## Slide 1: 第3章 8086的指令系统
主讲人：荣生辉

## Slide 2: 3.1 8086的寻址方式
概述
汇编语言指令要解决的两个问题：
要指出进行什么操作—操作符；
要指出操作数和操作结果放在何处—寻址方式。

## Slide 3: 3.1 8086的寻址方式
指令的基本构成
操作码
[操作数]，
[操作数]
说明要执行的是什么操作
操作对象，可以有0个、1个或2个
目的
源

## Slide 4: 3.1 8086的寻址方式
指令举例：
ADD AX，[SI+6]
MOV AX , BX
操作码 操作数
INC [BX]
HLT

## Slide 5: 3.1 8086的寻址方式
概述
寻址方式——寻找操作数的方法
寻找操作数的地址（一般指源操作数）
寻找要执行的下一条指令的地址

## Slide 6: 3.1 8086的寻址方式
概述
1.立即数寻址
2.寄存器寻址
3.存储器寻址
直接寻址
寄存器相对寻址
基址变址寻址
相对基址变址寻址
寄存器间接寻址
4.IO寻址

## Slide 7: 3.1 8086的寻址方式
概述——操作数的来源
（1） 操作数包含在指令中
即指令的操作数字段包含操作数本身。
这种操作数为立即数。
例：MOV AL , 08H
（2）操作数包含在ＣＰＵ内部的一个寄存器中
例：INC CX

## Slide 8: 3.1 8086的寻址方式
概述——操作数的来源
（3）操作数在I/O端口中
（4）操作数在内存中
操作数字段包含着此操作数所在存储单元的地址。存储单元的物理地址 = 段基地址 + 偏移地址
段内偏移量称为有效地址ＥＡ(Effective Address）

## Slide 9: 3.1 8086的寻址方式
概述——数据操作数分类
  1、立即数操作数
  2、寄存器操作数
  3、存储器操作数
4、I/O操作数

## Slide 10: 3.1 8086的寻址方式
3.1.1立即数寻址
操作数直接由指令给出 (此操作数为一常数，称为立即数)
立即寻址只能用于源操作数。
用途：用于给寄存器赋初值。
例：
MOV AX, 1C8FH
MOV BYTE PTR[2A00H], 8FH
错误例：
× MOV 2A00H, AX ; 错误！

## Slide 11: 3.1 8086的寻址方式
3.1.1立即数寻址
指令操作例：MOV AX，3102H ; AX 3102H
执行后，(AH) = 31H，(AL) = 02H

## Slide 12: 3.1 8086的寻址方式
3.1.1立即数寻址
立即数
操作码
低8位
高8位
代码段
立即寻址指令在存储器中的存放形式
存储器
MOV操作码
02H
31H
AH
AL
代码段
AX

## Slide 13: 3.1 8086的寻址方式
3.1.2立即数寻址
操作数放在某个寄存器中
AL AH BL BH CL CH DL DH
AX BX CX DX SI DI SP BP;
例： MOV AX, BX
MOV [3F00H], AX
MOV CL, AL

## Slide 14: 3.1 8086的寻址方式
3.1.2立即数寻址
指令操作例：MOV SI，AX ; SI (AX)
指令执行前：(AX)=2233H
指令执行后：(AX)=2233H，(SI)=2233H
AX
SI
2233H
2233H

## Slide 15: 3.1 8086的寻址方式
3.1.2立即数寻址
注意：
CS一般不用赋值。
对段寄存器ES 、DS 、SS进行赋值，不能将立即数直接送段寄存器，要将立即数送通用寄存器，再从通用寄存器送段寄存器。
寄存器长度应匹配

## Slide 16: 3.1 8086的寻址方式
3.1.3 IO端口寻址
1．直接寻址
指令直接给出端口号，
端口号可以为0~255。
例如：IN AL，32H；32H为8位端口号
OUT 80H，10H；80H为8位端口号

## Slide 17: 3.1 8086的寻址方式
3.1.3 IO端口寻址
2. DX间接寻址
由DX寄存器指出端口号，端口号可为0~65535。
例如：MOV DX, 8000H
IN AL，DX；DX寄存器的内容为端口号
注：无论程序工作在16位还是32位模式，都用DX作为I/O空间的间址寄存器，这是因为I/O地址空间仅有64KB的缘故。

## Slide 18: 3.1 8086的寻址方式
3.1.3 IO端口寻址
注：
（1） IO直接寻址时，寻址范围为0~255，最大端口号为FFH。
（2）用DX作为I/O空间的间址寄存器，其寻址范围为0~65535，最大端口号为FFFFH，这是因为I/O地址空间仅有64KB的缘故。

## Slide 19: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址
通过不同的寻址方式求得操作数的地址 - 从而取得操作数。80X86任何内存单元的地址由段基址和偏移地址组成
􀁺段基址由段寄存器提供
􀁺而偏移地址由以下四个基本部分组合而成。
–基址寄存器；
–变址寄存器；
–比例因子；
–位移量；
它们的组合和计算方法为：
有效地址EA = 基址+变址×比例因子+位移量

## Slide 20: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址
有效地址可有以下四种成分组成：
(1)位移量：
是存放在指令中的一个8位、16位或32位的常数。
(2)基址：EA的一个基础量
基址寄存器:任何通用寄存器(包括32位）
常用基址寄存器：BX、BP、EBX、EBP

## Slide 21: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址
有效地址可有以下四种成分组成：
(3)变址：
变址寄存器：除ESP外的通用寄存器
常用变址寄存器：SI DI ESI EDI
(4)比例因子：
是386及后继机型中新增寻址方式中的术语。
其值可为1、2、4、8

## Slide 22: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址
段基址
若工作在实模式，段基址为段寄存器中的内容乘以16的值。
若工作在保护模式，段基址通过段寄存器中的段选择子从描述符中得到。
注：本章例中的物理地址按实模式计算。

## Slide 23: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址
直接寻址
寄存器间接寻址
寄存器相对寻址
基址加变址寻址
相对的基址加变址寻址
比例变址寻址方式
基址比例变址寻址方式
相对基址比例变址寻址方式

## Slide 24: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（1）直接寻址
指令中直接给出操作数的偏移地址
偏移地址也称为有效地址(EA, Effective Address)
默认的段寄存器为DS，但也可以显式地指定其他段寄存器—称为段超越前缀
例：MOV AX , [2A00H]
MOV DX , ES: [2A00H]

## Slide 25: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（1）直接寻址
指令操作例：MOV AX，[3102H]

## Slide 26
MOV操作码
02H
31H
23102H
CDH
ABH
存储器
代码段
数据段
.
.
DS
2000H
[3102H]
[23102H]
AH
AL
AH
AL
23103H
? ?
AB CD

## Slide 27: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（1）直接寻址
指令操作例：MOV AX，[3102H]
AL [3102H] , AH [3103H]
如果 ( DS )= 2000H, [23102H ] = CDH, [23103H ] = ABH
则操作数的物理地址为：
20000H+3102H = 23102H
指令执行后：AX = ABCDH

## Slide 28: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（1）直接寻址
偏移地址也可用符号地址来表示，如ADDR、
MOV SI , TABLE
MOV AL, VAR
由于在汇编语言中用符号表示地址，VAR是内存的符号地址。实际上在汇编语言源程序中所看到的直接寻址方式大多是用符号表示的,只有在DEBUG环境下，才有[78H]这样的表示。

## Slide 29: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（2）寄存器间接寻址
操作数在存储器中，存储单元的有效地址由寄存器给出，对8086 CPU，操作数的有效地址EA在基址寄存器BX中,基数指针寄存器BP,或变址寄存器SI、DI中，而操作数在存储器中。

## Slide 30: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（2）寄存器间接寻址
1、若指令中指定的寄存器是BX，SI，DI，则操作数在数据段中，所以用DS的内容为段地址，即操作数的物理地址为：
物理地址=16d*DS+BX 或
物理地址=16d*DS+SI 或
物理地址=16d*DS+DI

## Slide 31: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（2）寄存器间接寻址
例：MOV AX，[SI]
若 ( DS )=6000H,
(SI)=1200H,
(61200H)=44H,
(61201H)=33H
则指令执行后，(AX)=3344H。

## Slide 32
44H
33H
6000
1200
DS
SI
60000
61200
61200H
AX
存储器
数据段
+)
1200
44H
33H

## Slide 33: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（2）寄存器间接寻址
  若指令中指定的寄存器是BP，则操作数在堆栈段中，段地址在SS中，操作数的物理地址为：
    物理地址=16d*SS+BP
    例 ：MOV AX，[BP]
若： SS=1000H , BP=3000H ,地址[13000H]=1234H
则 AX执行后的值为？

## Slide 34
若选择BP寄存器作为间接寻址
例： MOV AX, [BP]
执行前： SS=1000H ,
BP=3000H ,
操作数的物理地址=13000H,
(13000H)=1234H
执行后： (AX)=1234H

## Slide 35: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（2）寄存器间接寻址
  为了和寄存器寻址区别，规定如下：
    寄存器用作间接寻址时必须把寄存器名放在方括号中，即用[BX]、[BP]、[SI]、[DI]来表示。
    特点：只要对SI、DI、BX、BP的内容作适当的修改，一条指令就可以对许多不同的存储单元进行访问，指令代码长度短，一般只占两个单元，编程时占用计算机的资源少。

## Slide 36: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（2）寄存器间接寻址
    段寄存器隐含规定：SI、DI、BX寄存器隐含DS段，BP隐含SS段。
    例4 ：MOV AX, [DI] ;功能是将当前数据段DS偏移地址为DI的字存储单元的内容送AX。
    如果数据不在相应的间址寄存器隐含的段中，应在指令中指定段跨越前缀，如：
        MOV AX, ES：[DI] ;功能是将附加段偏移地址为DI的字存储单元的内容送AX。

## Slide 37: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（2）寄存器间接寻址
指令中可以指定段跨越前缀来取得其他段中的数据。
例：MOV ES:[DI], AX
操作数的物理地址=16 d ×ES+DI
MOV DX, DS:[BP]
操作数的物理地址=16 d ×DS+BP

## Slide 38: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（3）寄存器相对寻址
操作数的有效地址是一个间址寄存器的内容和指令中给定的一个位移量（8位或者16位）之和。
寄存器相对寻址方式
EA ＝ (BX）或（BP) 或(SI）或（DI）＋偏移量

## Slide 39: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（3）寄存器相对寻址
1、寄存器是BX、SI、DI时，段寄存器用DS；
2、 寄存器是BP时段寄存器用SS；
物理地址=16d*DS+BX(或SI或DI)+ 位移量。
物理地址=16d*SS+BP+ 位移量
3、均允许使用段超越前缀。

## Slide 40: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（3）寄存器相对寻址
例：
MOV AX, [BX+8]
MOV AX, [BP+1000H] ; 默认段寄存器为SS

## Slide 41: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（3）寄存器相对寻址
注意：寄存器相对寻址常用于表格（数组）处理，此时，将表格的首地址作为偏移量，通过修改寄存器的内容指向表格的某一项。
例：MOV CX, TABLE[SI]

## Slide 42: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（3）寄存器相对寻址
指令操作例：MOV AX，DATA[BX]
若(DS)=6000H, (BX)=1000H, DATA=2A00H,
(63A00H)=66H, (63A01H)=55H
物理地址 = 60000H + 1000H + 2A00H = 63A00H
指令执行后：（AX）=5566H

## Slide 43
操作码
00 偏移量低
2A 偏移量高
DS 6000
BX 1000
+ DATA 2A00
63A00
63A00H
AH
AL
AX
代码段
数据段
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66H
55H
MOV AX，DATA[BX]

## Slide 44: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（3）寄存器相对寻址
寄存器相对寻址典型应用：
用于存取表格或一维数组中的元素：
把表格的首地址作为位移量；
元素的下标值放在间址寄存器中；

## Slide 45: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（4）基址变址寻址
  基址加变址寻址：操作数的有效地址EA是一个基址寄存器（BX或BP）和变址寄存器（SI或DI）的内容之和，两个寄存器均由指令指定。
  1、基址寄存器用BX时，段寄存器用DS，
  2、基址寄存器用BP时，段寄存器用SS，
  物理地址=16*DS+BX+SI 或DI
  物理地址=16*SS+BP+SI 或DI

## Slide 46: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（4）基址变址寻址
注意：386以上的间址寄存器：
基址寄存器：任何通用寄存器变址寄存器: 除ESP以外的任何通用寄存器。
EA =
(BX)
(BP)
+
(SI)
(DI)

## Slide 47
基址 EAX
EBX
ECX
EDX
ESP
EBP
ESI
EDI
EA＝
＋
变址EAX
EBX
ECX
EDX
EBP
ESI
EDI
80386以上32位基址变址寻址方式组合

## Slide 48: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（4）基址变址寻址
注意：允许使用段超越前缀。
例：
MOV AX, [BX] [SI]
MOV AX, [BX+SI]
MOV AX, DS: [BP] [DI]

## Slide 49
83000
操作码
DS 8000
BX 2000
+ SI 1000
83000H
AH
AL
AX
代码段
数据段
.
.
.
.
.
.
.
.
.
YY
XX
指令操作例：MOV AX，[BX][SI]
假定：(DS)=8000H, (BX)=2000H, SI=1000H
则物理地址 = 80000H + 2000H + 1000H = 83000H
指令执行后: (AL)=[83000H]
(AH)=[83001H]

## Slide 50: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（3）基址变址寻址
基址-变址寻址应用
访问数据段或堆栈段中表格或一维数组中的元素：把表格（或数组）的首地址（偏移地址）赋予基址寄存器；
把元素的下标值放在变址寄存器中;
MOV BX, OFFSET TAB
MOV SI, 1
MOV AX, [BX+SI]

## Slide 51: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（5）相对的基址变址寻址
    相对基址变址寻址：操作数的有效地址EA是一个基址寄存器和变址寄存器的内容和8位或16位位移量之和。
    1、 基址寄存器用BX时，段寄存器用DS
    2、 基址寄存器用BP时，段寄存器用SS
    物理地址=16*DS+BX+SI（或DI）+8位（16）位移量
    物理地址=16*SS+BP+SI（或DI）+8位（16）位移量
    注：位移量可以是一个字节、一个字、一个双字的带符号数。

## Slide 52: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（5）相对的基址变址寻址
EA =
(BX)
(BP)
+
(SI)
(DI)
+
8位
16位
位移量
例：
MOV AX，BASE [SI] [BX]
MOV AX，[BX+BASE] [SI]
MOV AX，[BX+SI+BASE]
MOV AX，[BX] BASE [SI]
MOV AX，[BX+SI] BASE

## Slide 53
例：MOV AX，DATA[DI][BX]
若(DS)=8000H, (BX)=2000H, (DI)=1000H, DATA=200H
指令执行后(AH)=[83201H], (AL)=[83200H]
83200
83200H
AH
AL
AX
+ DATA 0200
操作码
代码段
数据段
.
.
.
.
.
.
.
.
.
YY
XX
DS 8000
BX 2000
DI 1000

## Slide 54: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（5）相对的基址变址寻址
    相对基址-变址寻址典型应用
访问堆栈段中的数组的元素
MOV BP, SP
MOV SI, 3
MOV AX,[BP+SI+2]

## Slide 55: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（5）相对的基址变址寻址
  下面几种书写方式均是等价的地址表达式：
  DATA [BX] [SI] [5] 等价于
  DATA [5] [BX] [SI] 等价于
  DATA [5] [SI] [BX] 等价于
  DATA [BX+SI] [5] 等价于
  DATA [BX+SI+5]。

## Slide 56: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（5）相对的基址变址寻址
  下面几种书写方式均是等价的地址表达式：
  若地址表达式既无变量名也无常量名，则数值常量可不加方括号放在地址表达式的起始处。下述地址表达式也是等价的；
  5 [BX] [DI] 等价于 [BX] [DI] [5] 等价于 [BX] [5] [DI] 等价于 5 [BX+DI] 等价于 5 [DI+BX]。
  非法的地址表达式：[BX] [BP] [5]、[DI] [SI] [5] ，BX与BP和DI与SI是互斥的，不能同时出现在同一表达式中。

## Slide 57: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（6）比例变址寻址方式
80386以上的微处理器才提供的寻址方式
操作数的有效地址由以下几部分相加组成：
EA＝（基址寄存器）＋（变址寄存器）×比例因子＋disp
    基址部分(8个32位通用寄存器)
    变址部分(除ESP以外的32位通用寄存器）乘以比例因子
    位移量（disp）

## Slide 58
基址EAX
EBX
ECX
EDX
ESP
EBP
ESI
EDI
EA＝
＋
变址EAX
EBX
ECX
EDX
EBP
ESI
EDI
比例变址寻址方式组合
＋
×
因子
1
2
4
8
位移
8位
16位
32位

## Slide 59: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（6）比例变址寻址方式
比例因子可以是1(缺省值)、2、4或8，
1可用来寻址字节数组;
2可用来寻址字数组;
4可用来寻址双字数组;
8可用来寻址4字数组。

## Slide 60: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（6）比例变址寻址方式
位移量可以是一个字节、一个字、双字的带符号数。
缺省使用段寄存器的情况由基址寄存器决定。
若使用ESP或EBP，缺省与SS配合；
若使用其他32位通用寄存器,缺省与DS配合。
允许使用段超越前缀。

## Slide 61: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（6）比例变址寻址方式
例：MOV EAX, [ESI×4+100H]
使用这种寻址方式可以方便地访问数组，其中变址寄存器的内容等于数组下标，比例因子为元素长度。

## Slide 62: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（7）基址加比例因子变址寻址
有效地址为：
EA=变址寄存器的内容乘以指定的比例因子再加上基址寄存器的内容之和。
例：MOV EAX, [ESI×4+EBX]

## Slide 63: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（8）相对基址加比例因子变址寻址
有效地址为：
EA=变址寄存器的内容乘以指令中指定的比例因子、加上基址寄存器的内容，再加上位移量之和。
例：MOV EAX, [ESI×4+EBX+8]

## Slide 64: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（8）相对基址加比例因子变址寻址
例
MOV EAX, ARY[EBX] [ESI]
;（DS:[ARY＋EBX＋ESI]）→ EAX
MOV CX,[EAX+2*EDX]
;（DS:[EAX＋2*EDX]）→ CX
MOV EBX,[EBP+ECX*4+10H]
;（SS:[EBP+ECX*4+10H]）→ EBX

## Slide 65: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址——（8）相对基址加比例因子变址寻址
例
MOV EDX, ES:ARY[4*EBX]
;（ES:[ARY＋4*EBX]）→ EDX
使用这种寻址方式可以方便地访问数组，其中变址寄存器的内容等于数组下标，比例因子为元素长度。

## Slide 66: 3.1 8086的寻址方式
3.1.4 存储器寻址
  3、一条指令有几种寻址方式：
  以上介绍的各种寻址都是针对源操作数的，目的操作
  数均用寄存器来表示。
  实际上，目的操作数也可以用除立即寻址方式以外的
  所有寻址方式指定。
  例 ：MOV [BX]，AL
  设BX=3600H，DS=1000H，AL=05H
  则目的操作数的物理地址
  =16*DS+BX=10000H+3600H=13600H
  结果：（13600H）=05H