## Slide 1: 第3章 8086的指令系统
主讲人：荣生辉

## Slide 2: 3.2 8086的指令集
概述
8006的指令集从功能上包括六大类：
数据传送
算术运算
逻辑运算和移位
串操作
程序控制
处理器控制

## Slide 3: 第3章 8086的指令系统
数据传送指令

## Slide 4: 3.2 8086的指令集
数据传送指令
通用数据传送
输入输出
地址传送
标志位操作
…
特点：该类指令的执行对标志位不产生影响

## Slide 5: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
MOV指令
格式：
  MOV dest，src
操作：
  src
例：
  MOV AL，BL
dest

## Slide 6: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
MOV指令
注意点：
  两操作数字长必须相同；
  两操作数不允许同时为存储器操作数；
  两操作数不允许同时为段寄存器；
  在源操作数是立即数时，目标操作数不能是段寄存器；
  IP和CS不作为目标操作数，标志寄存器一般也不作为操作数在指令中出现。

## Slide 7: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
一般数据传送指令 MOV
判断下列指令的正确性：
  MOV AL，BX
  MOV AX，[SI]05H
  MOV [BX][BP]，BX
  MOV DS，1000H
  MOV DX，09H
  MOV [1200]，[SI]

## Slide 8: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
例：将(*)的ASCII码2AH送入内存数据段1000H开始的100个单元中。
题目分析：
  确定首地址
  确定数据长度
  写一次数据
  修改单元地址
  修改长度值
  判断写完否？
  未完继续写入，否则结束
1063H
100
1000H
┇
┇
2AH
数据段
2AH
2AH
2AH

## Slide 9: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
程序示例
START：MOV DI，1000H
MOV CX，64H
MOV AL，2AH
AGAIN：MOV [DI]，AL
INC DI ；DI+1
DEC CX ；CX-1
JNZ AGAIN ；CX≠0则继续
HLT

## Slide 10: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
上段程序在代码段中的存放形式，設CS=109EH，IP=0100H，则各条指令在代码段中的存放地址如下：
CS : IP 机器指令 汇编指令
109E：0100 B80010 MOV DI，1000H
109E：0103 . MOV CX，64H
109E：0105 . MOV AL，2AH
109E：0107 . MOV [DI]，AL
109E：0109 INC DI
109E：010A DEC CX
109E：010B JNZ 0107H
109E：010D HLT

## Slide 11: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
送上2AH后数据段中相应存储单元的内容改变如下：
DS：1000 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1010 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1020 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1030 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1040 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1050 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1060 2A 2A 2A 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
偏移地址[DI]

## Slide 12: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
掌握：
有关堆栈的概念
  栈顶、栈首、栈底
堆栈指令的操作原理
  执行过程，执行结果

## Slide 13: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
格式: PUSH OPRD
出栈指令 POP
格式: POP OPRD
注意：先进后出，以字为单位
16位寄存器或
存储器两单元
16位寄存器或
存储器两单元

## Slide 14: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
指令执行过程：
  SP-2 → SP
  操作数高字节 → SP+1
  操作数低字节 → SP
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 15: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
设AX=1234H，SP=1200H，执行 PUSH AX 指令后堆栈区的状态：
1200H
┇
堆栈段
SP-2=11FEH
12H
34H
1200H
┇
堆栈段
12H 34H
AX
入栈后
入栈前

## Slide 16: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
出栈指令POP
指令执行过程：
SP
SP+1
SP ← SP+2
操作数低字节
操作数高字节
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 17: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
出栈指令POP
执行 POP AX指令后堆栈区的状态：

## Slide 18: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
出栈指令POP
12H
34H
11FEH
┇
堆栈段
代码段
PUSH
12 34
AX
SP+2
1200H
┇
出栈后
出栈前

## Slide 19: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
堆栈操作指令说明
  指令的操作数必须是16位的；
  操作数可以是寄存器或存储器两单元，但不能是立即数；
  不能从栈顶弹出一个字给CS；
  PUSH和POP指令在程序中一般成对出现；
  PUSH指令的操作方向是从高地址向低地址，而POP指令的操作正好相反。

## Slide 20: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
堆栈操作指令示例
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH WORD PTR[BX]
  …
  POP WORD PTR[BX]
  POP AX
  POP BX
如此，会使AX和BX的内容互换

## Slide 21: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（3）交换指令
格式：
XCHG REG，MEM/REG
注：
  两操作数必须有一个是寄存器操作数
  不允许使用段寄存器。
例：
  XCHG AX，BX
  XCHG [2000]，CL

## Slide 22: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（4）换码（查表）指令
格式：
XLAT
说明：
  用BX的内容代表表格首地址，AL内容为表内位移量，BX+AL得到要查找元素的偏移地址
操作：
  将BX+AL所指单元的内容送AL

## Slide 23: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（4）换码（查表）指令
XLAT指令示例
数据段中存放有一
张ASCII码转换表，设首地
址为2000H，现欲查出表中
第11个代码的ASCII码。
30
31
32
...
39
41
42
...
45
46
2000H+0
2000H+11
‘0’
‘1’
‘2’
‘9’
‘A’
‘B’
‘E’
‘F’

## Slide 24: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（4）换码（查表）指令
XLAT指令示例
可用如下指令实现：
  MOV BX，2000H ；BX←表首地址
  MOV AL，0BH ；AL←序号
  XLAT ；查表转换
执行后：AL = 42H
还可用其他方法实现，如：
  MOV BX，2000H
  MOV AL，[BX+0BH]

## Slide 25: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
将符号数的符号位扩展到高位；
指令为零操作数指令，采用隐含寻址，隐含的操作数为AX及AX，DX
无符号数的扩展规则为在高位补0。

## Slide 26: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
字节到字的扩展指令
格式：CBW
操作：将AL内容扩展到AX
规则：
  若最高位=1，则执行后AH=FFH
  若最高位=0，则执行后AH=00H

## Slide 27: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
字到双字的扩展指令
格式：CBD
操作：将AX内容扩展到DX AX
规则：
  若最高位=1，则执行后DX=FFFFH
  若最高位=0，则执行后DX=0000H

## Slide 28: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
判断以下指令执行结果：
  MOV AL，44H
  CBW
  MOV AX，0AFDEH
  CWD
  MOV AL，86H
  CBW

## Slide 29: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
专门面向I/O端口操作的指令
指令格式：
  输入指令： IN acc，PORT
  输出指令 ：OUT PORT，acc
端口地址

## Slide 30: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
根据端口地址码的长度，指令具有两种不同的端口地址表现形式。
直接寻址
  端口地址为8位时，指令中直接给出8位端口地址；
  寻址256个端口。
间接寻址
  端口地址为16位时，指令中的端口地址必须由DX指定；
  可寻址64K个端口。

## Slide 31: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
IO指令示例
  IN AX，80H
  MOV DX，2400H
  IN AL，DX
  OUT 35H ，AX
  OUT AX，35H

## Slide 32: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
注意
只能用累加器AX作为IO过程的机构，不能用其他寄存器代替。
直接IO寻址的范围为0~255；间接IO寻址的范围为0~FFFFH
只用间接IO寻址时，特别要注意，只能使用DX寄存器，而不能使用其它寄存器。

## Slide 33: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
取有效偏移地址指令LEA
*LDS指令
*LES指令

## Slide 34: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
取偏移地址指令LEA
操作：将变量的16位偏移地址取出送目标寄存器。当程序中用符号地址表示内存偏移地址时，常使用该指令。
格式： LEA REG，MEM
指令要求：源操作数必须是一个存储器操作数，目标操作数通常是间址寄存器。

## Slide 35: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
取偏移地址指令LEA
比较下列指令：
MOV SI，DATA1
LEA SI，DATA1
MOV BX，[BX]
LEA BX，[BX]
┇
┇
┇
DATA1
符号地址
12H
34H
1100H
88H
77H
BX=1100H
执行结果：SI=1234H
执行结果：SI=DATA1
执行结果：BX=7788H
执行结果：BX=1100H

## Slide 36: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LEA指令
例：设（BX）=0400H，（SI）=003CH
LEA BX，[BX+SI+0F62H]
执行指令后：
EA=（BX）+（SI）+0F62H
=0400H+003CH+0F62H=139EH

## Slide 37: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LEA指令在程序中的应用
例：将数据段中首地址为MEM1 的50个字节的数据传送到同一逻辑段首地址为MEM2的区域存放。编写相应的程序段 。

## Slide 38
开 始
取源地址
取目标地址
送数据块长度到CL
传送一个字节
修改地址指针
修改计数值
计数值=0？
结 束
N
Y

## Slide 39: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LEA指令在程序中的应用
START: LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CL，50
NEXT: MOV AL，[SI]
MOV [DI]，AL
INC SI
INC DI
DEC CL
JNZ NEXT
┇
┇
┇
MEM1
12H
34H
MEM2

## Slide 40: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LDS (Load pointer using DS)
格式：LDS reg, mem32
执行：（reg）←（EA）
（DS）←（（EA）+2）
功能：将指令指定32位地址指针送指令指定寄存器和DS。
将指令指定mem32单元的前两个单元内容(16位偏移量)装入指定通用寄存器，把后两个单元内容(段地址) 装入到DS段寄存器。

## Slide 41
例:
假设： (DS)=C 000H
指令: LDS SI, [0010H]
执行指令后:
(SI)=0180H
(DS)=2000H

## Slide 42: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LES (Load pointer using ES)
格式：LES reg16, mem32 ；
（reg16/32）←（EA）
（ES）←（（EA）+2））
功能：把源操作数指定的4个相继字节送指令指定的寄存器 及ES寄存器中。

## Slide 43: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LES (Load pointer using ES)
此指令常常指定DI寄存器。将指令指定mem32单元的前两个单元内容(16位偏移量)装入指定通用寄存器，把后两个单元内容(段地址) 装入到ES段寄存器。用于写远地址指针。

## Slide 44
例:
假设： (DS)=B 000H
(BX)=080AH
指令: LES DI, [BX]
执行指令后:
(DI)=05A2H
(ES)=4000H

## Slide 45: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
LAHF
SAHF
PUSHF
POPF
隐含操作数AH
隐含操作数FLAGS

## Slide 46: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
LAHF （Load AH with Flag Register）
操作：
  将FLAGS的低8位装入AH
CF
AF
ZF
CF
….
AH
FLAGS
D15
D0
D7
D0

## Slide 47: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
SAHF （Store AH to Flag Register）
操作：
  执行与LAHF相反的操作，AH的内容送入FLAGS的低8位。

## Slide 48: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
PUSHF，POPF
操作：
  针对FLAGS的堆栈操作指令， 将标志寄存器压栈或从堆栈弹出。

## Slide 49: 第3章 8086的指令系统
算术运算指令

## Slide 50: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——概述
加法运算指令
减法运算指令
乘法指令
除法指令
注意：算术运算指令的执行大多对状态标志位会产生影响

## Slide 51: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
普通加法指令 ADD
带进位位的加法指令 ADC
加1指令INC
注意：加法指令对操作数的要求与MOV指令相同

## Slide 52: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADD 指令
格式：
  ADD OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1+OPRD2
OPRD1
ADD指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响

## Slide 53: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADD 指令
例：
MOV AL，78H
ADD AL，99H
指令执行后6个状态标志位的状态如何变化？

## Slide 54: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADD 指令
01111000
+ 10011001
00010001
1
标志位状态： CF= SF=
AF= ZF=
PF= OF=
1
0
1
0
1
0

## Slide 55: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADD 指令
示例：求取斐波那契数列的前10个数。
      F(1)=1; F(2) =1;
      F(n)=F(n-2)+F(n-1)

## Slide 56: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADC 指令
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与ADD指令完全一样
指令的操作：
  OPRD1+OPRD2+CF OPRD1
ADC指令多用于多字节数相加，使用前要先将CF清零。

## Slide 57: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADC 指令举例
START: LEA SI，M1
LEA DI，M2
MOV CX，20
CLC ；使CF=0
NEXT : MOV AL，[SI]
ADC [DI]，AL
INC SI
INC DI
DEC CX
JNZ NEXT
HLT
┇
┇
┇
M1
12H
34H
M2

## Slide 58: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
INC 指令
格式：
INC OPRD
操作：
OPRD+1 OPRD
常用于在程序中修改地址指针

## Slide 59: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
普通减法指令SUB
考虑借位的减法指令SBB
减1指令DEC
比较指令CMP
求补指令NEG
减法指令对操作数的要求与对应的加法指令相同

## Slide 60: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
SUB指令
格式：
  SUB OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1 － OPRD2 OPRD1
注：对标志位的影响与ADD指令同

## Slide 61: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
SBB指令
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与SUB指令完全一样
指令的操作：
  OPRD1 － OPRD2 － CF OPRD1

## Slide 62: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
DEC指令
格式：
  DEC OPRD
操作：
  OPRD － 1 OPRD
指令对操作数的要求与INC相同
指令常用于在程序中修改计数值

## Slide 63: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
NEG指令
格式：
  NEG OPRD
操作：
  0 － OPRD OPRD
8/16位寄存器或存储器操作数
用0减去操作数，相当于对该操作数求补码

## Slide 64: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
CMP指令
格式：
  CMP OPRD1，OPRD2
操作：OPRD1 －OPRD2
指令执行的结果不影响目标操作数，仅影响标志位

## Slide 65: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
CMP指令
用途：
  用于比较两个数的大小，可作为条件转移指令转移的条件
指令对操作数的要求及对标志位的影响与SUB指令相同

## Slide 66: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
CMP指令
两个无符号数的比较：
CMP AX，BX
若 AX > BX
若 AX < BX
CF=0
CF=1

## Slide 67: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
CMP指令
两个带符号数的比较
CMP AX，BX
两个数的大小由OF和SF共同决定
OF和SF状态相同 AX > BX
OF和SF状态不同 AX < BX

## Slide 68: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
CMP指令举例
┇
┇
┇
MAX
BUF
XXH
XXH
XXH
在20个数中找最大的数，并将其存放在MAX单元中。

## Slide 69: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
CMP指令举例
START: LEA BX，MAX
LEA SI，BUF
MOV CL，20
MOV AL，[SI]
NEXT: INC SI
CMP AL，[SI]
JNC GOON ;CF=0转移
XCHG [SI]，AL
GOON：DEC CL
JNZ NEXT
MOV [BX]，AL
HLT

## Slide 70: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（3）乘法指令
无符号的乘法指令MUL
*带符号的乘法指令IMUL
注意点：
  乘法指令采用隐含寻址，隐含的是存放被乘数的累加器AL或AX及存放结果的AX，DX.

## Slide 71: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（3）乘法指令
无符号乘法指令MUL
格式：
MUL OPRD
不能是立即数
操作：
OPRD为字节数
OPRD为16位数
AL×OPRD
AX×OPRD
DX AX
AX

## Slide 72: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（3）乘法指令
无符号乘法指令MUL
指令示例：MUL BYTE PTR[BX]
┇
BX
XXH
AL ×XXH
AX

## Slide 73: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（4）除法指令
无符号除法指令
格式：
  DIV OPRD
有符号除法指令
格式：
  IDIV OPRD

## Slide 74: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（4）除法指令
若OPRD是字节数
执行：AX/OPRD
结果：
  AL=商 AH=余数
若OPRD是双字节数
执行： DXAX/OPRD
结果：
  AX=商 DX=余数
指令要求被除数是除数的双倍字长

## Slide 75: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（5）BCD码调整指令
将指令执行的二进制运算结果调整为压缩BCD码或扩展BCD码表示的十进制数。
共6条，均为隐含寻址方式，隐含的操作数是 AL或AL、AH;
不能单独使用，要紧跟在相应的算术运算指之后；

## Slide 76: 第3章 8086的指令系统
逻辑位移指令

## Slide 77: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——概述
逻辑运算
  与，或，非，异或
移位操作
  非循环移位，循环移位

## Slide 78: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——概述
逻辑运算指令对 操作数的 要求大多与MOV指令 相同。
“非”运算指令 要求操作数 不能是立即数；
除“非”运算指令 外，其余指令的执行都会使标志位OF=CF=0

## Slide 79: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“与”指令
AND指令
格式：
  AND OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“与”，结果送目标地址。

## Slide 80: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“与”指令
实现两操作数 按位相与的 运算
  AND BL，[SI]
使目标操作数的 某些位不变，某些位清零
  AND AL，0FH
在操作数 不变的 情况下使CF和OF清零
  AND AX，AX

## Slide 81: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“与”指令
编程示例：从地址为3F8H 端口中读入一个字节数，如果该数 bit1位为1，则可从38FH端口将DATA为首地址的 一个字输出，否则就不能进行数 据传送。编写相应的程序段。

## Slide 82
开 始
取待输出数的偏移地址
读入状态字
测试bit1位状态
Bit1=1？
取输入口地址
取输出口地址
输出一个字
N
Y

## Slide 83: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“与”指令
START：LEA SI，DATA
MOV DX，3F8H
WATT：IN AL，DX
AND AL，02H
JZ WATT ；ZF=1转移
MOV DX，38FH
MOV AX，[SI]
OUT DX，AX

## Slide 84: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“或”指令
OR指令
格式：
  OR OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“或”，结果送目标地址

## Slide 85: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“或”指令
实现两操作数 相 “或”的 运算
  OR AX，[DI]
使某些位不变，某些位置“1”
  OR CL，0FH
在不改变操作数的 情况下使OF=CF=0
  OR AX，AX

## Slide 86: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“或”指令
“或”指令的应用例
OR AL，AL
JPE GOON
OR AL，80H
GOON：….
PF=1转移

## Slide 87: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“或”指令
“或”指令的应用例
将一个二进制数9变为字符‘9’
如何实现？

## Slide 88: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“非”指令
NOT指令
格式：
  NOT OPRD
操作：
  操作数按位取反再送回原地址
注：指令中的操作数不能是立即数，指令的执行对标志位无影响 例：NOT BYTE PTR[BX]

## Slide 89: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“异或”指令
NOT指令
格式：
  XOR OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“异或”，结果送目标地址
例：XOR BL，80H
XOR AX，AX

## Slide 90: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“测试”指令
TEST指令
格式：
  TEST OPRD1，OPRD2
操作：
  执行“与”运算，但运算的结果不送回目标地址，其执行只会影响标志位。
应用：常用于测试某些位的状态

## Slide 91: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“测试”指令
程序示例：从地址为3F8H的 端口中读入一个字节数，当该数的 bit1， bit3， bit5位同时为1时，可从38FH端口将DATA为首地址的一个字输出，否则就不能进行数 据传送。编写相应的 程序段。

## Slide 92
LEA SI，DATA
MOV DX，3F8H
WATT：IN AL，DX
MOV DX，38FH
MOV AX，[SI]
OUT DX，AX
AND AL，2AH
CMP AL，2AH
JNZ WATT
TEST AL，02H
JZ WATT ；ZF=1转移
TEST AL，08H
JZ WATT
TEST AL，20H
JZ WATT
AND AL，2AH
XOR AL，2AH
JNZ WATT

## Slide 93: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——移位指令
非循环移位指令
循环移位指令
注：
移动一位时由指令直接给出；
移动两位及以上，则移位次数由CL指定。

## Slide 94: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（1）非循环移位指令
逻辑左移
算术左移
逻辑右移
算术右移

## Slide 95: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（1）非循环移位指令
左移指令
  算术左移指 令：
SAL OPRD，1
SAL OPRD，CL
  逻辑左移指 令：
SHL OPRD，1
SHL OPRD，CL
有符号数
无符号数

## Slide 96: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（1）非循环移位指令
逻辑右移指令
格式：
SHR OPRD，1
SHR OPRD，CL
无符号数的右移
0
CF

## Slide 97: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（1）非循环移位指令
逻辑右移指令
MOV AL，68H
MOV CL，2
SHR AL，CL
0
CF
0 1 1 0 1 0
AL
0
0
0
0 0 1 1 0 1 0 0
AL
CF
0
0
0 0 0 1 1 0 1 0
AL
CF
0
0
移动1次
移动2次

## Slide 98: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（1）非循环移位指令
算术右移指令
格式：
SAR OPRD，1
SAR OPRD，CL
有符号数的右移
CF

## Slide 99: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（2）循环移位指令
不带进位位的循环移位
带进位位的循环移位
左移 ROL
右移 ROR
左移 RCL
右移 RCR
指令格式、对操作数的要求与非循环移位指令相同

## Slide 100: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（2）循环移位指令
不带进位位的循环移位
CF
CF

## Slide 101: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（2）循环移位指令
带进位位的循环移位
CF
CF

## Slide 102: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（2）循环移位指令
循环移位指令应用
  用于对某些位状态的测试；
  高位部分和低位部分的交换；
  与非循环移位指令一起组成32位或更长字长数的移位。

## Slide 103: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（2）循环移位指令
循环移位指令应用
  将1000H开始存放的4个
  压缩BCD码转换为ASCII
  码存放在3000H开始的
  单元中去。
┇
┇
12H
34H
56H
78H
┇
1000H
3000H

## Slide 104
START:MOV SI,1000H
MOV DI,3000H
MOV CX,4
NEXT:MOV AL,[SI]
MOV BL,AL
AND AL,0FH
OR AL,30H
MOV [DI],AL
INC DI
MOV AL,BL
PUSH CX
MOV CL,4
SHR AL,CL
OR AL,30H
MOV [DI],AL
INC DI
INC SI
POP CX
DEC CX
JNZ Next
HLT

## Slide 105: 第3章 8086的指令系统
串操作指令

## Slide 106: 3.2 8086的指令集
串操作指令——概述
针对数据块或字符串的操作；
可实现存储器到存储器的数据传送；
待操作的数据串称为源串，目标地址称为目标串。指令一起组成32位或更长字长数的移位。

## Slide 107: 3.2 8086的指令集
串操作指令——概述
源串一般存放在数据段，偏移地址由SI指定。允许段重设；目标串必须在附加段，偏移地址由DI指定；
指令自动修改地址指针，修改方向由DF决定。
DF=0
DF=1
数据块长度值由CX指定，可增加自动重复前缀以实现自动修改CX内容。
增地址方向；
减地址方向；

## Slide 108: 3.2 8086的指令集
串操作指令——重复前缀
无条件重复
  REP
条件重复
  REPE 相等重复
  REPZ 为零重复
  REPNE 不相等重复
  REPNZ 不为零重复
CX≠0 ZF=1
CX≠0 ZF=0
CX≠0 重复

## Slide 109: 串操作指令流程(以传送操作为例)
取源串地址
取目标串地址
设串长度
传送一个字节或字
修改地址指针
修改串长度值
传送完否？
N
Y
设操作方向

## Slide 110: 3.2 8086的指令集
串操作指令
串传送 MOVS
串比较 CMPS
串扫描 SCAS
串装入 LODS
串送存 STOS

## Slide 111: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（1）串传送指令
格式：
MOVS OPRD1，OPRD2
MOVSB
MOVSW
串传送指令常与无条件重复前缀连用

## Slide 112: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（1）串传送指令
对比用MOV指令和MOVS指令实现将200个字节数据从内存的一个区域送到另一个区域的程序段。
用串传送指令实现200个字节数据的传送：
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD
REP MOVSB
HLT

## Slide 113: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（2）串比较指令
格式：
CMPS OPRD1，OPRD2
CMPSB
CMPSW
串比较指令常与条件重复前缀连用，指令的执行不改变操作数，仅影响标志位。
前缀的操作对标志位不影响。

## Slide 114: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（2）串比较指令
测试200个字节数据是否传送正确：
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD
REPE CMPSB
TEST CX，00FFH
JZ STOP
DEC SI
MOV AL，[SI]
MOV BX，SI
STOP：HLT

## Slide 115: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（3）串扫描指令
格式：
SCAS OPRD
SCASB
SCASW
执行与CMPS指令相似的操作，只是这里的源 操作数是AX或AL。
常用于在指定存储区域中寻找某个关键字。
目 标
操作数

## Slide 116: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（4）串装入指令
格式：
LODS OPRD
LODSB
LODSW
操作：
  对字节：
  对 字：
源操作数
[DS:SI]
[DS:SI]
AL
AX

## Slide 117: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（4）串装入指令
用于将内存某个区域的数据串依次装入累加
器，以便显示或输出到接口。
LODS指令一般不加重复前缀。

## Slide 118: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（5）串存储指令
格式：
STOS OPRD
STOSB
STOSW
操作：
  对字节： AL
  对 字： AX
[ES:DI]
[ES:DI]
目 标
操作数

## Slide 119: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（5）串存储指令
常用于将内存某个区域置同样的值
此时：将待送存的数据放入AL（字节数）或AX（字数据）；确定操作方向（增地址/减地址）和区域大小（串长度值）；使用串存储指令+无条件重复前缀，实现数据传送。

## Slide 120: 串存储指令例:内存某个区域清零
将内存某单元清零
设计思想：
区域首地址送ES：DI
串长度送CX
置方向标志DF
0送累加器AL
执行串送存指令

## Slide 121: 第3章 8086的指令系统
程序控制指令

## Slide 122: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——概述
转移指令
循环控制
过程调用
中断控制

## Slide 123: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——概述
程序控制类指令的本质是：控制程序的执行方向
决定程序执行方向的因素：CS，IP
控制程序执行方向的方法：
  修改CS 和IP ，则程序转向另一个代码段执行；
  仅修改IP，则程序将改变当前的执行顺序，转向本代码段内其它某处执行

## Slide 124: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
通过修改指令的偏移地址或段地址及偏移地址实现程序的转移
无条件转移指令：
无条件转移到目标地址，执行新的指令
有条件转移指令：
在具备一定条件的情况下转移到目标地址

## Slide 125: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令
格式：
JMP OPRD
目标地址
与JMP在同一代码段
与JMP不在同一代码段
原则上可实现在整个内存空间的转移

## Slide 126: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件段内转移指令
转移的目标地址在当前代码段内，段地址不 改变。
即：目标地址是16位偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的寄存器或存储器操作数指出目标地址
段内直接转移
段内间接转移

## Slide 127: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件段内转移指令
转移的目标地址由指令直接给出
格式：
  JMP Label
近地址标号

## Slide 128: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件段内转移指令
转移的目标地址由指令直接给出
JMP Label
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段
位移量
下一条要执行指令的偏移地址=当前IP+位移量

## Slide 129: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件段内间接转移指令
  转移的目标地址存放在某个16位寄存器或存储器
  的某两个单元中
例：
  JMP BX
  若：BX=1200H
  则：转移的目标地址=1200H
JMP
┇
┇
代码段
1200H
MOV

## Slide 130: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件段内间接转移指令
例：JMP WORD PTR[BX]
设：BX=1200H
JMP
┇
┇
┇
代码段
数据段
BX=1200
┇
XXH
XXH
IP
指令码

## Slide 131: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件段间转移指令
转移的目标地址不在当前代码段内。
目标地址为32位，包括段地址和偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的32位存储器操作数指出目标地址
段间直接转移
段间间接转移

## Slide 132: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件段间直接转移指令
段内直接转移
  转移的目标地址由指令直接给出
格式：
  JMP FAR Label
远地址标号

## Slide 133: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件段间直接转移指令
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段1
Label与JMP之间的位移量
代码段2
XXH
XXH
XXH
XXH
IP
CS

## Slide 134: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件段间间接转移指令
段内间接寻址
  转移的目标地址由指令中的32位操作数
  给出
例：
  JMP DWORD PTR[BX]
XXH
XXH
XXH
XXH
[BX]
IP
CS
JMP
┇
┇
┇
┇
指令码
代码段1
代码段2
数据段

## Slide 135: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令例
(1) 2000:0100 MOV AX,1200H
(2) 2000:0103 JMP NEXT
┅
(3) 2000:0120 NEXT: MOV BX,1200H
(4) JMP BX
┅
(5) 2000:1200

## Slide 136: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令例
MOV SI，1122H
MOV WORD PTR[SI]，0120H
ADD SI，2
MOV WORD PTR[SI]，0122H
JMP DWORD PTR[SI-2]
JMP WORD PTR[SI]
JMP
1122H
┇
┇
┇
代码段
数据段
01H
22H
20H
01H
IP
CS
IP

## Slide 137: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
条件转移指令例
在满足一定条件下，程序转移到目标地址继续执行
条件转移指令均为段内短转移，即转移
范围为： -128------+127

## Slide 138: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
条件转移指令例
几种条件转移指令的应用
  JC/JNC
    判断CF的状态。常用于比大小
  JZ/JNZ
    判断ZF的状态。常用于循环体的结束判断

## Slide 139: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
条件转移指令例
几种条件转移指令的应用
  JO/JNO
    判断OF的状态。常用于有符号数溢出的判断
  JP/JPE
    判断PF的状态。用于判断运算结果低8位中1的个数是否为偶数
  JA/JAE/JB/JBE
    判断CF或CF+ZF的状态。常用于无符号数的大小比较

## Slide 140: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
条件转移指令例
例：统计内存数据段中以TABLE为首地址的100个8位符号数中正数、负数和零元数的个数。

## Slide 141: 条件转移指令例（流程图）
将存放各元素个数的单元清零
取首地址
设串长度
取一个字节数
正数个数加1
零元素加1
为负？
为零？
负数个数加1
N
Y
N
Y

## Slide 142: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（2）循环控制指令
循环范围：
  以当前IP为中心的-128～+127范围内循环。
循环次数由CX寄存器指定。
循环指令：
LOOP
*LOOPZ
*LOOPNZ
无条件循环指令
条件循环指令

## Slide 143: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（2）循环控制指令
无条件循环指令
格式：
LOOP LABEL
循环条件：
CX ≠ 0
操作：
DEC CX
JNZ 符号地址

## Slide 144: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
用于调用一个子过程；
子过程由程序员预先设计
并装入内存
子过程执行结束后要返回
原调用处
调用程序
断点
入口地址
子程序

## Slide 145: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
保护断点；
  将调用指令的下一条指令的地址（断点）压入堆栈
获取子过程的入口地址；
  子过程第1条指令的偏移地址
执行子过程，含相应参数的保存及恢复；
恢复断点，返回原程序。
  将断点偏移地址由堆栈弹出

## Slide 146: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
过程调用
段内调用
段间调用
段内直接调用
段内间接调用
段间直接调用
段间间接调用

## Slide 147: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
段内调用
被调用程序与调用程序在同一代码段
  调用前只需保护断点的偏移地址
格式：
CALL NEAR PROC
执行过程：
将断点的偏移地址压入堆栈
根据过程名找子程序入口
近过程名
代码段1
调用程序
被调用程序
代码段1

## Slide 148: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
段内调用示例
（1）CALL TIMRE
（2）CALL WORD PTR[SI]
直接调用
间接调用
44H
33H
CALL
代码段
数据段
┇
设：SI=1200H
CS=6000H
1200H
执行第（2）条指令后：
6000H
CS =
3344H
IP =

## Slide 149: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
段间调用指令
子过程与原调用程序不在同一代码段
断点保护时的压栈顺序：
  先将断点的CS压栈，再压入IP。
调用前需保护断点的段基地址和偏移地址

## Slide 150: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
段间调用示例
格式：
CALL FAR PROC
格式例：
  CALL FAR TIMRE
  CALL DWORD PTR[SI]
XXH
XXH
CALL
代码段
数据段
┇
SI
XXH
XXH
CS
IP

## Slide 151: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
返回指令
功能：
  从堆栈中弹出断点地址，返回原程序
格式：
RET
RET指令一般位于子程序的最后。

## Slide 152: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断指令
  引起CPU产生一次中断的指令

## Slide 153: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断指令
  引起CPU产生一次中断的指令。
中断是随机事件或异常事件引起，调用则是事先已在程序中安排好 ；响应中断请求不仅要保护断点地址，还要保护 FLAGS内容；调用指令在指令中直接给出子程序入口地址，中断指令只给出中断向量码，入口地址则在向量码指向的内存单元中。

## Slide 154: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断指令
格式：
INT n
说明：n × 4
中断类型码
n=0 〜 255
n х4
XXH
XXH
XXH
XXH
入口的段地址
入口的偏移地址
存放中断服务子程序入口地址的单元的偏移地址
代码段
数据段
┇
该单元在数据段，段地址=DS
┇

## Slide 155: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断指令的执行过程
  将FLAGS压入堆栈；
  将INT指令的下一条指令的CS、IP压栈；
  由n×4得到存放中断向量的地址；
  将中断向量（中断服务程序入口地址）送CS和IP寄存器；
  转入中断服务程序。

## Slide 156: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断指令的执行过程
n×4
22H
11H
00H
67H
IP
CS
68122H
MOV
代码段
数据段
┇
堆栈段
SP
FLAGSH
FLAGSL
IPH
CSL
CSH
IPL
┇
SP
SP
SP

## Slide 157: 中断指令例
执行程序段：
CS IP
6200H:0110H INT 21H
6200H:0112H MOV AX，BX
┇
12H
01H
00H
62H
SP=1200
FLAGSL
FLAGSH
SP=11FA
执行INT指令后
堆栈段

## Slide 158: 中断指令例
执行INT 21H指令后
IP=[21Hх4]
CS==[（21Hх4）+2]
0084H
23H
11H
00H
20H
IP
CS
数据段
┇
┇
┇
代码段
XX
21123H
中断服务子程序

## Slide 159: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
溢出中断指令。
格式：
INTO
若OF=1,则启动一个类型为4的中断过程,给出一个出错标志,如果OF=0,不做任何操作。
INTO指令通常安排在有符号数加减运算指令之后。
相当于
INT 4

## Slide 160: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断返回指令
格式：
IRET
中断服务程序的最后一条指令，负责
恢复断点
恢复标志寄存器内容

## Slide 161: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（5）处理器控制指令
标志操作指令
用来设置标志位的状态。
（1）CF设置指令
CLC 0→CF
STC 1→CF
CMC CF变反
（2）DF设置指令
CLD 0→DF (串操作的指针移动方向从低到高)
STD 1→DF (串操作的指针移动方向从高到低)
（3）IF设置指令
CLI 0→IF (禁止INTR中断)
STI 1→IF (开放INTR中断)

## Slide 162: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（5）处理器控制指令
外部同步指令
（1）暂停指令HLT
格式 : HLT
执行 : 使CPU处于暂停状态, CS：IP指向HLT后面的一条指令的的地址。
作用： 用于等待外部中断，中断处理结束后，继续执行HLT后的下一条指令。复位信号也可让CPU退出暂停状态。
HLT不影响标志位。

## Slide 163: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（5）处理器控制指令
外部同步指令
(2)空操作指令NOP
NOP指令不做任何实质性的操作,但占用3个时钟周期,然后执行下一条指令。
多用于延时。

## Slide 164: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（5）处理器控制指令
外部同步指令
（3)总线封锁指令
LOCK实际上是一个指令前缀，可以放在任何一条指令前面。用来维持总线的锁存信号直到与其联合的指令执行完；CPU与其他协处理器协同工作时，可以避免破坏有用信息。