## Slide 1: 第6章 串并行通信和接口技术
主讲人：荣生辉

## Slide 2: 本章要点
串行接口和串行通信
8251A的编程结构和功能结构
8251A和CPU的信号连接以及和外设的信号连接
8251A的模式寄存器、控制寄存器和状态寄存器的格式
8251A的初始化流程
8251A的使用
8255A和CPU的信号连接以及和外设的信号连接
8255A的三种工作方式和设置方法
8255A的端口C置0/置1
8255A的使用

## Slide 3
6.1串行接口和串行通信
6.1.1串行通信涉及的几个问题
串行通信：数据是一位一位进行传输的，在传输过程中，每一位数据占据一个固定的时间长度

## Slide 4
1、串行通信中的数据传送模式
2、同步方式和异步方式
3、传输率
6.1串行接口和串行通信
6.1.1串行通信涉及的几个问题
串行通信：数据是一位一位进行传输的，在传输过程中，每一位数据占据一个固定的时间长度
问题

## Slide 5
1、数据传送模式分：单工、半双工、全双工
① 单工(Simplex)通信模式。仅能进行一个方向的数据传送。如A作为发送器，B能作为接收器。
发送
接收
TXD
RXD
特点：
单线通信
单向数据流
6.1串行接口和串行通信

## Slide 6
②半双工（Half Duplex）
若使用同一根传输线既作接收又作发送，虽然数据可以在两个方向上传送，但通信双方不能同时收发数据，这样的传送方式就是半双工制。
特点：单线通信、分时双向数据流
发送
接收
发送
接收
TXD / RXD
6.1串行接口和串行通信

## Slide 7
③全双工（Full Duplex）
当数据的发送和接收分流，分别由两根不同的传输线传送时，通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作，这样的传送方式就是全双工制。
特点：
双线通信
各线单向，双向数据流
发送
接收
发送
接收
TXD
TXD
RXD
RXD
6.1串行接口和串行通信

## Slide 8
2. 同步方式和异步方式
（1）异步通信：两个字符之间的传输间隔是任意的，每个字符的前后都要用一些数位来作为分隔位。
起始位
校验位
停止位
空闲位
数据位
低位
高位
字符
0/1
0/1
0/1
0/1
1
0
1
1
1
…
6.1串行接口和串行通信

## Slide 9
起始位——每个字符开始传送的标志，起始位采用逻辑0电平
起始位
校验位
停止位
空闲位
数据位
低位
高位
字符
0/1
0/1
0/1
0/1
1
0
1
1
1
…
数据位——数据位紧跟着起始位传送。由5～8个二进制位组成，低位先传送
校验位——用于校验是否传送正确；可选择奇检验、偶校验或不传送校验位
停止位——表示该字符传送结束。停止位采用逻辑1电平，可选择1、1.5或2位
空闲位——传送字符之间的逻辑1电平，表示没有进行传送
6.1串行接口和串行通信

## Slide 10: 例：传送8位数据45H（0100,0101B），奇校验，1个停止位，则信号线上的波形为

## Slide 11
（2）同步通信:收发双方采用同一个时钟信号定时。以一个固定长度的字符组成的数据块（帧）为传输单位，每个数据块附加1个或2个同步字符，最后以校验字符结束。
同步方式所采用的数据格式
(a) 单同步 (b) 双同步
6.1串行接口和串行通信

## Slide 12: 同步通信
双方对每一位的收发时序完全一致，统一时钟。
同步通信传输步骤：
  传输开始，接收设备不停检测传输线—测试同步字符是否到来。
  收到同步字符（约定好的）之后，收方开始接收数据。
  接收 ：N个字符数据 + 校验字符。
  处理：组合出N个数据字节，查奇偶无错，结束一帧数据传输。
  开始检测同步字符，准备接收下一帧数据。
6.1串行接口和串行通信

## Slide 13
3. 串行通信的传输率
（1）波特率（Baud Rate）
在串行通信中，传输速率用波特率来表示。
波特率：是指单位时间内传送二进制数据的位数，单位为位/秒（bps）。
每秒钟所传输的字符数（字符速率）和波特率是两种概念。
过去，串行异步通信的数据传输速率限制在50bps到9600bps之间。现在，可以达到115200 bps或更高。
6.1串行接口和串行通信

## Slide 14
（2）发送/接收时钟
  发送端使用，用于决定数据位宽度的时钟称为发送时钟。
  接收端使用，用于测定每一位输入数据位宽度的时钟称为接收时钟。
  接收( 或发送)时钟频率＝n·波特率
    （n＝1，16，32，64）
    n为波特率因子，即表征多少个时钟周期传输一位
6.1串行接口和串行通信

## Slide 15
例１、异步传输过程：设每个字符对应1个起始位、7个信息位、1个奇偶校验位和1个停止位，如果波特率为1 200bps，那么，每秒钟能传输的最大字符数为1 200/10＝120个。
6.1串行接口和串行通信

## Slide 16
例 2、同步传输：用1 200bps的波特率工作，用4个同步字符作为信息帧头部， 7个信息位、但不用奇偶校验，那么，传输100个字符所用的时间为7(100+4)/1 200＝0.606 7s，这就是说，每秒钟能传输的字符数可达到100/0.606 7＝165个。
可见，在同样的传输率下，同步传输时实际字符传输率要比异步传输时高。
6.1串行接口和串行通信

## Slide 17: 6.1串行接口和串行通信---6.1.2串行接口
可编程串行接口的典型结构
传输过程中当前传输状态或某种错误
用来存放CPU送给此接口的各种控制信息，决定接口的工作方式。
1、每个寄存器的作用？
2、工作过程？
3、哪些寄存器是只读？哪 些是只写？

## Slide 18: 6.2可编程串行通信接口 8251A
6.2.1 8251A的基本性能
6.2.2 8251A的基本工作原理
6.2.3 8251A的对外信号
6.2.4 8251A的编程
6.2.5 8251A编程举例
6.2.6 8251A的使用实例

## Slide 19
①可以工作在同步或异步方式
②同步方式下
  用5、6、7或8位代表字符；
  自动检测同步字符；
  允许奇偶校验。
③异步方式下
  用5、6、7或8位代表字符，用1位作为奇偶校验；
  1个启动位；
  1个、1.5个或2个停止位。
6.2.1 8251A的基本性能

## Slide 20
1. 8251A的编程结构
数据输入缓冲寄存器和数据输出缓冲寄存器使用同一个端口地址，实际上为两个端口，一个为输入端口，一个为输出端口，所以，不会混淆起来
接收移位寄存器将到达RxD端的串行数据接收之后进行移位，变为8位并行数据，传送到数据输入缓冲寄存器，然后通过数据总线传送到CPU
输出数据过程中，CPU通过数据总线将数据送到8251A数据输出缓冲寄存器，再传输到发送移位寄存器。移位寄存器用移位的办法将并行数据变为串行数据，然后，从TxD端送出
控制寄存器用来控制8251A的工作，它的内容是由程序设置的
状态寄存器则在8251A的工作过程中为执行程序提供一定的状态信息
模式寄存器的内容决定了8251A到底工作在同步模式还是工作在异步模式，还决定了所接收和发送的字符的格式
6.2.2 8251A的基本工作原理

## Slide 21
8251A的内部工作原理图与引脚图
(a)内部工作原理图； (b) 引脚图
6.2.2 8251A的基本工作原理-功能结构

## Slide 22
各个模块的功能：
（1）接收缓冲器
（2）接收控制电路
功能
在异步方式下，复位后寻找启动位；
消除假启动干扰；
对接收到的信息进行奇偶校验；
检测停止位。
6.2.2 8251A的基本工作原理-功能结构

## Slide 23
各个模块的功能：
（3）发送缓冲器
（4）发送控制电路
功能
在异步方式下，为数据加上起始位、校验位和停止位。
在同步方式下，插入同步字符和校验位
6.2.2 8251A的基本工作原理-功能结构

## Slide 24
（5）数据总线缓冲器
（6）读写控制逻辑电路
功能：
接收WR＃，写入数据和控制字。
接收RD＃，读取数据或状态字。
接收C/D＃（控制/数据信号）。
接收CLK，完成内部定时。
接收RESET。
（7）调制解调控制电路
6.2.2 8251A的基本工作原理-功能结构

## Slide 25
（1）异步方式
A.发送：
①当TXEN位=1 (transmitter enable)和CTS#=0（clear to send）有效时，便开始发送。
8251
外设
CTS#
TXD
数据输出缓冲器
②在发送时，发送器为每个字符加上1个起始位，并按照编程要求加上奇偶校验位以及1个、1.5个或2个停止位。数据及起始位、校验位、停止位总是在发送时钟TXC的下降沿时从8251发出。
从信号上看
6.2.2 8251A的基本工作原理--发送和接收

## Slide 26
CPU
发送缓冲寄存器
发送移位寄存器
发送控制电路
8251
0/1
0/1
0/1
0/1
加入起始位、校验位、停止位
TxD
串行数据
并行数据
双缓冲寄存器结构，保证数据的连续发送
当程序置允许发送位TxEN为1，并且由外设发来的对CPU请求发送信号的响应信号CTS #(clear to send)有效后，便开始发送过程
从功能上看

## Slide 27
B.接收，分两步。①确定起始位②采样装配
异步通信字符格式
数据长度
5、6、7、8
检测到起始位的前沿时钟，接收控制电路中的计算器开始计数（计算RXC的数目）
当计数到半个数位传输时间时，再次检测RXD，如仍为低电平，则确定测试到起始位
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6
校验位
起始位
停止位
空闲位
空闲位
RXD
对RXD采样一次，接收一个数据位，然后串变并，同时进行校验，去停止位，将并行数据放入数据输入寄存器，同时发出RXRDY信号给CPU.
6.2.2 8251A的基本工作原理--发送和接收

## Slide 28
CPU
接收缓冲寄存器
接收移位寄存器
并行数据
接收控制电路
8251
检测接收错误，删除起始位、校验位、停止位
串行数据
RxD
0/1
0/1
0/1
0/1
双缓冲寄存器结构,保证数据的连续接收
从功能上看
6.2.2 8251A的基本工作原理--发送和接收

## Slide 29
（2）同步
A.发送： ①当程序预置控制寄存器TXEN位=1 (transmitter enable)和外设向8251发送清除请求发送CTS#（clear to send，它是请求发送信号RTS#的应答信号）有效时，便开始发送。
②在发送时，发送器按照编程要求加上1个或2个同步字符，数据根据要求决定是否加上奇偶校验位。
注意：在发送数据时，如果CPU来不及把新的数据给8251， 8251的发送器会自动插入同步字符，满足数据之间不允许有空隙。
6.2.2 8251A的基本工作原理--发送和接收

## Slide 30
B.接收，分两步：①检测同步字符，监测RXD，来一个数据位，就接下来把它送入移位寄存器移位，然后与同步字符寄存器的内容相比，不等接收下一个，重复上述工作，相等，说明找到同步字符，SYNDET引脚（输出）升高电平，表示同步已经实现。
②接收数据位，然后移位放入输入缓冲寄存器，并在RXRDY引脚上发一个信号，表示收到一个字符。这种方法称为内同步。
外同步：①同步输入端 SYNDET为高电平，维持一个进入接受时钟周期，表示同步已经实现。②与上面第二步一样。
6.2.2 8251A的基本工作原理--发送和接收

## Slide 31: 6.2.3 8251A的对外信号
分8251A与CPU和与外部设备之间两类连接信号。
1. 8251A和CPU之间的连接信号

## Slide 32: 连接信号可以分为四类
  片选信号
CS#片选信号，它由CPU的地址信号通过译码后得到。
  数据信号
D0-D7：8位，三态，双向数据线，与系统的数据总线相连。传输CPU对8251A的编程命令字和8251A送往CPU的状态信息及数据。
6.2.3 8251A的对外信号

## Slide 33
  读/写控制信号
RD#：读信号，低电平时， CPU当前正在从8251A读取数据或者状态信息。
WR#：写信号，低电平时， CPU当前正在往8251A写入数据或者控制信息。
C/D# ：控制/数据信号，用来区分当前读/写的是数据还是控制信息或状态信息。该信号也可看作是8251A数据口/控制口的选择信号。
连接信号可以分为四类
6.2.3 8251A的对外信号

## Slide 34
收发联络信号
• TxRDY：发送器准备好信号，用来通知CPU，8251A已准备好发送一个字符。
• TxE：发送器空信号，TxE为高电平时有效，用来表示此时8251A发送器中并行到串行转换器空，说明一个发送动作已完成。同步方式时，CPU来不及向8251发送数据时，发送器根据TxE=1，填充同步字符。
连接信号可以分为四类
6.2.3 8251A的对外信号

## Slide 35
• RxRDY：接收器准备好信号，用来表示当前8251A已经从外部设备接收到一个字符，等待CPU来取走。因此，在中断方式时，RXRDY可用来作为中断请求信号；在查询方式时，RXRDY可用来作为查询信号。
• SYNDET：同步检测信号，只用于同步方式
6.2.3 8251A的对外信号

## Slide 36: 2．8251A与外部设备之间的连接信号
分为两类：
(1) 收发联络信号
DTR# ：数据终端准备好信号，通知外部设备，CPU当前已经准备就绪。
DSR#：数据设备准备好信号，表示当前外设已经准备好。
6.2.3 8251A的对外信号

## Slide 37: 2．8251A与外部设备之间的连接信号
RTS#：请求发送信号，表示CPU已经准备好发送。
CTS# ：允许发送信号，是对RTS#的响应信号，由外设送往8251A。
注意：CPU通过软件对控制寄存器的DTR和RTS置1，可以使8251的DTR#和RTS#输出有效电平，是控制信息。DSR#和CTS#是外设通过8251传给CPU的状态信息。
问：1、你是否感觉到这4个联络信号好像只与发送有关，而与接收无关？
2、在具体的应用中，我们可以赋予某个信号特定的物理意义吗？
6.2.3 8251A的对外信号

## Slide 38
实际使用时，①当外设不需要联络信号时，这4个信号中通常只有CTS#必须为低电平（CTS#=0时，TXRDY=1），其它3个信号可以悬空。
②这4个信号还可以被赋予不同的物理意义。
例如：系统通过8251A和一个串行打印机相连，那么，/DTR为有效电平可能表示CPU往打印机发送一个选通信 号，而/DSR的含义可能代表打印机有空，通知CPU可以发送要打印的数据。对另一个外设来说，这两个信号的物理意义又和那个外设的物理动作有关。
6.2.3 8251A的对外信号

## Slide 39: 2．8251A与外部设备之间的连接信号
数据信号
• TxD：发送器数据输出信号。当CPU送往8251A的并行数据被转变为串行数据后，通过TxD送往外设。
• RxD：接收器数据输入信号。用来接收外设送来的串行数据，数据进入8251A后被转变为并行方式。
6.2.3 8251A的对外信号

## Slide 40: 3. 时钟、电源和地
CLK：时钟输入，用来产生8251A器件的内部时序。
同步方式下，大于接收数据或发送数据的波特率的30倍
异步方式下，则要大于数据波特率的4.5倍。
6.2.3 8251A的对外信号

## Slide 41: 3. 时钟、电源和地
TxC：发送器时钟输入，用来控制发送字符的速度。
同步方式下，TxC的频率等于字符传输的波特率，
异步方式下，TxC的频率可以为字符传输波特率的1 倍、16倍或者64倍。
6.2.3 8251A的对外信号

## Slide 42: 3. 时钟、电源和地
RxC:接收器时钟输入，用来
控制接收字符的速度，
和TxC一样。
实际使用时，RxC和TxC往往连在一起，由同一个外部时钟来提供，
VCC：电源输入
GND：地
6.2.3 8251A的对外信号

## Slide 43: 6.2.4 8251A的编程
1、8251A的初始化
8251A初始化的约定 ：
复位后，用奇地址写入的值送模式寄存器。
若为同步模式，接着往奇地址端口输出的字节为同步字符。
此后，除复位命令，往奇地址写入的值将送到控制寄存器，往偶地址端口写入的值送到数据输出寄存器。

## Slide 44: 6.2.4 8251A的编程
8251A的初始化流程图

## Slide 45: 6.2.4 8251A的编程
2. 模式寄存器的格式
8251A模式寄存器的格式(a) 异步模式

## Slide 46
图为8251A模式寄存器的格式(b) 同步模式
6.2.4 8251A的编程

## Slide 47
3、控制寄存器的格式
6.2.4 8251A的编程

## Slide 48
4、状态寄存器的格式
状态位TXRDY=1表示发送缓冲器已空。而引脚TXRDY=1表示发送缓冲器空·CTS·TXEN=1
6.2.4 8251A的编程
帧错误：FE(Frame Error)；溢出错误：OE(Overflow Error);奇偶错误：PE(Parity Error)

## Slide 49: 6.3.5 8251A编程举例
异步模式下的初始化程序举例
同步模式下的初始化程序举例
利用状态字进行编程的举例

## Slide 50: 地址说明
关于8位接口芯片和16位数据总线的连接问题
8086CPU有一个必须遵守的约定，即低8位数据线总是与偶地址存储单元或端口关联，而高8位数据线总是与奇地址存储单元或端口关联，为满足这一要求，连接时在硬件上将总线的A1与8251A的C/D#引脚相连接，而在软件设计时用连续的偶地址代替端口的奇偶地址，就解决了8位接口芯片与16位数据总线的连接．
6.3.5 8251A编程举例

## Slide 51: 6.3.5 8251A应用举例
1．异步模式下的初始化程序举例
设8251A工作在异步模式，波特率系数(因子)为16，7个数据位/字符，偶校验，2个停止位，发送、接收允许，设端口地址为0042H。完成初始化程序。
分析：根据题目要求，可以确定模式字为：11111010B 即FAH
而控制字为：00110111B 即37H
对于CPU来说是偶地址，对于接口是奇地址

## Slide 52: 6.3.5 8251A应用举例
波特率因子为16，7个数据位/字符，
偶校验，2个停止位，发送、接收允许

## Slide 53: 6.3.5 8251A应用举例
发送、接收允许

## Slide 54: 6.3.5 8251A应用举例
初始化程序如下：
MOV AL， 0FAH ；送模式字
OUT 42H， AL ；异步方式，7位/
字符，偶校验，
2个停止位
MOV AL， 37H ；设置控制字，使
发送、接收允许，
清出错标志，使
OUT 42H， AL ； 有效

## Slide 55: 2．同步模式下初始化程序举例
设端口地址为42H，采用内同步方式，2个同步字符（设同步字符为16H），偶校验，7位数据位/字符
根据要求，确定模式字为：00111000B 即38H
控制字为：10010111B 即97H。它使8251A对同步字符进行检索；同时使状态寄存器中的3个出错标志复位；此外，使8251A的发送器启动，接收器也启动；控制字还通知8251A，CPU当前已经准备好进行数据传输。
6.3.5 8251A应用举例

## Slide 56: 6.3.5 8251A应用举例
采用内同步方式，2个同步字符（同步字
符为16H），偶校验，7位数据位/字符

## Slide 57
对同步字符进行检索；使3个出错标志复位；使8251A的发送器启动，接收器也启动；数据终端准备好。
6.3.5 8251A应用举例

## Slide 58
具体程序段如下：
MOV AL，38H ；设置模式字，同步模式，
用2个同步字符，
OUT 42H，AL ； 7个数据位，偶校验
MOV AL，16H
OUT 42H，AL ；送同步字符16H
OUT 42H，AL
MOV AL， 97H ；设置控制字，使发送器和
接收器启动
OUT 42H，AL
6.3.5 8251A应用举例

## Slide 59: 3．利用状态字进行编程的举例
先对8251A进行初始化，然后对状态字进行测试，以便输入字符。本程序段用来输入80个字符。
分析：8251A的控制和状态端口地址为42H，数据输入和输出端口地址为40H。字符输入后，放在BUFFER标号所指的内存缓冲区中。
具体的程序段如下：
6.3.5 8251A应用举例

## Slide 60
MOV AL，0FAH
OUT 42H，AL
MOV AL，35H
OUT 42H，AL
MOV DI，0
MOV CX，80
B：IN AL，42H
TEST AL，02H
JZ B
IN AL，40H
MOV BX，OFFSET BUFFER
MOV [BX+DI]，AL
INC DI
IN AL，42H
TEST AL，38H
JNZ E
LOOP B
JMP EXIT
E： CALL ERR-OUT
EXIT：……
6.3.5 8251A应用举例

## Slide 61
串行接口标准 指的是计算机或终端(数据终端设备DTE（Data Terminal Equipment) )的串行接口电路与调制解调器MODEM等(数据通信设备DCE（Data Communication Equipment) )之间的连接标准。
RS-232C标准
RS-323C标准是美国EIA(电子工业联合会）与BELL等公司一起开发的1969年公布的通信协议。 RS-232C是这样一种标准接口，并未考虑计算机系统的应用要求。但目前它又广泛地被借来用于计算机（更准确的说，是计算机接口）与终端或外设之间的近端连接标准。显然，这个标准的有些规定及和计算机系统是不一致的，甚至是相矛盾的。
补充：

## Slide 62
微型计算机之间的串行通信是按照RS-232C标准设计的接口电路实现的。使用一根电话线进行通信，使计算机和MODEM之间连接。其连接及通信原理如下图所示

## Slide 63
RS-232C是一种标准接口，D型插座，采用25芯引脚或9芯引脚的连接器，如下图 ：

## Slide 64: （1）发送引脚信号
DSR#（第6脚）：数据装置就绪(即MODEM准备好)，输入。表示调制解调器可以使用，该信号有时直接接到电源上，这样当设备连通时即有效。
RTS#（第4脚）：请求发送，输出。计算机通过此引脚通知MODEM，要求发送数据。
CTS#（第5脚）：允许发送，输入。发出作为对RTS#的回答，计算机才可以进行发送数据。

## Slide 65: （2）接收引脚信号
CD（第8脚）：载波检测(接收线信号测定器)，输入。表示MODEM已与电话线路连接好。
• RI（第22脚）：振铃指示，输入。MODEM若接到交换台送来的振铃呼叫信号，就发出该信号来通知计算机或终端。
• DTR#（第20脚）：数据终端就绪，输出。计算机收到RI信号以后，就发出信号到MODEM作为回答，以控制它的转换设备，建立通信链路。

## Slide 66: 8.3 串行总线标准—RS-232C
DTE与 DCE之间的接口标准

## Slide 67: 电气信号特性
RS-232C采用负逻辑电平。规定：
(1) MARK“传号”(逻辑1)
为-3 V~-15 V
(2) SPACK“空号”(逻辑0) 规定为
+3 V~+15 V；

## Slide 68: RS-232C总线接收器和发送器的连接方法

## Slide 69: 1. 接口特性
BD-25连接器机械图

## Slide 70: RS-232C连接器引脚功能定义

## Slide 71: RS-232C连接器引脚功能定义-续表

## Slide 72: RS-232C常用引脚

## Slide 73: 6.3 并行通信和并行接口
并行通信：
一次传送一个字长的数据。
传输速度快、信息率高、用电缆多。
适合于外部设备与微机之间进行近距离、大量和快速的信息交换
  例如：微机与并行接口打印机、磁盘驱动器

## Slide 74
典型的并行接口和外设连接的示意图

## Slide 75: 6.4 可编程并行通信接口8255A
Intel系列的并行接口芯片。
可编程、通过软件设置工作方式。
连接外部设备时，通常不需外部电路。

## Slide 76: 6.4 可编程并行通信接口8255A
8255A的内部结构
8255A的芯片引脚信号
8255A的控制字
8255A的工作方式

## Slide 77: 6.4.1 8255A的内部结构
8255A的内部结构图

## Slide 78: 1. 数据端口A、B、C
（1）端口A对应
  1个8位数据输入锁存器
  1个8位数据输出锁存器/缓冲器。
（2）端口B对应
  1个8位数据输入缓冲器
  1个8位输出锁存器/缓冲器。
（3）端口C对应
  1个8位数据输入缓冲器
  1个8位输出锁存器/缓冲器。

## Slide 79: 1. 数据端口A、B、C
通常使用方法：
端口A、B作为独立的输入或者输出端口
端口C配合端口A、B

## Slide 80: 2. A组控制和B组控制
（1）A组控制电路
  控制端口A和端口C的高4位的工作方式和读写操作。
（2）B组控制电路
  控制端口B和端口C的低4位的工作方式和读写操作。

## Slide 81: 3. 读写控制逻辑电路
功能：管理数据传输过程。
CS#-片选信号
A0、A1-端口选择信号
RD#-读信号
WR#-写信号
RESET-复位信号

## Slide 82: 4. 数据总线缓冲器
双向三态8位数据缓冲器
功能：通过它与系统数据总线相连。

## Slide 83: 6.4.2 8255A的芯片引脚信号
PA7～PA0——A端口数据信号
PB7～PB0——B端口数据信号
PC7～PC0——C端口数据信号
1. 和外设一边相连的信号

## Slide 84: 2. 和CPU一边相连的信号
RESET 复位信号，高电平有效
D7～D0 数据线
CS# 片选信号
RD# 读出信号
WR# 写入信号
A1、A0 端口选择信号
3个数据端口和1个控制端口：
0 0 A端口
0 1 B端口
1 0 C端口
1 1 控制端口

## Slide 85
CS# | A1 | A0 | RD# | WR# | 传输说明
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 数据从端口A送数据总线
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 数据从端口B送数据总线
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 数据从端口C送数据总线
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 数据从数据总线送端口A
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 数据从数据总线送端口B
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 数据从数据总线送端口C
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 如D7为1，则由数据总线往控制寄存器写入控制字；如D7为0，则由数据总线输入的数据作为对C端口的置1/置0命令。
1 | * | * | * | * | D7~D0进入高阻状态
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 非法的信号组合
0 | * | * | 1 | 1 | D7~D0进入高阻状态

## Slide 86: 6.4.3 8255A的控制字
控制字分为两类：
各端口的方式选择控制字；
C端口按位置1/置0控制字。

## Slide 87: 1. 方式选择控制字

## Slide 88: 方式选择控制字
8255A方式选择注意：
有三种基本工作方式：
  方式0——基本的输入输出方式
  方式1——选通的输入输出方式
  方式2——双向传输方式
只有端口A能工作在方式2
同一组的两端口可分别工作在输入和输出方式

## Slide 89: 方 式 选 择 控 制 字 举 例

## Slide 90: 8255A的端口地址
A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | 地址
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00E0H
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00E2H
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00E4H
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00E6H
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00E8H
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00EAH
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00ECH
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00EEH

## Slide 91: J1各端口的工作方式设定
端口A 方式0， 输出
端口B 方式0， 输入
端口C的高4位 输出
端口C的低4位 输入
1
1
0
0
0
0
0
1

## Slide 92: J2各端口的工作方式设定
端口A 方式0，输入
端口B 方式1，输出
端口C的高4位 输出
端口C的低4位 配合端口B工作
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 93: 设置方式控制字的指令
MOV AL，83H
MOV DX，00E6H
OUT DX，AL
MOV AL，94H
MOV DX，00EEH
OUT DX，AL

## Slide 94: 2. 端口C置1/置0控制字

## Slide 95
置1/置0控制字注意：
必须写入控制端口
D0位决定置1或置0
D3、D2、D1位决定了对哪一位操作
D7位必须为0
2. 端口C置1/置0控制字

## Slide 96: 置1/置0控制字程序
MOV AL，0FH
MOV DX，00EEH
OUT DX，AL
MOV AL，06H
OUT DX，AL
；对PC7进行置1操作
；对PC3进行置0操作

## Slide 97: 思考题：
按下述要求对8255A进行初始化。要求A口设定为输出数据，工作方式为方式0；B口设定为输入数据，工作方式为方式1；C口设定为高四位输入，低四位输出。(地址为200H~203H)
MOV DX , 203H ；8255控制口地址送DX
MOV AL ,8EH ；写工作方式控制字10001110B
OUT DX , AL ；控制字送到控制口

## Slide 98: 思考题：
要求通过8255A芯片C口的PC2位产生一个方脉冲信号。（地址为200H~203H)
MOV DX，203H ；控制口地址送DX
AA∶ MOV AL，05H ；对PC2置位的控制字
OUT DX，AL
CALL DELAY1 ；调用延时程序（省略）
MOV AL，04H ；对PC2复位的控制字
OUT DX，AL
CALL DELAY2 ；调用延时程序（省略）
JMP AA

## Slide 99: 6.4.4 8255A的工作方式
方式0：基本输入输出方式
  适用于无条件传送和查询方式的接口电路
方式1：选通输入输出方式
  适用于查询和中断方式的接口电路
方式2：双向选通传送方式
  适用于双向传送数据的外设
  适用于查询和中断方式的接口电路

## Slide 100: 方式0：基本输入输出方式
(1) 方式0的工作特点
端口可作为输入口，也可作为输出口，各端口之间没有规定必然的联系。
可以有16种不同的组合，适用于多种不同的场合。

## Slide 101: 方式0：基本输入输出方式
(2) 方式0的输入输出时序
在方式0读取数据条件：
发出读信号前，先发出地址信号，启动8255A
输入数据要领先于读信号

## Slide 102: 图6.20 方式0的输入时序

## Slide 103: 方式0：基本输入输出方式
(3) 8255A工作于方式0的应用举例
8255A作为打印机接口的示意

## Slide 104: 8255A端口地址：
A端口：00D0H
B端口：00D2H
C端口：00D4H
D端口：00D6H
8255A工作方式：
A端口：方式0，输出
B端口：未用
C端口：方式0，PC3~0输入，PC7~4输出

## Slide 105
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 1
方式选择控制字: 81H

## Slide 106
PP： MOV AL,81H
OUT 0D6H,AL ;设置方式选择控制字
MOV AL,0DH
OUT 0D6H,AL ;PC6(打印机STB#)置1
LPST: IN AL,0D4H ;读C端口
    AND AL,04H ;提取PC2(BUSY)信号
    JNZ LPST ;BUSY=1,等待
    MOV AL,CL ;CL中已经存放了一个字符
    OUT 0D0H,AL ;BUSY=0,输出字符到A端口
    MOV AL,0CH
    OUT 0D6H,AL ;PC6(打印机STB#)置0
    INC AL
    OUT 0D6H,AL ;PC6(打印机STB#)置1
    … ;后续程序段
Notes: 星期一

## Slide 107: 思考题：
设定8255A的PB口为开关量输入，PC口为开关量输出，编写程序实现能随时将PB口的开关状态通过PC口的发光二极管显示出来。(地址为200H~203H)

## Slide 108
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
START:
MOV DX,203H ；8255A控制口地址
MOV AL,82H ；控制字10000010B （PC口输出,PB口输
入，方式0）
OUT DX,AL
BG： MOV DX,201H ；PB口地址
IN AL,DX ；读开关状态
MOV DX,202H ；PC口地址
OUT DX,AL ；输出开关状态
JMP BG ；循环
CODE ENDS
END START

## Slide 109: 思考题：
根据开关的状态，用8255的PA端口控制8只LED发光二极管，PB口接1只开关，编写程序实现K0闭合，LED灯左循环亮。(地址为200H~203H)

## Slide 110
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
START: MOV DX,203H ; 8255控制端口
MOV AL,82H ; PA输出，PB输入
OUT DX,AL
MOV DX,200H ; PA端口地址
MOV AH,0FEH ; 置LED0亮初始值
BG: MOV AL,AH
OUT DX,AL ; 点亮LED灯
CALL DELAY ; 调延时子程序
MOV DX,201H ; PB端口地址
IN AL,DX ; 读开关的状态
TEST AL,01H ; PB0=0吗？（K0闭合吗）
JNZ BG ; PB0≠0，转移
ROL AH,1 ; PB0=0,左移
MOV DX,200H
JMP BG

## Slide 111
DELAY PROC NEAR ;延时子程序
MOV BL,100
DELAY2: MOV CX,374
DELAY1: NOP
NOP
LOOP DELAY1
DEC BL
JNZ DELAY2
RET
DELAY ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 112: 思考题：
根据开关的状态，用8255的端口PA控制8只LED发光二极管，PB口接两只开关K0和K1，编写程序实现K0闭合，LED灯左循环亮，K1闭合，LED灯右循环亮。

## Slide 113: 2. 方式1 ：选通的输入输出方式
（1）方式1的特点：
端口A、B可分别工作在方式1
端口C配合方式1
  A端口：PC3~PC5
  B端口：PC0~PC2

## Slide 114: 2. 方式1 ：选通的输入输出方式
(2) 方式1输入下的信号规定和输入时序
下图是端口A、B工作于方式1输入时，控制字格式

## Slide 115
方式1输入引脚：A端口
数据选通信号
表示外设已经准备好数据
输入缓冲器满信号
表示A口已经接收数据
中断请求信号
请求CPU接收数据
PC4
PC5
PC3
PA7~PA0
INTEA
IBFA
INTRA
STBA
中断允许触发器PC4=1

## Slide 116: 方式1输入引脚：B端口
PC2
PC1
PC0
PB7~PB0
INTEB
IBFB
INTRB
STBB
数据选通信号
表示外设已经准备好数据
输入缓冲器满信号
表示B口已经接收数据
中断请求信号
请求CPU接收数据
中断允许触发器
PC2=1

## Slide 117: 方式1输入联络信号
STB#——选通信号，低电平有效
  由外设提供的输入信号，当其有效时，将输入设备送来的数据送至8255A的输入缓冲器。
IBF——输入缓冲器满信号，高电平有效
  8255A输出的联络信号。当其有效时，表示数据已放在输入缓冲器。
INTR——中断请求信号，高电平有效
  8255A输出的信号，可用于向CPU提出中断请求，要求CPU读取外设数据。

## Slide 118: 方式1输入联络信号
INTE——中断允许信号
  置位允许中断，复位禁止中断；
  对INTE的操作通过写入端口C的对应位实现，选通输入方式下：端口A的INTEA对应PC4、端口B的INTEB对应PC2

## Slide 119
方式1的输入时序

## Slide 120: 2. 方式1 ：选通的输入输出方式
(3) 方式1输出有关信号和输出时序
方式1输出时控制字：
A组方式1下输出
B组方式1下输出

## Slide 121
方式1输出引脚：A端口
外设响应信号
表示外设已经接收到数据
输出缓冲器满信号
表示CPU已经输出了数据
中断请求信号
请求CPU再次输出数据
PC6
PC7
PC3
PA7~PA0
INTEA
OBFA
INTRA
ACKA
中断允许触发器

## Slide 122: 方式1输出引脚：B端口
PC2
PC1
PC0
PB7~PB0
INTEB
OBFB
INTRB
ACKB
外设响应信号
表示外设已经接收到数据
输出缓冲器满信号
表示CPU已经输出了数据
中断请求信号
请求CPU再次输出数据
中断允许触发器

## Slide 123: 方式1 输出联络信号
OBF#——输出缓冲器满信号，低有效
  8255A输出给外设的一个控制信号，当其有效时，表示CPU已把数据输出给指定的端口，外设可以取走
ACK#——响应信号，低有效
  外设的响应信号，指示8255A的端口数据已由外设接收
INTR——中断请求信号，高有效
  当输出设备已接收数据后，8255A输出此信号向CPU提出中断请求，要求CPU继续提供数据

## Slide 124
方式1的输出时序

## Slide 125: 2. 方式1 ：选通的输入输出方式
（4）8255A工作于方式1的应用举例
8255A作为中断方式打印机接口的示意
Notes: 星期五5.18

## Slide 126
8255A端口地址：
A端口：00C0H
B端口：00C2H
C端口：00C4H
D端口：00C6H
8255A工作方式：
A端口：方式1，输出
B端口：未用
C端口：PC3~0输出，PC7~4未用

## Slide 127
1 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | 0
方式选择控制字: A0H
中断类型号——0BH 中断向量——1000：2000H

## Slide 128
MAIN：MOV AL,0A0H
OUT 0C6H,AL ;设置方式选择控制字
MOV AL,01H
OUT 0C6H,AL ;PC0(打印机STB#)置1
XOR AX,AX
MOV DS,AX
MOV AX,2000H ;设置中断向量1000:2000至
;002C，002D，002E，002F中
MOV WORD PTR[002CH],AX
MOV AX,1000H
MOV WORD PTR[002EH],AX
MOV AL,0DH ;使PC6为1,允许8255A中断
OUT 0C6H,AL
STI ;开放中断

## Slide 129
中断处理子程序必须装配在1000:2000处
TINTR: MOV AL,[DI] ;DI为打印字符缓冲区指针
    OUT 0C0H,AL ;字符送A端口
    MOV AL,00
    OUT 0C6H,AL ;PC0(STB#)置0,产生选通信号
    INC AL
    OUT 0C6H,AL ;PC0(打印机STB#)置1
    … ;后续处理
    IRET ;中断返回

## Slide 130: 3. 方式2：双向选通传送方式
(1) 方式2的特点
方式2将方式1的选通输入输出功能组合成一个双向数据端口，可以发送数据和接收数据；
只有端口A可以工作于方式2，需要利用端口C的5个信号线，其作用与方式1相同；
方式2的数据输入过程与方式1的输入方式一样；
方式2的数据输出过程与方式1的输出方式有一点不同：数据输出时8255A不是在OBF#有效时向外设输出数据，而是在外设提供响应信号ACK#时才送出数据

## Slide 131
(2) 方式2信号
PC6
PC7
PC3
PA7~PA0
INTE1
OBFA
INTRA
ACKA
PC4
PC5
IBFA
STBA
INTE2
用PC6设置INTE1（输出）
用PC4设置INTE2（输入）
输入和输出中断通过
或门输出INTRA信号

## Slide 132
方式2的控制字

## Slide 133
（3）方式2的时序

## Slide 134: 3. 方式2：双向选通传送方式
(4) 方式2的使用场合
一个并行外设既可以作为输入又可以作为输出，
输入输出动作不会同时进行。
例如：磁盘驱动器

## Slide 135: 3. 方式2：双向选通传送方式
(5) 方式2和其他方式的组合
图6.28 A端口工作于方式2，B端口工作于方式0输入情况

## Slide 136
图6.29 A端口工作于方式2，B端口工作于方式1输入情况

## Slide 137
图6.30 A端口工作于方式2，B端口工作于方式1输出情况
Notes: 星期一5.21

## Slide 138: 思考题：
8255A有哪几种工作方式？有何差别？
假定8255A的端口地址分别为208H～20FH，编写下列各情况的初始化程序：
① 将A口、B口设置成方式0，端口A和C作为输入口，B口作为输出口。
② 将A口设置成方式1输入口，PC6、PC7作为输出端；B口设置成方式1，输入口。
8255A能实现双向传送功能的功能的工作方式为____。
在Intel8255A中可以进行按位置位/复位的端口是____。
8255A内部包括两组控制电路，其中A组控制____,B组控制___。

## Slide 139: 思考题：
根据开关的状态，用8255端口控制步进电机，编写程序输出脉冲序列到8255的PA口，控制步进电机正转、反转，加速，减速。

## Slide 140
ASTEP EQU 01H
BSTEP EQU 02H
CSTEP EQU 04H
DSTEP EQU 08H
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
START :
MOV DX, 203H ;8255控制口地址
MOV AL, 82H ;PA口输出,PB口输入
OUT DX, AL ;写控制字
K0:MOV DX, 200H ;PA口地址
MOV AL,0 ;输出低电平
OUT DX,AL ;电机停止转动
MOV DX,201H ;PB口地址
IN AL,DX ;读开关状态

## Slide 141
TEST AL,01H ;PB0位（K0=0吗？）
JNZ K1 ;不是零转K1
JMP STEP8 ;是零转单/双八拍工作方式
K1: IN AL,DX ;读开关状态
TEST AL,02H ;PB1位（K1=0吗？）
JNZ K2 ;不是零转K2
JMP STEP4 ;是零转双四拍工作方式
K2:IN AL,DX ;读开关状态
TEST AL,04H ;PB2位（K2=0吗？）
JZ STEP41 ;是零转单四拍反转工作方式
JMP K0 ;循环
; 单/双八拍工作方式：A→AB→B→BC→C→CD→D→DA→A
STEP8: MOV BX,9000H ;设置初始延时时间
MOV DX, 200H ;PA口地址
MOV AL,ASTEP
OUT DX,AL
CALL DELAY
MOV AL,ASTEP+BSTEP

## Slide 142
OUT DX,AL
CALL DELAY
MOV AL,BSTEP
OUT DX,AL
CALL DELAY
MOV AL,BSTEP+CSTEP
OUT DX,AL
CALL DELAY
MOV AL,CSTEP
OUT DX,AL
CALL DELAY
MOV AL,CSTEP+DSTEP
OUT DX,AL
CALL DELAY
MOV AL,DSTEP
OUT DX,AL
CALL DELAY
MOV AL,DSTEP+ASTEP
OUT DX,AL
CALL DELAY
JMP K0

## Slide 143
; 双四拍工作方式:AB→BC→CD→DA→AB
STEP4:MOV BX,5000H ;设置延时时间
MOV DX, 200H ;PA口地址
MOV AL,ASTEP+BSTEP ;PA0PA1(AB相)输出高电平
OUT DX,AL
CALL DELAY ;调延时
MOV AL,BSTEP+CSTEP ;BC输出高电平
OUT DX,AL
CALL DELAY ;调延时
MOV AL,CSTEP+DSTEP ;CD输出高电平
OUT DX,AL
CALL DELAY ;调延时
MOV AL,DSTEP+ASTEP ;DA输出高电平
OUT DX,AL
CALL DELAY ;调延时
JMP K0

## Slide 144
; 单四拍反转工作方式: D→C→B→A→D
STEP41:MOV BX,1000H ;设置延时时间
MOV DX,200H ;PA口地址
MOV AL,DSTEP ;D输出高电平
OUT DX,AL
CALL DELAY ;调延时
MOV AL,CSTEP ; C输出高电平
OUT DX,AL
CALL DELAY ;调延时
MOV AL,BSTEP ; B输出高电平
OUT DX,AL
CALL DELAY ;调延时
MOV AL,ASTEP ; A输出高电平
OUT DX,AL
CALL DELAY ;调延时
JMP K0

## Slide 145
DELAY PROC NEAR ;延时子程序
PUSH CX
MOV CX,BX
DD1:
NOP
LOOP DD1
POP CX
RET
DELAY ENDP ; 延时子程序结束
CODE ENDS ;代码段结束
END START