## Slide 1: 第5章 微型计算机和外设的数据传输
主讲人：荣生辉

## Slide 2: 5.1 为什么要用接口
I/O接口(input / output Interface)是一电子电路(以IC芯片或接口板形式出现 )，其内有若干专用寄存器和相应的控制逻辑电路构成。它是CPU和I/O设备之间交换信息的媒介和桥梁。
AB
DB
CB
CPU
I/O
接口
I/O
设备
端口
数据
控制
状态

## Slide 3: 微型计算机系统硬件组成

## Slide 4: 5.1 为什么要用接口
问题：为什么存储器可以直接挂在系统总线上？而外设不能直接直接挂在系统总线上？
1、存储器特点
（1）功能单一，品种有限
（2）速度与CPU匹配

## Slide 5: 5.1 为什么要用接口
问题：为什么存储器可以直接挂在系统总线上？而外设不能直接直接挂在系统总线上？
2、外部设备特点
（1）品种繁多。
（2）工作速度一般比CPU慢，且速度的分布也相当宽。
（3）信号类型与信息格式多样化。

## Slide 6: 5.1 为什么要用接口
接口要解决的问题
  速度匹配(Buffer)——对传送数据提供缓冲，以消除计算机与外设在“定时”或数据处理速度上的差异
  信号的驱动能力(电平转换器、驱动器)
  信号形式和电平的匹配(A/D、D/A) ——串并转换
  信息格式 (字节流、块、数据包、帧)
  时序匹配(定时关系)
  总线隔离(三态门)

## Slide 7: 5.1 为什么要用接口
总结：接口的基本功能为
  数据的缓冲与暂存
  信号电平与类型的转换
  增加信号的驱动能力
  对外设进行监测、控制与管理，中断处理

## Slide 8: 5.2 外设与CPU之间的信号
数据信息：CPU与外设交换的基本信息
  开关量
  数字量(二进制，ASCII码）；
  模拟量（经接口的A/D D/A转换）
状态信息：反映外设或接口的当前工作状态
控制信息：CPU对外设的控制信息
  中断处理

## Slide 9: 5.2 外设与CPU之间的信号
广义数据信息：
  数据信息、状态信息、控制信息
广义数据信息都通过数据总线传送
  但分别进入接口电路内部的数据端口、状态端口、控制端口；
数据端口
控制端口
状态端口
存放数据信息
存放状态信息
存放控制命令

## Slide 10: 5.3 接口部件的I/O端口
I/O接口中可被CPU或其它总线主模块寻址并进行读写的寄存器（组）。

## Slide 11: 5.3 接口部件的I/O端口
CPU对外设的访问是通过对I/O端口的访问来实现
CPU对外设的各种操作（查询外设的状态、向外设发出控制命令、向外设输出数据、从外设获得数据），均归结为对接口电路中各端口的读/写操作（IN / OUT指令）。

## Slide 12: 5.3 接口部件的I/O端口
CPU对外设的访问是通过对I/O端口的访问来实现
MPU
接口
外设
数据输入缓存器
数据输出缓存器
数据
数据总线
系统AB
IOR/IOW
输入
输出
②
①
③
②
①
③

## Slide 13: 5.4 接口的功能以及在系统中的连接
接口的功能
接口与系统的连接

## Slide 14: 5.4.1 接口的功能
基本功能：
在系统总线和I/O设备之间传输信号,提供信号变换和缓冲作用。

## Slide 15: 1. 寻址功能
识别区分存储器和I/O的信号
识别片选信号
选择接口中的寄存器

## Slide 16: 2. 输入输出功能
根据读写信号判断传输方向
传输数据、控制和状态信息

## Slide 17: 3. 数据转换功能
把CPU的并行数据转换成一些外设所需的串行数据；
把外设的串行信息转换成并行数据送往CPU。

## Slide 18: 4. 联络功能
当数据传送完后，能发联络信号通知CPU。

## Slide 19: 5. 中断管理功能
发送中断请求和接收中断响应
发送中断类型号
优先级管理功能

## Slide 20: 6. 复位功能
能接收复位信号，使接口本身及所连外设重新启动。

## Slide 21: 7. 可编程功能
可以用软件使其工作于不同的方式
用软件来设置控制信号

## Slide 22: 8. 错误检测功能
当前多数可编程接口芯片能检测下列两类错误：
传输错误：接口与设备之间的连线受到各种干扰
采用奇/偶校验对传输错误进行检测
发现错误后对状态寄存器中的相应位置位
覆盖错误：输入时，CPU还没有从数据输入寄存器取走数据，输入寄存器又装上了新数据。
发现错误后对状态寄存器中的相应位置位。

## Slide 23: 接口芯片
接口电路的核心功能常被集成在一块或数块大规模集成电路芯片中，称为接口芯片。
  1）通用接口芯片：并行接口芯片8212、8255，串行接口芯片8250、8251等
  2）面向微机的专用接口芯片：中断控制器8259、DMA控制器8237、定时/计数器8253/8254等
  3）面向外设的专用接口芯片：CRT控制器MC6845、键盘接口芯片8279等

## Slide 24: 5.4.2 接口与系统的连接

## Slide 25: 5.4 接口与系统的连接
用读信号、写信号和地址A0区分4个寄存器

## Slide 26: 5.4 接口与系统的连接
用读信号、写信号和地址A0区分4个寄存器
（1）数据输入端口和数据输出端口可使用相同的地址， 接口电路用读写控制信号来区分。
IN AL，80H
OUT 80H，AL

## Slide 27: 5.4 接口与系统的连接
用读信号、写信号和地址A0区分4个寄存器
（2）状态端口和控制端口可使用相同的地址， 对状态端口只进行读操作，对控制端口仅进行写操作
IN AL， 81H
OUT 81H，AL

## Slide 28: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
程序方式
  无条件传送方式
  条件传送方式—查询方式
中断方式
  中断基本原理
  中断优先级的实现
DMA (Direct Memory Access)
  DMA的基本原理
  DMA工作过程

## Slide 29: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式
CPU与外设间的数据交换在程序（指令) 控制下进行。
  无条件程序传送
  条件传送 - 即程序查询

## Slide 30: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
CPU确认外设总是准备就绪，直接与外设传送数据
适用于总是处于准备好状态的外设；
简单外设可采用无条件传送方式：
  开关
  发光器件(如发光二极管、7段数码管、灯泡等)
  继电器
  步进电机

## Slide 31: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
CPU确认外设总是准备就绪，直接与外设传送数据
优点：软件及接口硬件简单
缺点：只适用于简单外设，数据交换不能太频繁

## Slide 32: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
输入需要缓冲，输出需要锁存

## Slide 33: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
  输出锁存
  输出时，因外设的速度较慢，在接口电路内部应设置输出锁存器。在锁存允许端为无效电平时，数据总线上的数据不能进入锁存器。当地址译码有效且写该缓冲器的控制信号有效时，给锁存允许端提供有效电平，将新数据送入锁存器保留。
  OUT 21H, AL
  常用的锁存器有：74LS273(8D触发器)、74LS373(8位锁存器，三态输出）

## Slide 34: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
  输入缓冲
输入时，在接口电路内部设置三态缓冲器当三态缓冲器的控制端无效时，三态门关闭，呈高阻状态当地址译码有效且读该缓冲器的控制信号有效时，缓冲器的三态门打开，使外设数据进入系统数据总线。
  IN AL, 20H
常用的三态缓冲器有：74LS244(单向) 74LS245(双向)

## Slide 35: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
  程序实例
利用EMU8086仿真环境中的虚拟仪器LED数码管显示器和温度计&加热器设计一套控制系统，使得使得加热器的温度稳定在100摄氏度附近，并将实时的温度显示在LED数码管上。

## Slide 36: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
I/O操作总是由CPU通过程序查询外设的状态来启动，即总是CPU主动，I/O被动。CPU在与外设交换数据前,必须询问外设状态“你准备好没有？”
CPU
查询

## Slide 37: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  适用于外设并不总是准备好，而且对传送速率、传送效率要求不高的场合。
  对外设的要求：应提供设备状态信息
  对接口的要求：需要提供状态端口
条件传送过程
  CPU从接口中读取状态字。
  CPU检测状态字
  如“就绪”状态，则传送数据

## Slide 38: 硬件接口结构
状态
寄存器
MPU
外部
设
备
地址译码
数据缓冲
寄存器
控制逻辑
触发信号
Di
查询信号
Ps
&
IOR
IOR
IOW
数据
&
Pd
AB
DB
无论输入还是输出，除数据端口外，必须有状态端口。

## Slide 39: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  外设准备就绪的含义
对于输入设备：外设已将数据准备好，存入接口中的数据输入端口，输入数据缓冲器“满”，CPU 可从输入端口读取数据。
对于输出设备：外设已从接口中的数据输出端口取走前一个数据，数据输出缓冲器“空”，CPU 可向输出端口写入新的数据了。

## Slide 40: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  查询式输入工作流程
输入状态信息
输入数据
数据就绪？
单字节查询式输入工作流程
N
Y

## Slide 41: 查询式输入的接口硬件

## Slide 42: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  查询式输入程序
假设数据缓冲器的端口地址是82H； 状态缓冲器的端口地址是80H； READY位在状态端口的D0位
START: IN AL,80H
TEST AL,00000001B
JZ START
IN AL,82H

## Slide 43: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  查询式输出工作流程
单字节查询式输入工作流程
输入状态信息
输出数据
Y
N
忙否？

## Slide 44: 查询式输出的接口硬件

## Slide 45: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  查询式输出程序
START: IN AL,80H
TEST AL,00000001B
JZ START
OUT AL,82H
IN AL,80H
OUT 82H,AL
Y
N
忙否？

## Slide 46: 实用的多字节查询 方式的软件流程
超时?
READY?
与外设进
行数据交换
超时错
读入并测试外设状态
Y
N
Y
N
传送完？
防止死循环
复位计时器
N
数据存入内存缓冲区
修改指针和计数器值
初始化
处理缓冲区中的数据
Y

## Slide 47: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——查询式输入/输出实例
  输入设备：键盘
  输出设备：显示器
  功能：从键盘输入字符行;若遇到回车符（0DH)或字符行超过80个字符，输入结束，自动加一个换行符（0AH); (即≤80个字符+1个回车，将输入的字符行后加1个换行符，存入键盘接收缓冲区)；若字符行≥81 且未见回车，则通过显示器显示提示信息“BUFFER OVERFLOW”

## Slide 48: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——查询式输入/输出实例
  数据输入端口地址：52H
  数据输出端口地址：54H
  状态端口地址：56H
输入/输出共用1个状态寄存器：
       
7 6 5 4 3 2 1 0
=1，输出缓冲器空
=1，输入缓冲器满

## Slide 49: 程序
DATA_SEG SEGMENT
MESSAGE DB ‘BUFFER OVERFLOW’,0DH,0AH
DATA_SEG ENDS
COM_SEG SEGMENT
BUFFER DB 82 DUP(?)
COUNT DB ?
COM_SEG ENDS

## Slide 50: 程序
CODE SEGMNET
ASSUME DS:DATA_SEG,ES:COM_SEG,CS:CODE
STAT:
MOV AX,DATA_SEG
MOV DS,AX
MOV AX,COM_SEG
MOV ES,AX
MOV DI,OFFSET BUFFER
MOV COUNT,DI
MOV CX,81
CLD

## Slide 51: 程序
NEXT_IN:
IN AL,56H
TEST AL,02H
JZ NEXT_IN
IN AL,52H
OR AL,0
JPE NO_ERROR
JMP ERROR
NO_ERROR:
AND AL,7FH
STOSB
CMP AL,0DH
LOOPNE NEXT_IN
JNE OVERFLOW
MOV AL,0AH
STOSB
SUB DI,COUNT
MOV COUNT,DI
…
OVERFLOW:
MOV SI,OFFSET MESSAGE
MOV CX,17
NEXT_OUT:
IN AL,56H
TEST AL,01H
JZ NEXT_OUT
LODSB
OUT 54H,AL
LOOP NEXT_OUT
…
ERROR:
…

## Slide 52: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——查询式输入/输出实例
  查询式多外设的处理
当系统中有多个I/O设备时，该如何处理？

## Slide 53: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——查询式输入/输出实例
  查询式多外设的处理—轮流查询法
  轮流查询多个外设，各设备的优先级可以通过程序设置来决定

## Slide 54: 程序1-不同优先级
TREE_IN： MOV FLAG,0 ;
INPUT: IN AL，STAT1 ；
TEST AL,20H
JZ DEV2
    CALL PROC1
CMP FLAG,1
JNZ INPUT
DEV2： IN AL，STAT2 ；
TEST AL,20H
JZ DEV3
CALL PROC2
CMP FLAG,1
JNZ INPUT
DEV3： IN AL，STAT3 ；
TEST AL,20H
JZ NO_INPUT
CALL PROC3
NO_INPUT: CMP FLAG,1
JNZ INPUT

## Slide 55: 程序2-相同优先级
INTREE： MOV FLAG,0 ;
INPUT: IN AL，STAT1 ；
TEST AL,20H
JZ DEV2
CALL PROC1
DEV2： IN AL，STAT2 ；
TEST AL,20H
JZ DEV3
CALL PROC2
DEV3： IN AL，STAT3 ；
TEST AL,20H
JZ NO_INPUT
CALL PROC3
NO_INPUT: CMP FLAG,1
JNZ INPUT

## Slide 56: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式
  查询式数据传送的优缺点
优点：它是一种天然的同步控制机构，能很好地协调CPU与外设之间的工作，数据传送可靠。接口简单,硬件电路不多，查询程序也不复杂。
缺点：CPU效率低:让CPU 降低工作速度去适从慢速外设；数据传送的实时性差（多外设系统）。

## Slide 57: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.2 中断方式
1. 中断传送方式的原理
CPU无需循环查询外设状态，而是外部设备在需要进行数据传送时才中断CPU正在进行的工作，让CPU来为其服务。即CPU在没有外设请求时可以去做更重要的事情，有请求时才去传输数据，从而大大提高了CPU的利用率。
优点：CPU效率高，实时性好，速度快。
缺点：程序编制较为复杂。

## Slide 58: 中断方式输入接口电路：

## Slide 59: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.2 中断方式
2.中断优先级问题的解决
多个中断源产生中断，CPU首先为谁服务？
——中断优先级排队问题。
(1) 解决中断优先级的三种办法：
  软件查询方式
  简单硬件方式——菊花链法
  专用硬件方式

## Slide 60: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.2 中断方式
2.中断优先级问题的解决
(2) 三种方法的原理
  软件查询方式： 利用带优先级的查询程序
    优点——硬件电路简单；
    缺点——转入服务程序花费时间较长。
  简单硬件方式——菊花链法：在每个外设对应的接口上连接一个逻辑电路，这些逻辑电路构成一个菊花链。

## Slide 61: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.2 中断方式
2.中断优先级问题的解决
中断优先级菊花链及其逻辑电路。接口在链中的位置决定了它们的优先级。

## Slide 62: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.2 中断方式
2.中断优先级问题的解决
菊花链逻辑电路线路图

## Slide 63: 专用硬件方式：可编程中断控制器
典
型
的
可
编
程
中
断
控
制
器

## Slide 64: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.3 DMA方式
前面三种I/O方式都需要CPU作为中介：
外设 CPU 内存
1）软件：外设与内存之间的数据传送是通过CPU执行程序来完成的（PIO方式）；
2）硬件：I/O接口和存储器的读写控制信号、地址信号都是由CPU发出的（总线由CPU控制）。
缺点：程序的执行速度限定了传送的最大速度（约为几十KB/秒）—解决：DMA传输

## Slide 65: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.3 DMA方式
前面三种I/O方式都需要CPU作为中介：
外设 CPU 内存
1）软件：外设与内存之间的数据传送是通过CPU执行程序来完成的（PIO方式）；
2）硬件：I/O接口和存储器的读写控制信号、地址信号都是由CPU发出的（总线由CPU控制）。
缺点：程序的执行速度限定了传送的最大速度（约为几十KB/秒）—解决：DMA传输

## Slide 66: 1. DMA传送方式的提出
DMA传输:
外设 内存
  外设直接与存储器进行数据交换 ，CPU不再担当数据传输的中介者；
  数据的传输速度基本上取决于外设和存储器的速度；
  总线由DMA控制器（DMAC）进行控制（CPU要放弃总线控制权），内存/外设的地址和读写控制信号均由DMAC提供。
优点：数据传输由DMA硬件来控制，数据直接在内存和外设之间交换，可以达到很高的传输速率（可达几MB/秒）

## Slide 67
2 . DMA控制器的功能和原理
DMA控制器的功能：
  向CPU发总线请求信号
  实行对总线的控制
  修改所用的存储器或接口的地址指针
  发读写控制信号
  存放数据长度
  交还总线控制权
5.5.3 DMA方式

## Slide 68: 2 . DMA控制器的功能和原理
DMA的三种传输方式:
  连续传送（块传送）
    DMAC申请到总线后，将一块数据传送完后才释放总线。
  单次传送（每次传送一个字节）
    每个DMA周期只传送一个字节就立即释放总线。
  按需传送（猝发传送）
    只要I/O接口的数据缓冲可用，就进行传送。

## Slide 69: DMA传输数据的原理

## Slide 70: DMA控制器的内部最小配置和接口要求

## Slide 71: DMA传输对接口的要求：
① 控制寄存器有1位指出数据传输方向
② 控制寄存器有1位用来启动I/O操作
③ 状态寄存器有1位指出设备当前是否处于忙状态

## Slide 72: DMA传输对DMA控制器的要求：
① 控制寄存器有1位作为DMA允许位
② 控制寄存器有1位用来确定DMA方向
③ 控制寄存器有1位决定进行一次传输后放弃还是维持对总线的控制权
④ 状态寄存器有1位表示数据块传输是否结束

## Slide 73: 对DMA控制器和接口部件预置的信息：
① 往DMA控制器的字节计数器设置初值
② 往DMA控制器的地址寄存器中设置地址初值
③ 对DMA控制器设置控制字并启动DMA操作
④ 对接口部件设置控制字并启动I/O操作

## Slide 74: 启动数据块输入举例
INTSTAT 接口状态寄存器
INTCON 接口控制寄存器
DMACON DMAC控制寄存器
BYTE_REG / ADD_REG DMAC的字节计数器和地址寄存器
INTSTAT第2位 | I/O设备的忙位
INTCON第0位 | 数据传输方向
INTCON第2位 | I/O操作允许位
DMACON第0位 | 传输方向控制位
DMACON第3位 | DMA控制器允许位
DMACON第6位 | 放弃总线控制权位

## Slide 75: 启动数据块输入初始化程序
IDLE:IN AL, INTSTAT ;检测设备是否处于忙状态
TEST AL, 04
JNZ IDLE
MOV AX, COUNT ;设置计数
OUT BYTE_REG, AX
LEA AX, BUFFER ;设置地址初值
OUT ADD_REG, AX
IN AL, DMACON ;取原DMA控制字
OR AL, 49H ;设置方向、块传输和允许标志
OUT DMACON, AL ;置DMA控制字
IN AL, INTCON ;设置接口的传输方向及允许标志
OR AL, 05H
OUT INTCON, AL ;设置接口的控制字
…

## Slide 76: 3. DMA控制器的工作特点
是一个接口电路
能够控制系统总线
操纵外设和存储器之间的数据传输

## Slide 77: 5.5.4 输入输出过程中涉及的几个问题
1. 系统和接口的联系方式
系统如何知道接口已准备好数据等待CPU
提取或者准备接收CPU的数据?
  查询方式——通过程序检测状态寄存器中的“准备好”位；
  中断方式——接口向CPU发中断请求；
  DMA方式——接口向DMA控制器发DMA请求；

## Slide 78: 5.5.4 输入输出过程中提出的几个问题
2. 优先级
当系统中有几个设备处于同一种传输方式之
下、而且同时发传输请求时，系统到底先响应
哪个请求?
  软件方式——简单、灵活、速度慢；
  硬件方式——速度快、开销大；

## Slide 79: 5.5.5 接口部件和多字节数据总线的连接
CPU的数据总线的位数不断增加，多数外设仍然采用8位数据宽度，接口部件也是8位，那么8位接口芯片的数据线怎样和计算机系统的多字节数据总线连接？
  I/O部件常常连在低8位数据总线上

## Slide 80: 5.5.6 接口部件和地址总线的错位连接
8位接口芯片端口地址：
  奇地址——对应控制、模式、同步以及状态寄存器；
  偶地址——对应数据输入、输出缓冲器；
16位数据总线：
  低8位数据线上的数据写入偶地址存储单元或端口；
  高8位数据线上的数据写入奇地址存储单元或端口；
解决方法：
  硬件上，将地址总线的A1与芯片的A0相连；
  软件上，用两个连续的偶地址代替奇偶地址；例86H和84H
32位数据总线解决方法：
  硬件上，将地址总线的A3与芯片的A0相连；
  软件上，用两个偶地址（至少相差8）代替奇偶地址；例0080H和0088H
Return

## Slide 81: 思考题
什么是接口？为什么计算机内一定要配置接口？
什么是端口？I/O端口的编址方式有哪几种？各有何特点？各适用于何种场合？
CPU与输入输出设备之间传送的信息有哪几类？相应的端口称作什么端口？
CPU和外设之间的数据传送方式有哪几种？无条件传送方式通常用在哪些场合？

## Slide 82: 思考题
相对于条件传送方式，中断方式有什么优点？和DMA方式比较，中断传送方式又有什么不足之处？
采用无条件输入方式与外设接口时，接口电路应如何设计？
说明查询式输入和输出接口电路的工作原理？
简述在微机系统中，DMA控制器从外设提出请求到外设直接将数据传送到存储器的工作过程。
DMAC的主要特点是什么？