## Slide 1: 第7章 中断控制器8259A
主讲人：荣生辉

## Slide 2: 第7章 中断控制器
中断控制器的功能：接收外部的中断请求，进行判断，选中优先级最高的中断请求，送到CPU的INTR端；CPU响应中断进入中断子程序时，负责对外部中断请求管理，可实现中断嵌套。

## Slide 3: 第7章 中断控制器
7.1 8259A的引脚信号、编程结构和工作原理
7.2 8259A的工作方式
7.3 8259A的初始化命令字和初始化流程
7.4 8259A的操作命令字
7.5 8259A的使用举例
7.6 多片8259A组成的主从式中断系统

## Slide 4: 本章重点
中断控制器8259A的编程结构和工作原理
8259A的工作方式
8259A的初始化命令字、操作命令字及其使用
8259A的初始化编程及中断方式应用
主从式8259A中断系统的连接和工作原理

## Slide 5: 7.1 8259A的引脚信号、编程结构和工作原理
Intel 8259A是一种可编程的中断控制器（PIC）
8259A的工作特点：
① 能管理8级中断，可与其它8个8259A芯片组成
主从式中断系统，实现64级中断源控制；
② 可编程使用，非常灵活；
③ 只需一组5V电源。

## Slide 6: 7.1.1 8259A的引脚信号
1. 8259A的外部引脚信号：
① D7～D0 数据线
② INT 中断请求信号
③ INTA# 中断应答信号
④ RD# 读出信号
⑤ WR# 写入信号
⑥ CS# 片选信号
⑦ A0 端口选择信号
⑧ IR7～IR0 I/O中断请求信号
⑨ CAS2～CAS0 从片选择信号
⑩ SP#/EN# 主片和从片的选择和驱动信号

## Slide 7
SP/EN：双功能引脚
（1）输出，低电平有效
8259A工作在缓冲方式时，该引脚输出低电平控制信号，用来使能系统总线与8259A数据引脚之间的数据缓冲器，使中断向量码能在第二个INTA周期正常从8259A输出。
（2）输入
当8259A工作在主从级联方式时，该引脚为输入：
SP=1，设定8259A为主片；
SP=0，设定8259A为从片

## Slide 8
双列直插式芯片，28个引脚
8259A的引脚信号及与8086系统的连接
方 波
键 盘
保 留
串 口2
硬 盘
软 盘
打印机
IOW
18.2Hz
A1
CS
8259A
总线
A0
数 据 线
IOR
RD
WR
片
选
译
码
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
A5
~
A9
D0
~
D7
D0
~
D7
Vcc
SP/EN
CA0
CA1
CA2
GND
+ 5V
片选信号用于多片
8259A
级连情况
INTA
INT
INTA
INTR
串 口1

## Slide 9
CAS0 IR0
CAS1 IR1
CAS2 IR2
IR3
INTA IR4
IR5
INT IR6
IR7
SP/EN
CAS0
INTA CAS1
CAS2
INT IR0
IR1
SP/EN IR7
CAS0 IR0
CAS1 IR1
CAS2 IR2
IR3
INTA IR4
IR5
INT IR6
IR7
SP/EN
INTA
INTR
+5V
8259A级联工作示意图

## Slide 10: 7.1.2 8259A的编程结构和工作原理
SP/EN
CA0
CA1
CA2
IOR
IOW
总线
D0
~
D7
数 据 线
D0
~
D7
INTA
INTR
A0
片
选
译
码
A5
~
A9
CS
A0
RD
INTA
WR
INT
1
×
I3
I4
ICW1 芯片控制
ICW2 中断类型号
ICW3 主从片连接关系
ICW4 方式控制
0
1
1
1
A0
1
0
0
1
0
1
0
0
OCW1 中断屏蔽寄存器 IMR
0
0
OCW2 优先级设置、发EOI
0
1
OCW3特殊屏蔽,查询方式设置
处理部分
控制部分
0
0
0
0
0
0
0
0
ISR
当前
中断
服务
寄存器
PR
优先级
裁决器
VCC
GND
1
0
0
A0
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
IRR
中断
申请
寄存器
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 11: 编程结构
（1）上半部分：处理部件
    中断请求寄存器IRR
    中断优先级裁决器PR
    当前中断服务寄存器ISR
（2）下半部分：7个寄存器
    ICW1～ICW4
    OCW1～OCW3

## Slide 12: 编程结构
中断请求寄存器IRR
  保存8个外界中断请求信号IR0～IR7的请求状态
  Di位为1表示IRi引脚有中断请求；为0表示无请求
中断服务寄存器ISR
  保存正在被8259A服务着的中断状态
  Di位为1表示IRi中断正在服务中；为0表示没有被服务
中断屏蔽寄存器IMR（OCW1）
  保存对中断请求信号IR的屏蔽状态
  Di位为1表示IRi中断被屏蔽（禁止）；为0表示允许

## Slide 13
4个初始化命令寄存器
ICW1、ICW2
ICW3、ICW4
3个操作命令寄存器
OCW1（ 中断屏蔽寄存器 IMR）
OCW2、OCW3
7.1.2 8259A的编程结构
1
×
I3
I4
ICW1 芯片控制
ICW2 中断类型号
ICW3 主从片关系
ICW4 方式控制
处理部分
控制部分
0
0
0
0
0
0
0
0
ISR
当前
中断
服务
寄存器
PR
优先级
裁决器
IRR
中断申请
寄存器
0
0
0
0
0
0
0
0
OCW2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
OCW3
OCW1
8259A中断控制器

## Slide 14
  (1) 初始化命令字(ICW1- ICW4)
  决定8259A的工作方式
    通常是在计算机系统启动时在初始程序设置，
    一旦设定，一般在系统工作过程不再改变。
  (2) 操作命令字(OCW1,OCW2,OCW3)
    在应用程序中设定，动态地控制CPU处理中断的过程

## Slide 15
分两步:
（1）接收、处理外设中断申请，决定是否向CPU发中断申请信号。
（2）若CPU响应中断，则在CPU中断响应周期送出中断类型号。
7.1.2 8259A的8259A 的工作原理

## Slide 16
(1) 接收、处理外设中断申请
  ① 中断请求寄存器IRR
  锁存外部的中断申请。
    若IR0~IR7 引脚上有中断申请，则将 IRR 相应位置1

## Slide 17
  ① 中断申请寄存器IRR 锁存外部的中断申请。
    若 IR0~IR7 引脚上有中断申请，则将 IRR 相应位置1
IOR
IOW
总线
数 据 线
D0
~
D7
INTA
A0
片
选
译
码
A5
~
A9
CS
A0
RD
INTA
WR
INT
D0
~
D7
ICW1 芯片控制
ICW2 中断类型号
ICW3 主从片关系
ICW4 方式控制
0
0
1
0
0
0
0
0
ISR
当前
中断
服务
寄存器
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
OCW1 中断屏蔽寄存器 IMR
0
0
OCW2 优先级、发EOI
OCW3 特殊屏蔽设置
PR
优先级
裁决器
IRR
中断
申请
寄存器
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
INTR
1
1

## Slide 18
(1) 接收、处理外设中断申请
  ② 中断屏蔽寄存器 IMR
  决定 IRR中的中断申请是否进入优先级裁决器 PR。
    IMR对应位为0，允许中断申请进入优先级裁决器，
    IMR对应位为1，不允许进入，中断申请被IMR屏蔽。

## Slide 19
  ② 中断屏蔽寄存器 IMR
  决定 IRR 中的中断申请 是否进入优先级裁决器 PR。
  IMR对应位为 0，允许中断申请进入优先级裁决器，
      为 1，不允许进入，中断申请被IMR屏蔽。
IOR
IOW
总线
数 据 线
D0
~
D7
INTA
A0
片
选
译
码
A5
~
A9
CS
A0
RD
INTA
WR
INT
D0
~
D7
ICW1 芯片控制
ICW2 中断类型号
ICW3 主从片关系
ICW4 方式控制
0
0
1
0
0
0
0
0
ISR
当前
中断
服务
寄存器
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
OCW1 中断屏蔽寄存器 IMR
0
0
OCW2 优先级、发EOI
OCW3 特殊屏蔽设置
PR
优先级
裁决器
IRR
中断
申请
寄存器
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
INTR

## Slide 20: (1) 接收、处理外设中断申请
  ③ 当前中断服务寄存器 ISR 记录CPU正在响应的中断。
    ISR中的某位为1，表示CPU正在响应此级中断，
    ISR中的某位为 0，表示CPU没有或已响应完此级中断，

## Slide 21
  ③ 当前中断服务寄存器 ISR 记录CPU正在响应的中断。
      ISR中的某位为1，表示CPU正在响应此级中断，
        即正在执行此中断源的中断子程；
      ISR中的某位为 0，表示CPU没有或已响应完此级中断，
        即不在执行此中断源的中断子程
IOR
IOW
总线
数 据 线
D0
~
D7
INTA
A0
片
选
译
码
A5
~
A9
CS
A0
RD
INTA
WR
INT
D0
~
D7
ICW1 芯片控制
ICW2 中断类型号
ICW3 主从片关系
ICW4 方式控制
0
0
1
0
0
0
0
0
ISR
当前
中断
服务
寄存器
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
OCW1 中断屏蔽寄存器 IMR
0
0
OCW2 优先级、发EOI
OCW3 特殊屏蔽设置
PR
优先级
裁决器
IRR
中断
申请
寄存器
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
INTR

## Slide 22: (1) 接收、处理外设中断申请
  ④ 优先级裁决器PR
  据新进入的中断申请和 ISR的内容，
  决定是否发中断申请信号。
    如果进入的中断申请比 ISR 中记录的中断优先级高，
    则通过 8259A 的 INT 引脚向 CPU发出中断请求信号；
    如果进入的中断申请不比 ISR 中记录的中断优先级高， 同级或低级，则不向 CPU 发中断请求信号。

## Slide 23
  ④ 优先级裁决器PR据新进入的中断申请和 ISR的内容,
  决定是否发中断申请信号。
    如果进入的中断申请比 ISR 中记录的中断优先级高，
      则通过 8259A 的 INT 引脚向 CPU发出中断请求信号；
    如果进入的中断申请不比 ISR 中记录的中断优先级高，同级或低级，
      则不向 CPU 发中断请求信号。
IOR
IOW
总线
数 据 线
D0
~
D7
INTA
A0
片
选
译
码
A5
~
A9
CS
A0
RD
INTA
WR
INT
D0
~
D7
ICW1 芯片控制
ICW2 中断类型号
ICW3 主从片关系
ICW4 方式控制
0
0
1
0
0
0
0
0
ISR
当前
中断
服务
寄存器
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
OCW1 中断屏蔽寄存器 IMR
0
0
OCW2 优先级、发EOI
OCW3 特殊屏蔽设置
PR
优先级
裁决器
IRR
中断
申请
寄存器
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
INTR

## Slide 24
① 将 ISR 中相应位置1，
  表示 CPU 响应此级中断，执行此中断源的中断子程。
8259A在接收到第一个INTA中断响应信号后：
0
0
1
0
0
0
0
0
ISR
当前
中断
服务
寄存器
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
PR
优先级
裁决器
IRR
中断
申请
寄存器
1
0
0
0
0
0
0
1
ICW1 芯片控制
ICW2 中断类型号
ICW3 主从片关系
ICW4 方式控制
OCW1 中断屏蔽寄存器 IMR
0
0
OCW2 优先级、发EOI
OCW3 特殊屏蔽设置
1
0
0
1
0
1
0
0
IOR
IOW
总线
数 据 线
D0
~
D7
INTA
A0
片
选
译
码
A5
~
A9
CS
A0
RD
WR
INTA
INT
D0
~
D7
INTR
0
1
② 把 IRR中对应的位清0，清除IRR中锁存的中断申请信号。

## Slide 25
① 通过数据线，将被响应申请的中断类型号送给CPU。
  类型号由ICW2提供，在初始化8259A时已设定好。
8259A在接收到第二个INTA中断响应信号后：
0
0
1
0
0
0
0
0
ISR
当前
中断
服务
寄存器
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
PR
优先级
裁决器
IRR
中断
申请
寄存器
1
0
0
0
0
0
0
1
ICW1 芯片控制
ICW2 中断类型号
ICW3 主从片关系
ICW4 方式控制
OCW1 中断屏蔽寄存器 IMR
0
0
OCW2 优先级、发EOI
OCW3 特殊屏蔽设置
1
0
0
1
0
1
0
0
IOR
IOW
总线
数 据 线
D0
~
D7
INTA
A0
片
选
译
码
A5
~
A9
CS
A0
RD
WR
INTA
INT
D0
~
D7
INTR
0
1
② CPU获得中断类型号后，进入CPU响应中断的过程,执行中断子程，如果ICW4设置自动结束中断方式，则ISR相应位清零

## Slide 26: 7. 2 8259A的工作方式
1. 设置优先级的方式
  (1) 全嵌套方式
  (2) 特殊全嵌套方式
  (3) 优先级自动循环方式
  (4) 优先级特殊循环方式

## Slide 27: （1）全嵌套方式——最常用的方式
  8259A的中断优先权顺序固定不变，从高到低依次为IR0、IR1、IR2、……IR7。
  中断请求后，8259A对当前请求中断中优先权最高的中断IRi予以响应，将其中断类型码送上数据总线，对应ISR的Di位置位，直到中断结束（ISR的Di位复位）。
  在ISR的Di位置位期间，禁止再发生同级和低级优先权的中断，但允许高级优先权中断的嵌套。

## Slide 28
与全嵌套方式基本相同，只有一点不同：当处理某一级中断时，如果有同级的中断请求，也会给予响应。
特殊全嵌套方式一般用在8259A级联系统中。
一方面，CPU对于优先级别较高的主片的中断输入是允许的另一方面，CPU对于来自同一从片的优先级别较高（但对于主片来讲，优先级别是相同的）的中断也是允许、能够响应的。
（2）特殊全嵌套方式

## Slide 29
D.
主8259A
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
一般嵌套方式：
从片的INT被主片封锁，故更高级别的IR0-IR2中断也无法得到响应
特殊嵌套方式：
因主片不封锁从片的INT，故级别高的IR0-IR2中断可以得到响应。(但IR3-IR7仍被本从片封锁)
C.
假定IR3发生中断,并获得服务
一般嵌套方式：IR4的中断被服务时，这些中断将被封锁。
B.
特殊嵌套方式：IR4的中断被服务时，只封锁IR5-IR7。
A.
INT
E.
从8259A
INT
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
一般全嵌套方式与特殊全嵌套方式的区别
去CPU

## Slide 30
适用场合：系统中多个中断源优先级相等。
初始优先级队列规定为：IR0~IR7。从IR0～IR7引入的中断轮流具有最高优先权。当任何一级中断被处理完，它的优先级别就被改变为最低，而最高优先级分配给该中断的下一级中断。
例如：现正为IR3引入的中断服务，若服务完毕，IR3为最低优先级，IR4有最高优先级，优先级顺序为
（3）优先级自动循环方式
IR4,IR5,IR6,…IR2,IR3。

## Slide 31
与优先级自动循环方式相比，只有一点不同：初始优先级是由编程决定的。
例如：编程确定IR5为最低优先级，则IR6为最高优先级，初始优先级顺序为
（4）优先级特殊循环方式
IR6,IR7,IR0…IR4,IR5。

## Slide 32: 2 . 屏蔽中断源的方式
普通屏蔽方式
  将IMR的Di位置1，则对应的中断IRi被屏蔽，该中断请求不能从8259A送到CPU。
  如果IMR的Di位置0，则允许IRi中断产生。
  可以再程序中根据需要设置IMR寄存器的值。

## Slide 33: 2 . 屏蔽中断源的方式
特殊屏蔽方式
  将IMR的Di位置1，对应的中断IRi被屏蔽的同时，使ISR的Di位置0；
  开放了其他级别较低的中断。
特殊屏蔽是在中断处理程序中使用的，用了这种方式之后，尽管系统正在处理高级中断，但对外界来讲，只有同级中断被屏蔽，而允许其它任何级别的中断请求。
应用场合： 一个中断服务程序的运行过程中，需要动态地改变系统中的中断优先级结构，即：在中断处理的一部分，禁止低级中断嵌套；而在中断处理的另一部分，允许低级中断嵌套

## Slide 34: 3. 结束中断处理的方式
  ISR中的内容是优先级裁决器进行裁决的重要依据
  CPU响应某级中断后，8259A自动将ISR的对应位置1，
  如果CPU已执行完中断子程，而ISR中的对应位仍为1,
  8259A的优先级裁决器仍会据ISR的内容做裁决，
  从而会屏蔽同级或低级的中断申请。
  在中断响应后，对 ISR中相应位的清0很重要，
  它是8259A认为中断结束的标志。
  如何对 ISR中相应位的清0？

## Slide 35: 3. 结束中断处理的方式
中断结束处理的具体动作：使ISn位清0的动作。
1） 中断自动结束方式
2） 中断非自动结束方式
一般的中断结束方式
特殊的中断结束方式

## Slide 36: 1） 中断自动结束方式
适用于系统中只有一片8259A且多个中断不会嵌套的情况。
系统进入中断过程，8259A就自动将当前中断服务寄存器中对应位ISn清除。
方法：ICW4中AEOI位为1。

## Slide 37
配合全嵌套优先权方式使用。
当CPU用输出指令往8259A发出一般中断结束命令（EOI）时，8259A就会把当前中断服务寄存器优先权最高的IS位复位。
2）一般中断结束方式

## Slide 38: 3）特殊中断结束方式
配合非全嵌套方式使用。
CPU在程序中向8259A发送一条特殊中断结束命令（SEOI），这个命令中指出了要清除哪个IS位。

## Slide 39: 说明：
8259A级联方式下，一般采用非自动结束方式。
CPU应发出两个中断结束命令，一个送主8259A，用来将其主8259A的ISR寄存器相应位清“0”；另一个送从8259A，用来将其从8259A中的ISR寄存器相应位清“0”。

## Slide 40
中断服务程序
┇
向从PIC发EOI命令
读从PIC的ISR
全0？
向主PIC发EOI命令
Y
IRET
恢复现场
N
  只有当从片8259A的中断全部处理完后，才能向主PIC发EOI命令

## Slide 41: 4 . 连接系统总线的方式
缓冲方式
  8259A的数据线需加总线驱动器予以驱动。
  8259A把 SP#/EN# 引脚作为输出端，输出允许信号（低电平），作为总线驱动器的启动信号。
非缓冲方式
  8259A直接与数据总线相连。
  SP#/EN#引脚为输入端。
  若8259A级联，由其确定是主片（SP#/EN# 为高）或从片 （SP#/EN# 为低）。

## Slide 42: 5 . 引入中断请求的方式
（1）边沿触发方式
  8259A将中断请求输入端出现的上升沿作为中断请求信号。
（2）电平触发方式
  中断请求端出现的高电平是有效的中断请求信号。
IR引脚输入

## Slide 43: 5 . 引入中断请求的方式
(3) 中断查询方式
中断查询方式的特点：
  8259A不使用INT向CPU发中断请求信号。
  CPU内部的中断允许触发器复位，禁止外部对CPU的中断请求。
  CPU要使用软件查询来确认中断源。
查询软件：关中断、送查询命令、读取查询字。

## Slide 44: 7.3 8259A的初始化命令字和初始化流程
初始化编程
  8259A开始工作前，必须进行初始化编程；
  给8259A写入初始化命令字ICW。
中断操作编程
  在8259A工作期间；
  可以写入操作命令字OCW将选定的操作传送给8259A，使之按新的要求工作；
  还可以读取8259A的信息，以便了解它的工作状态。

## Slide 45: 7.3 8259A的初始化命令字和初始化流程
8259A的命令控制字包括两类
初始化命令字和操作命令字
初始化命令字：一般在系统复位后的初始化编程中设置，用于确定8259A的基本工作方式，设置以后一般保持不变
初始化编程：指系统在上电或复位后对可编程器件进行控制字设定的一段程序
操作命令字：是在初始化以后应用程序随时写入的，它实现对8259A的状态，中断方式和过程的动态控制，在工作中可随时写入操作命令字，以修改某些控制方式

## Slide 46
8259A内部可读写的寄存器：
1
×
I3
I4
ICW1 芯片控制
ICW2 中断类型号
ICW3 主从片关系
ICW4 方式控制
处理部分
控制部分
0
0
0
0
0
0
0
0
ISR
当前
中断
服务
寄存器
PR
优先级
裁决器
IRR
中断申请
寄存器
0
0
0
0
0
0
0
0
中断屏蔽寄存器 IMR
OCW2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
OCW3
OCW1
8259A中断控制器
4个初始化命令寄存器
ICW1、ICW2
ICW3、ICW4
3个操作命令寄存器
OCW1（IMR）
OCW2、OCW3
当前中断服务寄存器 ISR
中断申请寄存器 IRR

## Slide 47
8259A有的I/O端口地址
A0=0 偶地址端口
A0=1 奇地址端口
1
×
ICW1 芯片控制
ICW2 中断类型号
ICW3 主从片关系
ICW4 方式控制
处理部分
控制部分
0
0
0
0
0
0
0
0
ISR
当前
中断
服务
寄存器
PR
优先级
裁决器
IRR
中断申请
寄存器
0
0
0
0
0
0
0
0
中断屏蔽寄存器
OCW2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
OCW3
OCW1
8259A中断控制器
D0
~
D7
A0
CS
RD
WR
8
0
1
1
1
A0
1
0
0
A0

## Slide 48
对 9个寄存器的读写，均通过这两个端口实现
1）以端口地址区分
2）把命令字中的某些位作为特征码来区分
3）以命令字的写入顺序来区分
区分是对哪个寄存器进行操作

## Slide 49: 7.3 8259A的初始化命令字和初始化流程
1. 8259A的初始化命令字
初始化命令字ICW1～ICW4必须按照顺序填写；
ICW1写入偶地址端口，ICW2～ICW4写入奇地址端口。

## Slide 50: 7.3 8259A的初始化命令字和初始化流程
(1) ICW1的格式和含义（芯片控制初始化命令字）
ICW1的标识位

## Slide 51: ICW1
× | × | × | 1 | LTIM | × | SNGL | IC4
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
×——在16/32位系统中未用,表示可以任意
为1为0都可以（建议为0）
1——只能为1，作为标志
中断触发方式：
LTIM＝1，电平触发方式
LTIM＝0，边沿触发方式
规定单片或级联方式：
SNGL＝1，单片方式
SNGL＝0，级联方式
是否写入ICW4
IC4＝1，要写入ICW4
IC4＝0，不写入ICW4
16位或32位系统中
IC4=1，表示需要写入ICW4

## Slide 52: (2) ICW2的格式和含义 （中断类型号初始化命令字）
T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | × | × | ×
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0

## Slide 53: 中断向量码的形成情况表

## Slide 54: ICW2和中断类型码之间的关系
① ICW2是任选的；
② ICW2高5位影响中断类型码，而中断类型码的低
3位由IR0～IR7决定。
例：ICW2为20H，8259A的IR0-IR7的中断类型码为
20H,21H,22H…,27H

## Slide 55: (3) ICW3的格式和含义（主片/从片初始化命令字）
系统中包含多片8259A时，才需要ICW3。
由ICW1的D1位（SNGL）指示，SNGL=0时，才需要设置ICW3。

## Slide 56: (3) ICW3的格式和含义（主片/从片初始化命令字）
如是主片,则ICW3的格式如下：
IRi＝1说明对应的IRi引脚上接有从片；
IRi＝0则表示IRi没有连接从片

## Slide 57: (3) ICW3的格式和含义（主片/从片初始化命令字）
如是从片，则ICW3的格式如下：
ID2～ID0编码说明从片INT引脚接到主片哪个IR引脚

## Slide 58
多片8259A级联的情况下，主片和所有从片的CAS0、CAS1、CAS2互相连在一起。
CPU发出第一个中断响应负脉冲后，主片通过CAS发出一个编码ID2-ID0，和发出中断请求的从片相关：
 | IR0 | IR1 | IR2 | IR3 | IR4 | IR5 | IR6 | IR7
ID2 ID1 ID0 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1

## Slide 59: (4) ICW4的格式和含义 （方式控制初始化命令字）
ICW1的第D0位为1时，才写入ICW4；
16位或32位系统必须设置ICW4。
ICW4的标识码

## Slide 60: ICW4
0 | 0 | 0 | SFNM | BUF | M/S# | AEOI | μPM
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
嵌套方式：
特殊全嵌套方式（SFNM＝1）
普通全嵌套方式（SFNM＝0）
数据线的缓冲方式：
缓冲方式（BUF＝1）
非缓冲方式（BUF＝0）
BUF=0时,M/S#不起作用
BUF=1时主片/从片选择：
主片（M/S#=1）
从片（M/S#=0）
中断结束方式：
自动中断结束（AEOI＝1）
非自动中断结束（AEOI＝0）
微处理器类型：
16位或32位系统（PM＝1）
8位系统8080/8085（PM＝0）

## Slide 61: 2. 初始化流程

## Slide 62: 对初始化流程的几点说明
① ICW1写入偶端口，ICW2～ICW4写入奇端口；
② ICW1～ICW4的设置次序固定；
③ ICW1和ICW2必须设置，ICW3和ICW4非必须 ；
④ 在级联时，主片和从片各设置ICW3；

## Slide 63: 对8259A设置初始化命令字的例子
8259A的端口地址设为80H、81H
MOV AL,13H
OUT 80H,AL ;设置ICW1
MOV AL,18H
OUT 81H,AL ;设置ICW2
MOV AL,0DH
OUT 81H,AL ;设置ICW4
中断请求信号采用边沿触发方式；单片8259A；需要设置ICW4
不用特殊全嵌套方式；不用中断自动结束方式；用缓冲方式。

## Slide 64: 思考题
1 设8086系统中，8259A的端口地址为208H、209H，中断请求信号采用电平触发方式，单片8259A，中断类型号高5位为00010，不用特殊全嵌套方式，用非自动结束方式，非缓冲方式。编写初始化程序。

## Slide 65
MOV DX, 208H ; 8259A偶地址
MOV AL, 00011011B ; 设置ICW1控制字，要写ICW4、单
片、电平触发
OUT DX, AL
MOV AL, 00010000B ; 设置ICW2中断类型号，中断类型号
高5位为00010
MOV DX, 209H ; 8259A奇地址
OUT DX, AL
MOV AL, 00000001B ; 控制字ICW4，不用特殊全嵌套方
式，用非自动结束方式，非缓冲方式
OUT DX, AL

## Slide 66: 思考题
2 设8086系统中，8259A的端口地址为208H、209H，中断请求信号采用边沿触发方式，单片8259A，中断类型号为08H，用普通中断结束命令，不用特殊全嵌套方式，缓冲方式。编写初始化程序。

## Slide 67
MOV DX, 208H ; 8259A偶地址
MOV AL, 00010011B ; 设置ICW1控制字，要写ICW4、单片、
边沿触发
OUT DX, AL
MOV AL, 08H ; 设置ICW2中断类型号为08H
MOV DX, 209H ; 8259A奇地址
OUT DX, AL
MOV AL, 00001101B ; 控制字ICW4，固定优先级，普通EOI
方式，缓冲方式
OUT DX,AL

## Slide 68: 思考题
将IMR的内容读入CPU，并且开放IR7中断，设8259A的地址为20H、21H。
IN AL, 21H ; 读IMR，21H是8259A奇地址端口
AND AL, 7FH
OUT 21H, AL ; 开放IR7中断（看OCW1,IR7=0）

## Slide 69: 7.4 8259A的操作命令字
8259A工作期间，可以随时接收操作命令字OCW。
OCW共有3个：OCW1～OCW3。
写入时没有顺序要求，需要哪个OCW就写入那个OCW，但对端口地址有严格规定：OCW1写入奇地址端口，OCW2、OCW3写入偶地址端口。

## Slide 70: （1）OCW1（中断屏蔽操作命令字）
中断屏蔽操作命令字：
内容写入中断屏蔽寄存器IMR
Di＝Mi对应IRi
为1禁止IRi中断；为0允许IRi中断。各位互相独立。
M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2 | M1 | M0
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0

## Slide 71: （1）OCW1（中断屏蔽操作命令字）
例：
OCW1=06H，则 引脚上的中断请求被屏蔽，其他引脚上的中断请求被允许。
IR2、IR1

## Slide 72: （2）OCW2（优先级循环方式和中断结束方式操作命令字）
R | SL | EOI | 0 | 0 | L2 | L1 | L0
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
R、SL和EOI配合使用
产生中断结束EOI命令和改变优先权顺序
D4D3=00
为OCW2的标志位
L2～L0的3位编码
指定IR引脚

## Slide 73: OCW2的功能
（1）设置优先级循环方式：
    优先级自动循环
    优先级特殊循环
（2）组成两类中断结束命令：
    一般的中断结束命令EOI
    特殊的中断结束命令SEOI
R：系统的中断优先级是否按循环方式设置
    R=1——循环方式；R=0——非循环方式
EOI：中断结束命令EOI=1
SL：决定L0，L1，L2是否有效
    SL=1——有效；SL=0——无效

## Slide 74
EOI | R | SL | 工作方式
0 | 1 | 0 | 优先级自动循环方式
0 | 0 | 0 | 结束优先级自动循环方式
0 | 1 | 1 | 优先级特殊循环方式，最低优先级由L0L1L2指定
0 | 0 | 1 | 没有意义
1 | 1 | 0 | 发一般中断结束命令，优先级自动循环方式
1 | 1 | 1 | 发一般中断结束命令，优先级特殊自动循环方式，最低优先级为L0L1L2所指定的值
1 | 0 | 1 | 特殊中断结束命令，L0L1L2指定被清除的ISn位
1 | 0 | 0 | 一般中断结束命令
如：当前最高优先级为IR5，当OCW2为10100000时，新的优先级次序为IR6，IR7，IR0…IR4，IR5
如：当OCW2为11100010时，初始的优先级次序为IR3,IR4,IR5,IR6,IR7,IR0,IR1,IR2
如：当OCW2为01100011时，当前中断服务寄存器的IS3位被清除。
Notes: 星期五

## Slide 75: （3）OCW3（状态操作命令字）
ESMM | SMM | 
0 | * | 无用
1 | 0 | 清除特殊屏蔽方式
1 | 1 | 设置特殊屏蔽方式
P=1，8259A为中断查询工作方式；P=0，非查询方式
RR | RIS | 
0 | * | 无用
1 | 0 | 随后读IRR
1 | 1 | 随后读ISR
0 | ESMM | SMM | 0 | 1 | P | RR | RIS
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0

## Slide 76: OCW3的功能
功能：
（1）设置和撤销特殊屏蔽方式
（2）设置中断查询方式
（3）设置对内部寄存器的读出命令

## Slide 77: 读取状态字
CPU可读出IRR、ISR、IMR和查询字。
A0为“0”，由OCW3中RR和RIS位设定读取IRR或ISR，由OCW3中P位设定读取查询字。
而A0引脚为“1”时读取的都是IMR（OCW1）。
查询字反映8259A是否有中断请求，并表明了当前优先级最高的中断请求是哪个。

## Slide 78: 读取状态字
A0=0
P=1，8259A为中断查询工作方式，读取查询字
P=0
  RR=1，RIS=0，读取IRR寄存器（A0=0）
  RR=1，RIS=1，读取ISR寄存器（A0=0）
A0=1时读屏蔽寄存器IMR内容

## Slide 79: 查询字
I | － | － | － | － | W2 | W1 | W0
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
中断位I位为1，
有外设请求中断
W2～W0的编码
当前中断请求的最高优先级

## Slide 80: 查询程序
例：
CLI ；关中断
MOV AL，0CH
OUT 80H，AL ；写入OCW3，P=1
IN AL，80H ；读取查询字

## Slide 81: ICW、OCW作用
ICW实现初始化
  ICW1设定是否级联、中断请求信号格式、后面是否设置ICW4；
  ICW2设定中断类型码高5位；
  ICW3设定级联时主片IR引脚连接情况、从片标识码；
  ICW4设定是否为特殊全嵌套方式、是否为缓冲方式、是否为中断自动结束方式、是否为16位系统；

## Slide 82: ICW、OCW作用
OCW实现操作控制
  OCW1——中断屏蔽，写入IMR
  OCW2——优先级循环方式、中断结束方式
  OCW3——设置和撤销特殊屏蔽方式、设置中断查询方式、设置对内部寄存器的读出命令

## Slide 83: ICW、OCW地址
ICW1写入偶地址端口，ICW2～ICW4写入奇地址端口；
OCW1写入奇地址端口，OCW2、OCW3写入偶地址端口；
  D4=1,ICW1
  D4=0 D3=0 OCW2
  D3=1 OCW3
  ICW2～ICW4紧跟在ICW1后
  OCW1单独写入

## Slide 84: 举例
MOV AL，13H
OUT 80H，AL
MOV AL，18H
OUT 81H，AL
MOV AL，0DH
OUT 81H，AL
MOV AL，0A0H
OUT 80H，AL
MOV AL，0AH
OUT 80H，AL
IN AL，80H
MOV AL，0BH
OUT 80H，AL
IN AL，80H
IN AL，81H
MOV AL，0DH
OUT 81H，AL
；OCW2
；OCW3
；IRR
；OCW3
；ISR
；IMR
；OCW1
；ICW4
；ICW2
；ICW1

## Slide 85: 7. 5 8259A 使用举例
1. 关于中断
全嵌套方式的例子
IS3=1
IS2=1
IR2中断处理程序
IS2=0
IS3=0
中断优先级次序：
IR0,IR1…IR7

## Slide 86: 系统按照全嵌套方式工作有一定条件：
主程序必须执行开中断指令（IF=1），才有可能响应中断
每当进入一个中断处理子程序时，系统会自动关中断，只有在中断处理子程序中再次开中断，才有可能被较高级的中断所嵌套。
每个中断处理程序结束时，必须执行中断结束命令，清除对应的ISn位，才能返回断点。

## Slide 87: 2. 关于如何使用中断结束命令的例子
Notes: 星期一

## Slide 88: 两个重要结论：
① 中断处理程序执行STI指令，才允许其他中断处理程序进行嵌套；
② 中断处理程序如执行STI指令，但未用OCW2清除对应的ISn位，这种情况下，会允许比本级中断优先级高的中断进入，形成符合优先级规则的嵌套。如执行STI指令，并用OCW2清除对应的ISn位，这种情况下，中断嵌套则未必符合优先级规则 ；

## Slide 89: 3. 关于特殊屏蔽方式的例子
设8259A的偶地址端口为80H，奇地址端口为81H，并设系统当前正在为IR4进行中断请求。
…
CLI ；关中断
MOV AL,68H
OUT 80H,AL ；用OCW3设置特殊屏蔽方式
IN AL,81H ；读取系统原来的屏蔽字
OR AL,10H ；IR4对应的屏蔽位置1
OUT 81H,AL ；将新的屏蔽字送8259A
STI ；开中断
… ；遇到IR7中断请求，CPU响应

## Slide 90
CLI ；关中断，以便设置命令
IN AL,81H ；读取屏蔽字
AND AL,0EFH ；清除IR4对应的屏蔽位
OUT 81H,AL ；恢复系统原来的屏蔽字
MOV AL,48H
OUT 80H,AL ；用OCW3撤销特殊屏蔽方式
STI ；开中断
…
MOV AL,20H
OUT 80H,AL ；用OCW2发中断结束命令
IRET ；返回主程序

## Slide 91: 思考题
1 用8086CPU控制8259可编程中断控制器，实现对外部中断的响应和处理。要求程序中对IR0每次中断，去控制继电器动作，使LED闪烁。

## Slide 94
DATA SEGMENT
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
STA DW 50 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS: DATA ,SS:STACK
START :MOV AL,13H ; 00010011B ICW1:边沿触发,单片,要ICW4
MOV DX,210H ; 8259地址
OUT DX,AL
MOV AL,8 ;ICW2中断类型号为8
MOV DX,211H
OUT DX,AL
MOV AL,01H ; ICW4不用缓冲方式，正常中断结束，非特殊
的全嵌套方式
OUT DX,AL

## Slide 95
MOV AX,0 ; 清零
MOV DS,AX ; 数据段清零
LEA AX,INT0 ; 写8259中断程序的入口地址
MOV DS:[4*8],AX ; 把中断服务程序的入口地址偏移量送中断向量表
MOV AX,CS
MOV DS:[4*8+2],AX ; 把中断服务程序的入口地址段地址送中断向量表
IN AL,DX ; 读中断屏蔽寄存器IMR
AND AL,0FEH ; 屏蔽IR1~IR7,允许IR0中的中断请求
OUT DX,AL
MOV DX,203H ; 8255初始化
MOV AL,80H ; B口输出,方式0
OUT DX,AL
MOV BL,01H ;置继电器动作初值
STI ; 开中断

## Slide 96
AGAIN :HLT
JMP AGAIN ; 等待
INT0 PROC NEAR ; IR0中断服务程序
MOV DX,201H ; 8255的PB口地址
NOT BL ; 求反
MOV AL,BL
OUT DX,AL ; PB0输出
MOV DX,210H
MOV AL,20H ; OCW2发结束命令EOI=1
OUT DX,AL
IRET
INT0 ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 97: 思考题
2 编写程序实现8086响应外部中断8259的IR0，每按一次脉冲按钮，8255的PA口输出使LED发光二极管灯左循环亮。

## Slide 100
DATA SEGMENT
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
STA DW 50 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS: DATA ,SS:STACK
START :MOV AL,13H ; 00010011B，ICW1：边沿触发，单片，要ICW4
MOV DX,210H ; 8259地址
OUT DX,AL
MOV AL,8 ; ICW2中断类型号为8
MOV DX,211H
OUT DX,AL
MOV AL,01H ; ICW4不用缓冲方式，正常中断结束，非特殊的
全嵌套方式
OUT DX,AL

## Slide 101
MOV AX,0 ; 清零
MOV DS,AX ; 数据段清零
LEA AX,INT0 ; 写8259中断程序的入口地址
MOV DS:[4*8],AX ; 把中断服务程序的入口地址偏移量送中断向量表
MOV AX,CS
MOV DS:[4*8+2],AX; 把中断服务程序的入口地址段地址送中断向量表
IN AL,DX ;读中断屏蔽寄存器IMR，
AND AL,0FEH ;屏蔽IR1~IR7,允许IR0中的中断请求
OUT DX,AL
MOV DX,203H ; 8255初始化
MOV AL,80H ; A口输出，方式0
OUT DX,AL
MOV BL,0FEH ; LED0灯亮(低电平灯亮)
MOV AL,BL
MOV DX,200H
OUT DX,AL ;PA0灯亮
STI ;开中断

## Slide 102
REPEAT: HLT
JMP REPEAT ;等待
INT0 PROC NEAR ;8259中断服务程序
ROL BL,1 ;左循环1次
MOV AL,BL
MOV DX,200H ; PA口灯亮
OUT DX,AL
MOV DX,210H
MOV AL,20H ; OCW2发结束命令EOI=1
OUT DX,AL
IRET
INT0 ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 103: 思考题
3 用8086CPU控制8259可编程中断控制器，实现对外部中断的响应和处理。要求程序中对每次中断进行计数，并将计数结果用8255的PA口输出到LED显示。

## Slide 106
DATA SEGMENT
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
STA DW 50 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS: DATA ,SS:STACK
START :MOV AL,13H ; 00010011BICW1：边沿触发，单片，要ICW4
MOV DX,210H ; 8259地址
OUT DX,AL
MOV AL,8 ; ICW2中断类型号为8
MOV DX,211H
OUT DX,AL
MOV AL,01H ;ICW4不用缓冲方式，正常中断结束，非特殊的
全嵌套方式
OUT DX,AL

## Slide 107
MOV AX,0 ; 清零
MOV DS,AX ; 数据段清零
LEA AX,INT0 ; 写8259中断程序的入口地址
MOV DS:[4*8],AX
MOV AX,CS
MOV DS:[4*8+2],AX
IN AL,DX ; 读中断屏蔽寄存器IMR，
AND AL,0FEH ; 屏蔽IR1~IR7,允许IR0中的中断请求
OUT DX,AL
MOV DX,203H ; 8255初始化
MOV AL,80H ; A口输出，方式0
OUT DX,AL
MOV BL,0FFH ;置计数最大值
STI ;开中断

## Slide 108
REPEAT :HLT
JMP REPEAT ;等待
INT0 PROC NEAR ; 8259中断程序
DEC BL ; 最大值减1（因为是低电平LED灯亮）
MOV AL,BL
MOV DX,200H ; PA口灯亮
OUT DX,AL
MOV DX,210H
MOV AL,20H ; OCW2发结束命令EOI=1
OUT DX,AL
IRET
INT0 ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 109: 思考题
4 用8086控制8259可编程中断控制器，实现对外部中断的响应和处理，正常情况下执行LED右循环亮，当8086响应外部中断8259的IR0时，每按一次脉冲按钮，LED左循环亮，编写程序实现要求。

## Slide 112
DATA SEGMENT
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
STA DW 50 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS: DATA ,SS:STACK
START :MOV AL,13H ; 00010011BICW1：边沿触发，单片，要ICW4
MOV DX,210H ; 8259地址
OUT DX,AL
MOV AL,8 ; ICW2中断类型号为8
MOV DX,211H
OUT DX,AL
MOV AL,01H ;ICW4不用缓冲方式，正常中断结束，非特殊的全嵌套方式
OUT DX,AL

## Slide 113
MOV AX,0 ; 清零
MOV DS,AX ; 数据段清零
LEA AX,INT0 ; 写8259中断程序的入口地址
MOV DS:[4*8],AX
MOV DS:[4*8+2],AX
IN AL,DX ; 读中断屏蔽寄存器IMR，
AND AL,0FEH ; 屏蔽IR1~IR7,允许IR0中的中断请求
OUT DX,AL
MOV DX,203H ; 8255初始化
MOV AL,80H ; A口输出，方式0
OUT DX,AL
STI ; 开中断
MOV BL,0FEH ;LED0灯亮(低电平灯亮)
BG: MOV AL,BL
MOV DX,200H
OUT DX,AL ;LED亮
CALL DELAY ;100ms延时子程序
ROR BL,1 ;右循环
JMP BG ;等待

## Slide 114
INT0 PROC NEAR ; 8259中断程序
MOV AH,07H ; 置循环次数
BG1: ROL BL,1 ; 左循环1次
MOV AL,BL
MOV DX,200H ; PA口灯亮
OUT DX,AL
CALL DELAY ;100ms延时子程序
DEC AH
JNZ BG1
MOV DX,210H
MOV AL,20H ; OCW2发结束命令EOI=1
OUT DX,AL
IRET
INT0 ENDP
END START

## Slide 115
DELAY PROC NEAR ;延时100ms子程序
MOV BH,100
DELAY2: MOV CX,374
DELAY1: NOP
NOP
LOOP DELAY1
DEC BH
JNZ DELAY2
RET
DELAY ENDP
CODE ENDS

## Slide 116: 思考题
5 用8086CPU控制8259可编程中断控制器，实现对两个外部中断的响应和处理。要求程序中对IR0每次中断进行计数，并将累计计数结果用8255的PA口输出到LED显示；对IR1每次中断，去控制继电器动作，使LED闪烁。

## Slide 119
DATA SEGMENT
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
STA DW 50 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS: DATA ,SS:STACK
START :MOV AL,13H ; 00010011B，ICW1：边沿触发，单片，要ICW4
MOV DX,210H ; 8259地址
OUT DX,AL
MOV AL,8 ; ICW2中断类型号为8
MOV DX,211H
OUT DX,AL
MOV AL,01H ;ICW4不用缓冲方式，正常中断结束，非特殊的全
嵌套方式
OUT DX,AL

## Slide 120
LEA AX,INT0 ; 写8259中断程序的入口地址
MOV DS:[4*8],AX
MOV AX,CS
MOV DS:[4*8+2],AX
LEA AX,INT1 ; 写8259中断程序的入口地址
MOV DS:[4*9],AX
MOV AX,CS
MOV DS:[4*9+2],AX
MOV DX,211H
IN AL,DX ; 读中断屏蔽寄存器IMR，
AND AL,0FCH ; 屏蔽IR2~IR7,允许IR0、IR1的中断请求
OUT DX,AL

## Slide 121
MOV DX,203H ; 8255初始化
MOV AL,80H ; A、B口输出，方式0
OUT DX,AL
MOV BL,0FFH ;置计数最大值
MOV BH,01H ;置继电器转换初值
STI ; 开中断
REPEAT :HLT
JMP REPEAT ;等待
INT0 PROC NEAR ; IR0中断服务程序
DEC BL ; 最大值减1（因为是低电平LED灯亮）
MOV AL,BL
MOV DX,200H ; PA口灯亮
OUT DX,AL
MOV DX,210H
MOV AL,20H ; OCW2发结束命令EOI=1
OUT DX,AL
IRET
INT0 ENDP

## Slide 122
INT1 PROC NEAR ; IR1中断服务程序
MOV DX,201H ; 8255的PB口地址
NOT BH ; 求反
MOV AL,BH
OUT DX,AL ; PB0输出
MOV DX,210H
MOV AL,20H ;OCW2发结束命令EOI=1
OUT DX,AL
IRET
INT1 ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 123: 7.6 多片8259A组成的主从式中断系统
主从式系统中的中断响应过程？

## Slide 124: 初始化
主片：
ICW1的SNGL位置0。
设置ICW3，某个引脚上连有从片，则对应位置1。
ICW4的SFNM位如果置1，则主片为特殊全嵌套工作方式。
从片：
ICW1的SNGL位置0。
设置ICW3，低三位为从片的标号。

## Slide 125: 主从式中断系统中的优先级
设系统中有一个主片，2个从片，并设从片1连在主片的IR1引脚上，而从片2连在主片的IR2引脚上，则系统的优先级排列为：
主片：IR0（这是系统中最高的优先级）
（主片的IR7是系统中最低的优先级）
从片1： IR0， IR1， IR2， IR3 ，IR4， IR5， IR6， IR7
从片2： IR0， IR1， IR2， IR3 ，IR4， IR5， IR6， IR7
主片：IR3 ，IR4， IR5， IR6， IR7

## Slide 126: 思考题
简述什么是中断？8086CPU有哪几种中断？
简述非屏蔽中断NMI和屏蔽中断INTR的区别？
中断向量表的功能是什么？已知中断类型号分别为88H和AAH，它们的中断服务程序入口地址在中断向量表的什么位置上？
简述中断控制器8259A的内部结构和主要功能?
设可屏蔽中断的中断类型号为09H，它的中断服务程序的入口地址为0020H(段地址)和0040H(偏移量)，编写程序将该中断服务程序的入口地址填入中断向量表中。

## Slide 127: 思考题
8259A对中断优先权的管理方式有哪几种？各是什么含义？特殊屏蔽方式和普通屏蔽方式有什么不同。特殊屏蔽方式适用于什么场合？
8259A的中断屏蔽寄存器IMR和8086/8088内部的中断允许标志位IF有什么差别？
按照要求对8259A进行初始化编程：单片8259A应用于8086系统，中断请求信号为边沿触发方式，中断类型号为85H，采用中断自动结束方式、特殊全嵌套方式，工作在非缓冲方式，其端口地址为200H和201H。
写出屏蔽8259A的中断请求端IR1和IR4，而开放其它中断请求端的汇编语句，然后再写出撤消对IR1和IR4端屏蔽的语句。
编制一段程序，要求CPU在执行连接到8259A上的IR3中断源的中断服务程序时，能响应比IR3级别低的中断申请。在IR3中断源的中断服务程序执行完毕后，不允许响应比IR3级别低的中断申请。