## Slide 1: 第3章 8086的指令系统
主讲人：荣生辉

## Slide 2: 3.2 8086的指令集
概述
8006的指令集从功能上包括六大类：
数据传送
算术运算
逻辑运算和移位
串操作
程序控制
处理器控制

## Slide 3: 第3章 8086的指令系统
数据传送指令

## Slide 4: 3.2 8086的指令集
数据传送指令
通用数据传送
输入输出
地址传送
标志位操作
…
特点：该类指令的执行对标志位不产生影响

## Slide 5: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
MOV指令
格式：
  MOV dest，src
操作：
  src
例：
  MOV AL，BL
dest

## Slide 6: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
MOV指令
注意点：
  两操作数字长必须相同；
  两操作数不允许同时为存储器操作数；
  两操作数不允许同时为段寄存器；
  在源操作数是立即数时，目标操作数不能是段寄存器；
  IP和CS不作为目标操作数，标志寄存器一般也不作为操作数在指令中出现。

## Slide 7: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
一般数据传送指令 MOV
判断下列指令的正确性：
  MOV AL，BX
  MOV AX，[SI]05H
  MOV [BX][BP]，BX
  MOV DS，1000H
  MOV DX，09H
  MOV [1200]，[SI]

## Slide 8: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
例：将(*)的ASCII码2AH送入内存数据段1000H开始的100个单元中。
题目分析：
  确定首地址
  确定数据长度
  写一次数据
  修改单元地址
  修改长度值
  判断写完否？
  未完继续写入，否则结束
1063H
100
1000H
┇
┇
2AH
数据段
2AH
2AH
2AH

## Slide 9: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
程序示例
START：MOV DI，1000H
MOV CX，64H
MOV AL，2AH
AGAIN：MOV [DI]，AL
INC DI ；DI+1
DEC CX ；CX-1
JNZ AGAIN ；CX≠0则继续
HLT

## Slide 10: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
上段程序在代码段中的存放形式，設CS=109EH，IP=0100H，则各条指令在代码段中的存放地址如下：
CS : IP 机器指令 汇编指令
109E：0100 B80010 MOV DI，1000H
109E：0103 . MOV CX，64H
109E：0105 . MOV AL，2AH
109E：0107 . MOV [DI]，AL
109E：0109 INC DI
109E：010A DEC CX
109E：010B JNZ 0107H
109E：010D HLT

## Slide 11: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
送上2AH后数据段中相应存储单元的内容改变如下：
DS：1000 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1010 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1020 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1030 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1040 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1050 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1060 2A 2A 2A 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
偏移地址[DI]

## Slide 12: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
掌握：
有关堆栈的概念
  栈顶、栈首、栈底
堆栈指令的操作原理
  执行过程，执行结果

## Slide 13: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
格式: PUSH OPRD
出栈指令 POP
格式: POP OPRD
注意：先进后出，以字为单位
16位寄存器或
存储器两单元
16位寄存器或
存储器两单元

## Slide 14: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
指令执行过程：
  SP-2 → SP
  操作数高字节 → SP+1
  操作数低字节 → SP
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 15: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
设AX=1234H，SP=1200H，执行 PUSH AX 指令后堆栈区的状态：
1200H
┇
堆栈段
SP-2=11FEH
12H
34H
1200H
┇
堆栈段
12H 34H
AX
入栈后
入栈前

## Slide 16: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
出栈指令POP
指令执行过程：
SP
SP+1
SP ← SP+2
操作数低字节
操作数高字节
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 17: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
出栈指令POP
执行 POP AX指令后堆栈区的状态：

## Slide 18: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
出栈指令POP
12H
34H
11FEH
┇
堆栈段
代码段
PUSH
12 34
AX
SP+2
1200H
┇
出栈后
出栈前

## Slide 19: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
堆栈操作指令说明
  指令的操作数必须是16位的；
  操作数可以是寄存器或存储器两单元，但不能是立即数；
  不能从栈顶弹出一个字给CS；
  PUSH和POP指令在程序中一般成对出现；
  PUSH指令的操作方向是从高地址向低地址，而POP指令的操作正好相反。

## Slide 20: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
堆栈操作指令示例
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH WORD PTR[BX]
  …
  POP WORD PTR[BX]
  POP AX
  POP BX
如此，会使AX和BX的内容互换

## Slide 21: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（3）交换指令
格式：
XCHG REG，MEM/REG
注：
  两操作数必须有一个是寄存器操作数
  不允许使用段寄存器。
例：
  XCHG AX，BX
  XCHG [2000]，CL

## Slide 22: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（4）换码（查表）指令
格式：
XLAT
说明：
  用BX的内容代表表格首地址，AL内容为表内位移量，BX+AL得到要查找元素的偏移地址
操作：
  将BX+AL所指单元的内容送AL

## Slide 23: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（4）换码（查表）指令
XLAT指令示例
数据段中存放有一
张ASCII码转换表，设首地
址为2000H，现欲查出表中
第11个代码的ASCII码。
30
31
32
...
39
41
42
...
45
46
2000H+0
2000H+11
‘0’
‘1’
‘2’
‘9’
‘A’
‘B’
‘E’
‘F’

## Slide 24: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（4）换码（查表）指令
XLAT指令示例
可用如下指令实现：
  MOV BX，2000H ；BX←表首地址
  MOV AL，0BH ；AL←序号
  XLAT ；查表转换
执行后：AL = 42H
还可用其他方法实现，如：
  MOV BX，2000H
  MOV AL，[BX+0BH]

## Slide 25: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
将符号数的符号位扩展到高位；
指令为零操作数指令，采用隐含寻址，隐含的操作数为AX及AX，DX
无符号数的扩展规则为在高位补0。

## Slide 26: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
字节到字的扩展指令
格式：CBW
操作：将AL内容扩展到AX
规则：
  若最高位=1，则执行后AH=FFH
  若最高位=0，则执行后AH=00H

## Slide 27: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
字到双字的扩展指令
格式：CBD
操作：将AX内容扩展到DX AX
规则：
  若最高位=1，则执行后DX=FFFFH
  若最高位=0，则执行后DX=0000H

## Slide 28: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
判断以下指令执行结果：
  MOV AL，44H
  CBW
  MOV AX，0AFDEH
  CWD
  MOV AL，86H
  CBW

## Slide 29: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
专门面向I/O端口操作的指令
指令格式：
  输入指令： IN acc，PORT
  输出指令 ：OUT PORT，acc
端口地址

## Slide 30: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
根据端口地址码的长度，指令具有两种不同的端口地址表现形式。
直接寻址
  端口地址为8位时，指令中直接给出8位端口地址；
  寻址256个端口。
间接寻址
  端口地址为16位时，指令中的端口地址必须由DX指定；
  可寻址64K个端口。

## Slide 31: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
IO指令示例
  IN AX，80H
  MOV DX，2400H
  IN AL，DX
  OUT 35H ，AX
  OUT AX，35H

## Slide 32: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
注意
只能用累加器AX作为IO过程的机构，不能用其他寄存器代替。
直接IO寻址的范围为0~255；间接IO寻址的范围为0~FFFFH
只用间接IO寻址时，特别要注意，只能使用DX寄存器，而不能使用其它寄存器。

## Slide 33: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
取有效偏移地址指令LEA
*LDS指令
*LES指令

## Slide 34: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
取偏移地址指令LEA
操作：将变量的16位偏移地址取出送目标寄存器。当程序中用符号地址表示内存偏移地址时，常使用该指令。
格式： LEA REG，MEM
指令要求：源操作数必须是一个存储器操作数，目标操作数通常是间址寄存器。

## Slide 35: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
取偏移地址指令LEA
比较下列指令：
MOV SI，DATA1
LEA SI，DATA1
MOV BX，[BX]
LEA BX，[BX]
┇
┇
┇
DATA1
符号地址
12H
34H
1100H
88H
77H
BX=1100H
执行结果：SI=1234H
执行结果：SI=DATA1
执行结果：BX=7788H
执行结果：BX=1100H

## Slide 36: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LEA指令
例：设（BX）=0400H，（SI）=003CH
LEA BX，[BX+SI+0F62H]
执行指令后：
EA=（BX）+（SI）+0F62H
=0400H+003CH+0F62H=139EH

## Slide 37: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LEA指令在程序中的应用
例：将数据段中首地址为MEM1 的50个字节的数据传送到同一逻辑段首地址为MEM2的区域存放。编写相应的程序段 。

## Slide 38
开 始
取源地址
取目标地址
送数据块长度到CL
传送一个字节
修改地址指针
修改计数值
计数值=0？
结 束
N
Y

## Slide 39: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LEA指令在程序中的应用
START: LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CL，50
NEXT: MOV AL，[SI]
MOV [DI]，AL
INC SI
INC DI
DEC CL
JNZ NEXT
┇
┇
┇
MEM1
12H
34H
MEM2

## Slide 40: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LDS (Load pointer using DS)
格式：LDS reg, mem32
执行：（reg）←（EA）
（DS）←（（EA）+2）
功能：将指令指定32位地址指针送指令指定寄存器和DS。
将指令指定mem32单元的前两个单元内容(16位偏移量)装入指定通用寄存器，把后两个单元内容(段地址) 装入到DS段寄存器。

## Slide 41
例:
假设： (DS)=C 000H
指令: LDS SI, [0010H]
执行指令后:
(SI)=0180H
(DS)=2000H

## Slide 42: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LES (Load pointer using ES)
格式：LES reg16, mem32 ；
（reg16/32）←（EA）
（ES）←（（EA）+2））
功能：把源操作数指定的4个相继字节送指令指定的寄存器 及ES寄存器中。

## Slide 43: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LES (Load pointer using ES)
此指令常常指定DI寄存器。将指令指定mem32单元的前两个单元内容(16位偏移量)装入指定通用寄存器，把后两个单元内容(段地址) 装入到ES段寄存器。用于写远地址指针。

## Slide 44
例:
假设： (DS)=B 000H
(BX)=080AH
指令: LES DI, [BX]
执行指令后:
(DI)=05A2H
(ES)=4000H

## Slide 45: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
LAHF
SAHF
PUSHF
POPF
隐含操作数AH
隐含操作数FLAGS

## Slide 46: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
LAHF （Load AH with Flag Register）
操作：
  将FLAGS的低8位装入AH
CF
AF
ZF
CF
….
AH
FLAGS
D15
D0
D7
D0

## Slide 47: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
SAHF （Store AH to Flag Register）
操作：
  执行与LAHF相反的操作，AH的内容送入FLAGS的低8位。

## Slide 48: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
PUSHF，POPF
操作：
  针对FLAGS的堆栈操作指令， 将标志寄存器压栈或从堆栈弹出。