## Slide 1: 第5章 微型计算机和外设的数据传输
主讲人：荣生辉

## Slide 2: 5.1 为什么要用接口
I/O接口(input / output Interface)是一电子电路(以IC芯片或接口板形式出现 )，其内有若干专用寄存器和相应的控制逻辑电路构成。它是CPU和I/O设备之间交换信息的媒介和桥梁。
AB
DB
CB
CPU
I/O
接口
I/O
设备
端口
数据
控制
状态

## Slide 3: 微型计算机系统硬件组成

## Slide 4: 5.1 为什么要用接口
问题：为什么存储器可以直接挂在系统总线上？而外设不能直接直接挂在系统总线上？
1、存储器特点
（1）功能单一，品种有限
（2）速度与CPU匹配

## Slide 5: 5.1 为什么要用接口
问题：为什么存储器可以直接挂在系统总线上？而外设不能直接直接挂在系统总线上？
2、外部设备特点
（1）品种繁多。
（2）工作速度一般比CPU慢，且速度的分布也相当宽。
（3）信号类型与信息格式多样化。

## Slide 6: 5.1 为什么要用接口
接口要解决的问题
  速度匹配(Buffer)——对传送数据提供缓冲，以消除计算机与外设在“定时”或数据处理速度上的差异
  信号的驱动能力(电平转换器、驱动器)
  信号形式和电平的匹配(A/D、D/A) ——串并转换
  信息格式 (字节流、块、数据包、帧)
  时序匹配(定时关系)
  总线隔离(三态门)

## Slide 7: 5.1 为什么要用接口
总结：接口的基本功能为
  数据的缓冲与暂存
  信号电平与类型的转换
  增加信号的驱动能力
  对外设进行监测、控制与管理，中断处理

## Slide 8: 5.2 外设与CPU之间的信号
数据信息：CPU与外设交换的基本信息
  开关量
  数字量(二进制，ASCII码）；
  模拟量（经接口的A/D D/A转换）
状态信息：反映外设或接口的当前工作状态
控制信息：CPU对外设的控制信息
  中断处理

## Slide 9: 5.2 外设与CPU之间的信号
广义数据信息：
  数据信息、状态信息、控制信息
广义数据信息都通过数据总线传送
  但分别进入接口电路内部的数据端口、状态端口、控制端口；
数据端口
控制端口
状态端口
存放数据信息
存放状态信息
存放控制命令

## Slide 10: 5.3 接口部件的I/O端口
I/O接口中可被CPU或其它总线主模块寻址并进行读写的寄存器（组）。

## Slide 11: 5.3 接口部件的I/O端口
CPU对外设的访问是通过对I/O端口的访问来实现
CPU对外设的各种操作（查询外设的状态、向外设发出控制命令、向外设输出数据、从外设获得数据），均归结为对接口电路中各端口的读/写操作（IN / OUT指令）。

## Slide 12: 5.3 接口部件的I/O端口
CPU对外设的访问是通过对I/O端口的访问来实现
MPU
接口
外设
数据输入缓存器
数据输出缓存器
数据
数据总线
系统AB
IOR/IOW
输入
输出
②
①
③
②
①
③

## Slide 13: 5.4 接口与系统的连接

## Slide 14: 5.4 接口与系统的连接
用读信号、写信号和地址A0区分4个寄存器

## Slide 15: 5.4 接口与系统的连接
用读信号、写信号和地址A0区分4个寄存器
（1）数据输入端口和数据输出端口可使用相同的地址， 接口电路用读写控制信号来区分。
IN AL，80H
OUT 80H，AL

## Slide 16: 5.4 接口与系统的连接
用读信号、写信号和地址A0区分4个寄存器
（2）状态端口和控制端口可使用相同的地址， 对状态端口只进行读操作，对控制端口仅进行写操作
IN AL， 81H
OUT 81H，AL

## Slide 17: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
程序方式
  无条件传送方式
  条件传送方式—查询方式
中断方式
  中断基本原理
  中断优先级的实现
DMA (Direct Memory Access)
  DMA的基本原理
  DMA工作过程

## Slide 18: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式
CPU与外设间的数据交换在程序（指令) 控制下进行。
  无条件程序传送
  条件传送 - 即程序查询

## Slide 19: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
CPU确认外设总是准备就绪，直接与外设传送数据
适用于总是处于准备好状态的外设；
简单外设可采用无条件传送方式：
  开关
  发光器件(如发光二极管、7段数码管、灯泡等)
  继电器
  步进电机

## Slide 20: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
CPU确认外设总是准备就绪，直接与外设传送数据
优点：软件及接口硬件简单
缺点：只适用于简单外设，数据交换不能太频繁

## Slide 21: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
输入需要缓冲，输出需要锁存

## Slide 22: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
  输出锁存
  输出时，因外设的速度较慢，在接口电路内部应设置输出锁存器。在锁存允许端为无效电平时，数据总线上的数据不能进入锁存器。当地址译码有效且写该缓冲器的控制信号有效时，给锁存允许端提供有效电平，将新数据送入锁存器保留。
  OUT 21H, AL
  常用的锁存器有：74LS273(8D触发器)、74LS373(8位锁存器，三态输出）

## Slide 23: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
  输入缓冲
输入时，在接口电路内部设置三态缓冲器当三态缓冲器的控制端无效时，三态门关闭，呈高阻状态当地址译码有效且读该缓冲器的控制信号有效时，缓冲器的三态门打开，使外设数据进入系统数据总线。
  IN AL, 20H
常用的三态缓冲器有：74LS244(单向) 74LS245(双向)

## Slide 24: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——无条件程序传送
  程序实例
利用EMU8086仿真环境中的虚拟仪器LED数码管显示器和温度计&加热器设计一套控制系统，使得使得加热器的温度稳定在100摄氏度附近，并将实时的温度显示在LED数码管上。

## Slide 25: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
I/O操作总是由CPU通过程序查询外设的状态来启动，即总是CPU主动，I/O被动。CPU在与外设交换数据前,必须询问外设状态“你准备好没有？”
CPU
查询

## Slide 26: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  适用于外设并不总是准备好，而且对传送速率、传送效率要求不高的场合。
  对外设的要求：应提供设备状态信息
  对接口的要求：需要提供状态端口
条件传送过程
  CPU从接口中读取状态字。
  CPU检测状态字
  如“就绪”状态，则传送数据

## Slide 27: 硬件接口结构
状态
寄存器
MPU
外部
设
备
地址译码
数据缓冲
寄存器
控制逻辑
触发信号
Di
查询信号
Ps
&
IOR
IOR
IOW
数据
&
Pd
AB
DB
无论输入还是输出，除数据端口外，必须有状态端口。

## Slide 28: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  外设准备就绪的含义
对于输入设备：外设已将数据准备好，存入接口中的数据输入端口，输入数据缓冲器“满”，CPU 可从输入端口读取数据。
对于输出设备：外设已从接口中的数据输出端口取走前一个数据，数据输出缓冲器“空”，CPU 可向输出端口写入新的数据了。

## Slide 29: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  查询式输入工作流程
输入状态信息
输入数据
数据就绪？
单字节查询式输入工作流程
N
Y

## Slide 30: 查询式输入的接口硬件

## Slide 31: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  查询式输入程序
假设数据缓冲器的端口地址是82H； 状态缓冲器的端口地址是80H； READY位在状态端口的D0位
START: IN AL,80H
TEST AL,00000001B
JZ START
IN AL,82H

## Slide 32: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  查询式输出工作流程
单字节查询式输入工作流程
输入状态信息
输出数据
Y
N
忙否？

## Slide 33: 查询式输出的接口硬件

## Slide 34: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——条件程序传送
  查询式输出程序
START: IN AL,80H
TEST AL,00000001B
JZ START
OUT AL,82H
IN AL,80H
OUT 82H,AL
Y
N
忙否？

## Slide 35: 实用的多字节查询 方式的软件流程
超时?
READY?
与外设进
行数据交换
超时错
读入并测试外设状态
Y
N
Y
N
传送完？
防止死循环
复位计时器
N
数据存入内存缓冲区
修改指针和计数器值
初始化
处理缓冲区中的数据
Y

## Slide 36: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——查询式输入/输出实例
  输入设备：键盘
  输出设备：显示器
  功能：从键盘输入字符行;若遇到回车符（0DH)或字符行超过80个字符，输入结束，自动加一个换行符（0AH); (即≤80个字符+1个回车，将输入的字符行后加1个换行符，存入键盘接收缓冲区)；若字符行≥81 且未见回车，则通过显示器显示提示信息“BUFFER OVERFLOW”

## Slide 37: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——查询式输入/输出实例
  数据输入端口地址：52H
  数据输出端口地址：54H
  状态端口地址：56H
输入/输出共用1个状态寄存器：
       
7 6 5 4 3 2 1 0
=1，输出缓冲器空
=1，输入缓冲器满

## Slide 38: 程序
DATA_SEG SEGMENT
MESSAGE DB ‘BUFFER OVERFLOW’,0DH,0AH
DATA_SEG ENDS
COM_SEG SEGMENT
BUFFER DB 82 DUP(?)
COUNT DB ?
COM_SEG ENDS

## Slide 39: 程序
CODE SEGMNET
ASSUME DS:DATA_SEG,ES:COM_SEG,CS:CODE
STAT:
MOV AX,DATA_SEG
MOV DS,AX
MOV AX,COM_SEG
MOV ES,AX
MOV DI,OFFSET BUFFER
MOV COUNT,DI
MOV CX,81
CLD

## Slide 40: 程序
NEXT_IN:
IN AL,56H
TEST AL,02H
JZ NEXT_IN
IN AL,52H
OR AL,0
JPE NO_ERROR
JMP ERROR
NO_ERROR:
AND AL,7FH
STOSB
CMP AL,0DH
LOOPNE NEXT_IN
JNE OVERFLOW
MOV AL,0AH
STOSB
SUB DI,COUNT
MOV COUNT,DI
…
OVERFLOW:
MOV SI,OFFSET MESSAGE
MOV CX,17
NEXT_OUT:
IN AL,56H
TEST AL,01H
JZ NEXT_OUT
LODSB
OUT 54H,AL
LOOP NEXT_OUT
…
ERROR:
…

## Slide 41: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——查询式输入/输出实例
  查询式多外设的处理
当系统中有多个I/O设备时，该如何处理？

## Slide 42: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式——查询式输入/输出实例
  查询式多外设的处理—轮流查询法
  轮流查询多个外设，各设备的优先级可以通过程序设置来决定

## Slide 43: 程序1-不同优先级
TREE_IN： MOV FLAG,0 ;
INPUT: IN AL，STAT1 ；
TEST AL,20H
JZ DEV2
    CALL PROC1
CMP FLAG,1
JNZ INPUT
DEV2： IN AL，STAT2 ；
TEST AL,20H
JZ DEV3
CALL PROC2
CMP FLAG,1
JNZ INPUT
DEV3： IN AL，STAT3 ；
TEST AL,20H
JZ NO_INPUT
CALL PROC3
NO_INPUT: CMP FLAG,1
JNZ INPUT

## Slide 44: 程序2-相同优先级
INTREE： MOV FLAG,0 ;
INPUT: IN AL，STAT1 ；
TEST AL,20H
JZ DEV2
CALL PROC1
DEV2： IN AL，STAT2 ；
TEST AL,20H
JZ DEV3
CALL PROC2
DEV3： IN AL，STAT3 ；
TEST AL,20H
JZ NO_INPUT
CALL PROC3
NO_INPUT: CMP FLAG,1
JNZ INPUT

## Slide 45: 5.5 CPU和外设之间的数据传送方式
5.5.1 程序方式
  查询式数据传送的优缺点
优点：它是一种天然的同步控制机构，能很好地协调CPU与外设之间的工作，数据传送可靠。接口简单,硬件电路不多，查询程序也不复杂。
缺点：CPU效率低:让CPU 降低工作速度去适从慢速外设；数据传送的实时性差（多外设系统）。