## Slide 1: 3 单片机C语言及程序设计
3.1 C51概述
3.2 C51数据类型及存储
3.3 C51变量的定义及数据存储区域
3.4 C51位变量的定义
3.5 C51特殊功能寄存器的定义
3.6 C51指令的定义
3.7 C51的输入/输出
3.8 C51函数的定义
目 录

## Slide 2: 第3章 单片机C语言及程序设计
本章内容的安排，认为读者已经学习过C语言，具有C语言的基本知识，因此，本章内容完全是结合单片机来讲解，也就是补充C语言在单片机方面的概念、数据定义和函数定义等。
通过本章学习，使读者能够比较顺利地编写C51程序。

## Slide 3: 3.1 C51概述
主要内容
3.1.1 C语言编程的优势
3.1.2 C51与ANSI C的区别
3.1.3 C51扩展的关键字

## Slide 4: 3.1 C51概述
学习单片机C语言的必要性
随着单片机性能的不断提高，C语言编译调试工具的不断完善，以及现在对单片机产品辅助功能的要求、对开发周期不断缩短的要求，使得越来越多的单片机编程人员转向使用C语言，因此有必要在单片机课程中讲授“单片机C语言”。

## Slide 5: 3.1.1 C语言编程的优势
在编程方面，使用C51较汇编语言有诸多优势：
1）编程容易
2）容易实现复杂的数值计算
3）容易阅读与交流
4）容易调试与维护程序
5）容易实现模块化开发
6）程序可移植性好

## Slide 6: 3.1.2 C语言与ANSI 的区别
用汇编语言编写单片机程序时，必须要考虑其存储器的结构，尤其要考虑其片内数据存储器、特殊功能寄存器是否正确合理的使用，以及按照实际地址端口数据的处理。
用C51编写程序，虽然不像汇编语言那样需要具体地组织、分配存储器资源，但是C51对数据类型和变量的定义，必须要与单片机的存储结构相关联，否则编译器不能正确地映射定位。

## Slide 7: 3.1.2 C语言与ANSI 的区别
用C51编写单片机程序，与用ANSI C编写程序的不同之处是，需要根据单片机存储器结构及内部资源，定义相应的数据类型和变量。
其它的语法规定、程序结构及程序设计方法，都与ANSI C相同。所以本章主要介绍C51各种变量的定义、指针定义、函数定义和混合编程。

## Slide 8: 3.1.3 C51扩展的关键字
由于单片机在结构及编程上的特殊要求，C51有自己的特殊关键字，称之为C51扩展的关键字，下面给出常用的C51扩展的关键字。
_at_ bdata bit code
data idata interrupt pdata
reentrant sbit sfr
sfr16 using volatile xdata
这些关键字在后面会陆续接触到，此处先不给出它们的含义。

## Slide 9: 3.2 C51数据类型及存储
主要内容
3.2.1 C51的数据类型
3.2.2 C51数据的存储

## Slide 10: 3.2.1 C51的数据类型
表4-1 C51数据类型、长度和数值范围 |  |  | 
数据类型 | 表示方法 | 长 度 | 数 值 范 围
无符号字符型 | unsigned char | 1字节 | 0～255
有符号字符型 | signed char | 1字节 | -128～127
无符号整型 | unsigned int | 2字节 | 0～65535
有符号整型 | signed int | 2字节 | -32768～32767
无符号长整型 | unsigned long | 4字节 | 0～4294967295
有符号长整型 | signed long | 4字节 | -2147483648～2147483647
浮点型 | float | 4字节 | ±1.1755E-38～±3.40E+38
特殊功能寄存器型 | sfr sfr16 | 1字节 2字节 | 0～255 0～65535
位类型 | bit、sbit | 1位 | 0或1

## Slide 11: 3.2.1 C51的数据类型
数据类型转换
1）自动转换
转换规则是向高精度数据类型转换、向有符号数据类型转换。如字符型变量与整型变量相加时，则位变量先转换字符型或整型数据，然后相加。
2）强制转换
像ANSI C一样，通过强制类型转换的方式进行转换。如：
unsigned int b;
float c; b=(int)c;

## Slide 12: 3.2.2 C51数据的存储
MCS-51单片机只有bit和unsigned char两种数据类型支持机器指令，而其它类型的数据都需要转换成bit或unsigned char型进行存储。
为了减少单片机的存储空间和提高运行速度，要尽可能地使用unsigned char型数据。
一、位变量的存储
bit和sbit型位变量，直接存于RAM的位寻址空间，包括低128位和特殊功能寄存器位。

## Slide 13: 3.2.2 C51数据的存储
二、字符变量的存储
字符变量（char）：无论是unsigned char数据还是signed char数据，均为1个字节，能够被直接存储在RAM中，可以存储在0～0x7f区域，也可以存储在0x80～0xff区域，与变量的定义有关。
unsigned char数：可直接被MSC-51接受
signed char数据：用补码表示。需要额外的操作来测试、处理符号位，使用的是两种库函数，代码量大，运算速度降低。

## Slide 14: 3.2.2 C51数据的存储
三、整型变量的存储
整型变量（int）：不管是unsigned int数据还是signed int数据，均为2个字节，其存储方法是高位字节保存在低地址（在前面），低位字节保存在高地址（在后面） 。
例如，整型变量的值为0x1234，在内存中的存放如右图所示。
signed int数据用补码表示。
地址
低
高
: :
12
34
: :

## Slide 15: 3.2.2 C51数据的存储
四、长整型变量的存储
长整型变量（long）为4个字节，其存储方法与整型数据一样，是最高位字节保存的地址最低（在最前面），最低位字节保存的地址最高（在最后面）。
如长整型变量的值为0x12345678，在内存中的存放方法如右图所示。不管是unsigned long数据还是signed long数据。
地址
低
高
: :
12
34
56
78
: :

## Slide 16: 3.2.2 C51数据的存储
五、浮点型变量的存储
浮点型变量（fload）占4个字节，用指数方式表示，其具体格式与编译器有关。
对于Keil C，采用的是IEEE-754标准，具有24位精度，尾数的最高位始终为1，因而不保存。具体分布为：1位符号位，8位阶码位，23位尾数，如下图所示。
字节地址 | 0 | 1 |  | 2 | 3
浮点数 内容 | SEEE EEEE | EMMM MMMM |  | MMMM MMMM | MMMM MMMM
 | 符号和阶码 |  | 尾数高位 |  | 尾数低位

## Slide 17: 3.2.2 C51数据的存储
符号位S：1表示负数，0表示正数。
阶码：用移码表示。如，实际阶码-126用1表示，实际阶码0用127表示，即实际阶码数加上127得到阶码的表达数。
阶码数值范围：-126～+128。

## Slide 18: 3.3 C51变量的定义及数据存储区域
主要内容
3.3.1 C51变量的定义
3.3.2 C51变量的存储类型
3.3.3 C51变量的存储区域
3.3.4 C51变量定义举例
3.3.5 C51变量的存储模式
3.3.6 C51变量的绝对定位

## Slide 19: 3.3.1 C51变量的定义
C51变量定义的一般格式为：
[存储类型] 数据类型 [存储区] 变量名1 [=初值] [,变量名2[=初值]] [,…]
可见变量（非位变量）的定义由4部分组成，即在变量定义时，指定变量4种属性。
数据类型：在前面的3.2中已经叙述过，对于变量名也无须多说，下面主要解释“存储类型”和“存储区”等概念。

## Slide 20: 3.3.2 C51变量的存储类型
存储类型这个属性我们仍沿用ANSI C的说法，尽量不改变原来的含义。
按照ANSI C，C语言的变量有4种存储类型：
动态存储（auto）
静态存储（static）
全局存储（extern）
寄存器存储（register）

## Slide 21: 3.3.2 C51变量的存储类型
一、动态存储
动态（存储）变量：用auto定义的为动态变量，也叫自动变量。
作用范围：在定义它的函数内或复合语句内部。当定义它的函数或复合语句执行时，C51才为变量分配存储空间，结束时所占用的存储空间释放。
定义变量时，auto可以省略，或者说如果省略了存储类型项，则认为是动态变量。动态变量一般分配使用寄存器或堆栈。

## Slide 22: 3.3.2 C51变量的存储类型
二、静态存储
静态（存储）变量：用static定义的为静态变量。分为内部静态和外部静态变量。
内部静态变量：在函数体内定义的为内部静态变量。 在函数内可以任意使用和修改，函数运行结束后会一直存在，但在函数外不可见，即在函数体外得到保护。
外部静态变量：在函数体外部定义的为外部静态变量。在定义的文件内可以任意使用和修改，外部静态变量会一直存在，但在文件外不可见，即在文件外得到保护。

## Slide 23: 3.3.2 C51变量的存储类型
三、外部存储
外部（存储）变量：用extern声明的变量为外部变量，是在其它文件定义过的全局变量。 用extern声明后，便可以在所声明的文件中使用。
需要注意的是：在定义变量时，即便是全局变量，也不能使用extern定义。

## Slide 24: 3.3.2 C51变量的存储类型
四、寄存器存储
寄存器（存储）变量：用register定义的变量为寄存器变量。
寄存器变量存放在CPU的寄存器中，这种变量处理速度快，但数目少。
C51中的寄存器变量： C51的编译器在编译时，能够自动识别程序中使用频率高的变量，并将其安排为寄存器变量，用户不用专门声明。

## Slide 25: 3.3.3 C51变量的存储区域
变量的存储区属性是单片机扩展的概念，非常重要，它涉及到7个新的关键字。
MCS-51单片机有四个存储空间，分成三类，它们是片内数据存储空间、片外数据存储空间和程序存储空间。
MCS-51单片机有更多的存储区域：由于片内数据存储器和片外数据存储器又分成不同的区域，所以单片机的变量有更多的存储区域。 在定义变量时，必须明确指出是存放在哪个区域。

## Slide 26: 3.3.3 C51变量的存储区域
表4-2 C51存储区与存储空间的对应关系 | 
关键字 | 对应的存储空间及范围
code | ROM空间，64KB全空间
data | 片内RAM，直接寻址，低128字节
bdata | 片内RAM，位寻址区0x20～0x2f，可字节访问
idata | 片内RAM，间接寻址，256字节，与 @Ri 对应
pdata | 片外RAM，分页寻址的256字节(P2不变)， P2 改变可寻址64KB全空间，与MOVX @Ri 对应
xdata | 片外RAM，64KB全空间
bit | 片内RAM位寻找区，位地址0x00～0x7f，128位

## Slide 27: 3.3.4 C51变量定义举例
1）定义存储在data区域的动态unsigned char变量：
unsigned char data sec=0, min=0, hou=0;
2）定义存储在data区域的静态unsigned char变量：
static unsigned char data scan_code=0xfe;
3）定义存储在data区域的静态unsigned int变量：
static unsigned int data dd;

## Slide 28: 3.3.4 C51变量定义举例
4）定义存储在bdata区域的动态unsigned char变量：
unsigned char bdata operate, operate1;
//定义指示操作的可位寻址的变量
5）定义存储在idata区域的动态unsigned char数组：
unsigned char idata temp[20];
6）定义在pdata区域的动态有符号int数组：
int pdata send_data[30];
//定义存放发送数据的数组

## Slide 29: 3.3.4 C51变量定义举例
7）定义存储在xdata区域的动态unsigned int数组：
unsigned int xdata receiv_buf[50];
//定义存放接受数据的数组
8）定义存储在code区域的unsigned char数组：
unsigned char code dis_code[10]=
{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//定义共阴极数码管段码数组

## Slide 30: 3.3.5 C51变量的存储模式
存储模式：如果在定义变量时缺省了存储区属性，则编译器会自动选择默认的存储区域，也就是存储模式。
变量的存储模式也就是程序（或函数）的编译模式。
编译模式分为三种：小模式（small）、紧凑模式（compact）和大模式（large）。编译模式由编译控制命令决定。
存储模式（编译模式）决定了变量的默认存储区域和参数的传递方法。

## Slide 31: 3.3.5 C51变量的存储模式
一、small模式
在small模式下，变量的默认存储区域是“data”、“idata”，即未指出存储区域的变量保存到片内数据存储器中，并且堆栈也安排在该区域中。
small模式的特点：存储容量小，但速度快。
在small模式下参数的传递：通过寄存器、堆栈或片内数据存储区完成的。

## Slide 32: 3.3.5 C51变量的存储模式
二、compact模式
在compact模式下，变量的默认存储区域是“pdata”，即未指出存储区域的变量保存到片外数据存储器的一页中，最大变量数为256字节，并且堆栈也安排在该区域中。
compact模式的其特点：是存储容量较small模式大，速度较small模式稍慢，但比large模式要快。
在compact模式下参数的传递：通过片外数据区的一个固定页完成的。

## Slide 33: 3.3.5 C51变量的存储模式
三、large模式
在large模式下，变量的默认存储区域是“xdata”，即未指出存储区域的变量保存到片外数据存储器，最大变量数可达64KB，并且堆栈也安排在该区域中。
large模式的特点：存储容量大，速度慢
large模式下参数的传递方式：参数的传递也是通过片外数据存储器完成的。

## Slide 34: 3.3.5 C51变量的存储模式
C51支持混合模式：即可以对函数设置编译模式，所以在large模式下，可以对某些函数设置为compact模式或small模式，从而提高运行速度。
默认编译模式：如果文件或函数未指明编译模式，则编译器按small模式处理。
编译模式控制命令： “#pragma small(或compact、large)”应放在文件的开始。

## Slide 35: 3.3.6 C51变量的绝对定位
C51有三种方式可以对变量（I/O端口）绝对定位：绝对定位关键字_at_ 、指针、库函数的绝对定位宏。 对于后两种方式，在后面指针一节介绍。
C51扩展的关键字_at_专门用于对变量作绝对定位，_at_使用在变量的定义中，其格式为：
[存储类型] 数据类型 [存储区] 变量名1
_at_ 地址常数[，变量名2…]

## Slide 36: 3.3.6 C51变量的绝对定位
举例说明_at_的使用方法
1）对data区域中的 unsigned char变量aa作绝对定位：
unsigned char data aa _at_ 0x30;
2）对pdata区域中的 unsigned int数组cc作绝对定位：
unsigned int pdata cc[10] _at_ 0x34;
3）对xdata区域中的 unsigned char变量printer_port作绝对定位：
unsigned char xdata printer_port
_at_ 0x7fff;

## Slide 37: 3.3.6 C51变量的绝对定位
对变量绝对定位的几点说明：
1）绝对地址变量在定义时不能初始化；
2）绝对地址变量只能够是全局变量，不能在函数中对变量绝对定位；
3）绝对地址变量多用于I/O端口，一般情况下不对变量作绝对定位；
3）位变量bit不能使用_at_绝对定位。

## Slide 38: 3.4 C51位变量的定义
主要内容
3.3.1 bit型位变量的定义
3.3.2 sbit型位变量的定义

## Slide 39: 3.3.1 bit型位变量的定义
常说的位变量指的就是bit型位变量。C51的bit型位变量定义的一般格式为：
[存储类型] bit 位变量名1[=初值]
[，位变量名2[=初值]] [，…]
bit位变量被保存在RAM中的位寻址区域（字节地址为0x20～0x2f，16字节）。
例如：
bit flag_run，receiv_bit=0；
static bit send_bit；

## Slide 40: 3.3.1 bit型位变量的定义
两点说明：
1）bit型位变量与其它变量一样，可以作为函数的形参，也可以作为函数的返回值，即函数的类型可以是位型的；
2）位变量不能定义指针，不能定义数组。

## Slide 41: 3.3.2 sbit型位变量的定义
对于能够按位寻址的特殊功能寄存器、定义在位寻址区域的变量（字节型、整型、长整型），可以对其各位用sbit定义位变量。
为了方便起见，分开讨论按位寻址的特殊功能寄存器中位变量的定义、按位寻址的变量中位变量的定义。

## Slide 42: 3.3.2 sbit型位变量的定义
一、特殊功能寄存器中位变量定义
能够按位寻址的特殊功能寄存器中位变量定义的一般格式为：
sbit 位变量名 ＝ 位地址表达式
这里的位地址表达式有三种形式：
直接位地址
特殊功能寄存器名带位号
字节地址带位号

## Slide 43: 3.3.2 sbit型位变量的定义
1、用直接位地址定义位变量
这种情况下位变量的定义格式为：
sbit 位变量名 ＝ 位地址常数
这里的位地址常数范围为0x80～0xff，实际是定义特殊功能寄存器的位。例如：
sbit P0_0=0x80;
sbit P1_1=0x91;
sbit RS0=0xd3; //定义PSW的第3位
sbit ET0=0xa9; //定义IE的第1位

## Slide 44: 3.3.2 sbit型位变量的定义
2、特殊功能寄存器名带位号定义
这时位变量的定义格式为：
sbit 位变量名 ＝ 特殊功能寄存器名^位号 这里的位号常数为0～7。
例如：
sbit P0_3=P0^3;
sbit P1_4=P1^4;
sbit OV=PSW^2; //定义PSW的第2位
sbit ES=IE^4; //定义IE的第4位

## Slide 45: 3.3.2 sbit型位变量的定义
3、寄存器地址带位号定义位变量
在这种情况下位变量的定义格式为：
sbit 位变量名 ＝ 特殊功能寄存器地址^
位号常数
这里的位号常数同上，为0～7。例如：
sbit P0_6=0x80^6;
sbit P1_7=0x90^7;
sbit AC=0xd0^6; //定义PSW的第6位
sbit EA=0xa8^7; //定义IE的第7位

## Slide 46: 3.3.2 sbit型位变量的定义
4、几点说明
1）用sbit定义的位变量，必须能够按位操作，而不能够对无位操作功能的位定义位变量。
2）用sbit定义位变量，必须放在函数外面作为全局位变量，而不能在函数内部定义。
3）用sbit每次只能定义一个位变量。
4）对其它模块定义的位变量（bit型或 sbit型）的引用声明，都使用bit。
5）用sbit定义的是一种绝对定位的位变量（因为名字是与确定位地址对应的），具有特定的意义，在应用时不能像bit型位变量那样随便使用。

## Slide 47: 3.3.2 sbit型位变量的定义
二、位寻址区变量的位定义
对bdata型变量（字节型、整型、长整型） ，被保存在RAM中的位寻址区，因此可以对bdata型变量各位作位变量定义。
这样，既可以对bdata型变量作字节（或整型、长整型）操作，也可以作位操作。
bdata型变量的位定义格式：
sbit 位变量名 ＝ bdata型变量名^位号常数

## Slide 48: 3.3.2 sbit型位变量的定义
bdata型变量为在此之前应该是定义过的，位号常数可以是0～7（8位字节变量），或0～15（16位整型变量），或0～31（32位字长整型变量）。例如：
unsigned char bdata operate;
对operate的低4位作位变量定义：
sbit flag_key=operate^0; //键盘标志位
sbit flag_dis=operate^1; //显示标志位
sbit flag_mus=operate^2; //音乐标志位
sbit flag_run=operate^3; //运行标志位

## Slide 49: 3.5 C51特殊功能寄存器的定义
主要内容
3.5.1 8位特殊功能寄存器的定义
3.5.2 16位特殊功能寄存器的定义

## Slide 50: 3.5.1 8位特殊功能寄存器的定义
定义的一般格式为：
sfr 特殊功能寄存器名 ＝ 地址常数
地址常数范围：0x80～0xff。
特殊功能寄存器定义例子（见reg51.h、reg52.h等文件）：
sfr P0=0x80; //定义P0寄存器
sfr P1=0x90; //定义P1口寄存器
sfr PSW=0xd0; //定义PSW
sfr IE=0xa8; //定义IE

## Slide 51: 3.5.2 16位特殊功能寄存器的定义
定义的一般格式为：
sfr16 特殊功能寄存器名 ＝ 地址常数
地址常数范围：0x80～0xff。
例如（见reg51.h、reg52.h等文件）：
sfr16 DPTR=0x82;
sfr16 T2=0xcc; //含TL2和TH2

## Slide 52: 3.5.2 16位特殊功能寄存器的定义
几点说明：
1）定义特殊功能寄存器中的地址必须在0x80～0xff范围内。
2）定义特殊功能寄存器，必须放在函数外面作为全局变量。
3）用sfr或sfr16每次只能定义一个特殊功能寄存器。
4）像sbit一样，用sfr或sfr16定义的是绝对定位的变量（因为名字是与确定地址对应的），具有特定的意义，在应用时不能像一般变量那样随便使用。

## Slide 53: 3.6 C51指针的定义
主要内容
3.6.1 通用指针
3.6.2 存储器专用指针
3.6.3 指针变换
3.6.4 C51指针应用

## Slide 54: 3.6 C51指针的定义
由于MCS-51单片机有三种不同类型的存储空间，并且还有不同的存储区域，因此C51指针的内容更丰富。
指针除了具有像变量的四种属性（存储类型、数据类型、存储区、变量名）外，按存储区，将指针分为通用指针和不同存储区域的专用指针。

## Slide 55: 3.6.1 通用指针
所谓通用指针，就是通过该类指针可以访问所有的存储空间。
在C51库函数中通常使用这种指针来访问。
通用指针用3个字节来表示：
第一个字节：表示指针所指向的存储空间
第二个字节：为指针地址的高字节
第三个字节：为指针地址的低字节

## Slide 56: 3.6.1 通用指针
通用指针的定义与一般C语言指针的定义相同，其格式为：
[存储类型] 数据类型 *指针名1
[，*指针名2] [，…]
例如：
unsigned char *cpt;
int *dpt;
long *lpt;
static char *ccpt;
通用指针的特点：
定义简单
访问所有空间
访问速度慢

## Slide 57: 3.6.2 存储器专用指针
所谓存储器专用指针，就是通过该类指针，只能够访问规定的存储空间区域。
指针本身占用1个字节（data *，idata *，bdata *，pdata *）或2个字节（xdata *，code *）。
存储器专用指针的一般定义格式为：
[存储类型] 数据类型 指向存储区
*[指针存储区 ]指针名1
[,*[指针存储区] 指针名2,…]

## Slide 58: 3.6.2 存储器专用指针
指向存储区：
是指针变量所指向的数据存储空间区域。不能够缺省。
指针存储区：
是指针变量本身所存储的空间区域。
缺省时认为指针存储区在默认的存储区域，其默认存储区域决定于所设定的编译模式。
指向和指针存储区，两者可以是同一个区域，但多数情况下不会是同一个区域。

## Slide 59: 3.6.2 存储器专用指针
存储器专用指针例子：
unsigned char data *cpt1, *cpt2;
signed int idata *dpt1, *dpt2;
unsigned char pdata *ppt;
signed long xdata *lpt1, *lpt2;
unsigned char code *ccpt;
上面所定义的指针虽然所指向的空间不同，但指针变量本身都存储在默认的存储区域。

## Slide 60: 3.6.2 存储器专用指针
又如：
1)unsigned char data *idata cpt1,*idata cpt2;
2)signed int idata *data dpt1, *data dpt2;
3)unsigned char pdata *xdata ppt;
4)signed long xdata *lpt1, *xdata lpt2;
5)unsigned char code *data ccpt;
绿色关键字为指针所指向的存储区
蓝色关键字为指针本身所存储的区域

## Slide 61: 3.6.2 存储器专用指针
注意：（1）要区分指针变量指向的空间区域和指针变量本身所存储的区域；（2）定义时，前者不能缺省，而后者可以缺省；（3）指针变量的长度：指向不同的区域，占用的字节数不同。
说明：指针变量本身所存储的区域，在定义指针时一般都省略了，指针变量本身保存在缺省存储的区域中。
定义时，缺省指针存储的区域，显得简单，并且对初学者更容易理解。

## Slide 62: 3.6.4 C51指针应用
指针在PC机上的C语言中应用很广泛。
在单片机中，由于不使用操作系统，指针的应用可以独立于变量，独立地指向所需要访问的存储空间位置。
本节通过例子来学习和认识C51指针的这种独立应用性。
下面介绍两种利用指针访问存储区的方法。也可以访问函数。

## Slide 63: 3.6.4 C51指针应用
一、通过专用指针直接访问存储器
使用指针直接访问存储器对PC机是禁止的，但对于单片机来说使用时注意是可以的。
使用指针直接访问存储器方法是先定义所需要的指针，给指针赋地址值，然后使用指针访问存储器。例如：
unsigned char xdata *xcpt;
xcpt=0x2000;
*xcpt=123; //给0x2000送数
xcpt++; *xcpt=234; //给0x2001送数

## Slide 64: 3.6.4 C51指针应用
例4-1 编写程序，将单片机片外数据存储器中地址从0x1000开始20个字节数据，传送到片内数据存储器地址从0x30开始的区域。
程序段如下：
unsigned char data i, *dcpt;
unsigned char xdata *xcpt;
dcpt=0x30; //给指针赋地址
xcpt=0x1000;
for(i=0;i<20;i++)
*(dcpt+i)=*(xcpt+i);
dcpt和xcpt两个指针
变量存储在什么地方？

## Slide 65: 3.7 C51的输入/输出
主要内容
3.7.1 基本输入/输出函数
3.7.2 格式输出函数printf
3.7.3 格式输入函数scanf

## Slide 66: 3.7 C51的输入/输出
C51的输入和输出函数的形式虽然与ANSI C的一样，但实际意义和使用方法都大不一样，因此，有必要专门介绍一下C51的输入/输出函数。
在C51的I/O函数库中定义的I/O函数，都是以_getkey和putchar函数为基础。
这些I/O函数包括：字符输入/输出函数getchar和putchar，字符串输入/输出函数gets和puts，格式输入/输出函数printf和scanf等。

## Slide 67: 3.7 C51的输入/输出
C51的输入/输出函数，都是通过单片机的串行接口实现的。
在使用这些I/O函数之前，必须先对单片机的串行口、定时器/计数器T1进行初始化。假设单片机的晶振为11.0592MHz，波特率为9600bps，则初始化程序段为：
SCON=0x52; //设置串口方式1收、发
TMOD=0x20; //设置T1以模式2工作
TL1=0xfd; //设置T1低8位初值
TH1=0xfd; //设置T1自动重装初值
TR1=1; //开T1

## Slide 68: 3.8 C51函数的定义
主要内容
3.8.1 C51函数的定义
3.8.2 C51中断函数的定义
C51函数的定义与ANSI C相似，但有更多的属性要求。本节先讨论函数的一般定义，然后专门给出中断函数的定义，因为中断函数有其特殊性。

## Slide 69: 3.8.1 C51函数的定义
在C51中，函数的定义与ANSI C中是相同的。唯一不同的就是在函数的后面需要带上若干个C51的专用关键字。C51函数定义的一般格式如下：
返回类型 函数名（形参表） [函数模式]
[reentrant] [interrupt m] [using n]
{
局部变量定义
执行语句
}

## Slide 70: 3.8.1 C51函数的定义
各属性含义如下：
函数模式：也就是编译模式、存储模式，可以为small、compact和large。缺省时则使用文件的编译模式。
reentrant：表示重入函数。所谓可重入函数，就是允许被递归调用的函数。是C51定义的关键字。
在编译时会为重入函数生成一个堆栈，通过这个堆栈来完成参数的传递和存放局部变量。
重入函数不能使用bit型参数；函数返回值也不能是bit型。

## Slide 71: 3.8.1 C51函数的定义
interrupt m：中断关键字和中断号。 interrupt是C51定义的。C51支持32个中断源
中断入口地址与中断号m的关系：
中断入口地址＝3＋8×m。
表4-7 单片机中断源与中断号的关系 |  |  |  |  |  | 
中断源 | 外中断0 | T0中断 | 外中断1 | T1中断 | 串行中断 | T2中断
中断号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
中断入 口地址 | 0x0003 | 0x000b | 0x0013 | 0x001b | 0x0023 | 0x002b

## Slide 72: 3.8.1 C51函数的定义
using n：选择工作寄存器组和组号，
n可以为0~3，对应第0组到第3组。关键字using是C51定义的。
如果函数有返回值，不能使用该属性，因为返回值是存于寄存器中，函数返回时要恢复原来的寄存器组，导致返回值错误。

## Slide 73: 3.8.2 C51中断函数的定义
C51函数的定义实际上已经包含了中断服务函数，但为了明确起见，下面专门给出中断处理函数的具体定义形式：
void 函数名（void） [函数模式]
interrupt m [using n]
{
局部变量定义
执行语句
}

## Slide 74: 3.8.2 C51中断函数的定义
中断服务函数需要注意以下几点：
1）中断服务函数不传递参数；
2）中断服务函数没有返回值；
3）中断服务函数必须有interrupt m属性；
4）进入中断服务函数，ACC、B、PSW会进栈，根据需要，DPL、DPH也可能进栈，如果没有using n属性，R0～R7也可能进栈，否则不进栈；
5）在中断服务函数中调用其它函数，被调函数最好设置为可重入的，因为中断是随机的，有可能中断服务函数所调用的函数出现嵌套调用；
6）不能够直接调用中断服务函数。

## Slide 75: 3.8.2 C51中断函数的定义
例4-4 编写程序，使用定时器/计数器0定时并产生中断，实现从P1.7产生方波的功能。
程序如下：
#include <reg52.h>
#define TIMER0L 0x18 //设振荡频率为12MHz
#define TIMER0H 0xfc //定时1ms（1000微秒）
void timer0_int(void) interrupt 1
{ TL0=TIMER0L；
TH0=TIMER0H；
P1_7=~P1_7； //产生的方波频率为500Hz
}

## Slide 76: 3.8.2 C51中断函数的定义
void main（void）
{
TMOD=0x01； //设置T1模式1定时
TL0=TIMER0L； //设置T0低8位初值
TH0=TIMER0H； //设置T0高8位初值
IE=0x82； //开T0中断和总中断
TR0=1； //开T0运行
while（1）； //等待中断，产生方波
}

## Slide 77: 3.9 C51与汇编语言混合编程
主要内容
3.9.1 在C51程序中嵌入汇编程序
3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程

## Slide 78: 3.9 C51与汇编语言混合编程
混合编程有两种方式：
一种是在C语言函数中嵌入汇编语言程序，程序中没有独立的汇编语言函数，只有个别C语言函数中嵌入有汇编程序；
另一种是C语言文件与汇编语言文件混合编程，程序中有独立的汇编程序函数和汇编语言文件。
无论是哪种混合编程方式，采用C51后，程序的大部分是C语言，只有少部分是汇编语言。

## Slide 79: 3.9.1 在C51程序中嵌入汇编程序
其方法是用编译控制指令“#pragma src”、“#pragma asm”和“#pragma endasm”实现。
“#pragma src”是控制编译器将C源文件编译成汇编文件，“#pragma src”要放在文件的开始；
“#pragma asm”和“#pragma endasm”指示汇编语言程序的开始和结束，分别放在汇编程序段的前面和后面。

## Slide 80: 3.9.1 在C51程序中嵌入汇编程序
例4-5 编写一从单片机P1口做循环右移输出的流水灯子程序。
#pragma src //指示将C文件编译成汇编文件
……
void round_lamp(void)
{ static unsigned char lamp=0x55;
P1=lamp;
# pragma asm //指示汇编语言程序开始
MOV A,lamp //对变量lamp做循环右移
RR A
MOV lamp,A
# pragma endasm //指示汇编语言程序结束
}

## Slide 81: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
在这种情况下，C语言与汇编语言程序都是独立的文件，它们的函数要相互调用，这就涉及到了汇编语言程序的参数传递和函数命名两个问题。
下面先讨论汇编语言函数的命名和参数传递问题，然后讨论混合编程。

## Slide 82: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
主要内容
一、C51函数的命名规则
二、C51函数段与数据段的格式
三、C51函数的参数传递规则
四、汇编语言文件及函数编写方法
五、汇编语言文件编程举例
六、在C语言中调用汇编语言的方法

## Slide 83: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
一、C51函数的命名规则
从表4-8中可以看出，C51函数的命名规则主要有：
函数名字符串 //不传递参数的函数
_函数名字符串 //通过寄存器传递参数
_?函数名字符串
//通过堆栈传递参数的可重入函数
C51函数名还有其它的格式，如通过存储器传递参数的函数等，在混合编程中基本不用，所以不再介绍。

## Slide 84: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
表4-8 C51中函数名的转换规则 |  | 
C51函数声明 | 汇编 函数名 | 说 明
type func1(void) | FUNC1 | 调用时不传递参数，但有返回值，函数名不变
type func2(args) | _FUNC2 | 通过寄存器传递参数，函数名加前缀“_”
type func3(args) reentrant | _?FUNC3 | 重入函数，通过堆栈传递 参数，函数名加前缀“_?”

## Slide 85: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
二、C51函数段与数据段的格式
C51编译后对每个函数都分配一个独立的CODE段，并且汇编函数名字还要带上模块名，所以C51汇编语言函数段的格式为：
?PR?函数名字符串?模块名
?PR?_函数名字符串?模块名
?PR?_?函数名字符串?模块名
如果函数中定义有局部变量，编译时也给局部变量分配数据段，数据段的格式为：
?数据段前缀?函数名?数据类型

## Slide 86: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
表4-9 C51段类型前缀与存储 |  | 
段前缀 | 存储区类型 | 说 明
?PR? | code | 可执行程序段
?CO? | code | 程序存储器中的常数数据段
?BI? | bit | 内部RAM的位类型数据段
?BA? | bdata | 内部RAM的可位寻址的数据段
?DT? | data | 内部RAM的数据段
?ID? | idata | 内部RAM的间接寻址的数据段
?PD? | pdata | 外部RAM的分页数据段
?XD? | xdata | 外部RAM的一般数据段

## Slide 87: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
三、C51函数的参数传递规则
分为调用时的参数传递和返回时参数的传递。
1、调用时参数的传递
分三种情况：少于等于3个参数时通过寄存器传递（寄存器不够用时通过存储区传递）；多于3个时有一部分通过存储区传递；对于重入函数参数通过堆栈传递。
通过寄存器传递速度最快。表4-10给出了第一种情况通过寄存器传递参数的规则。

## Slide 88: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
表4-10 C51利用寄存器传递参数规则 |  |  |  | 
参数号 | char | int | long,float | 一般指针
1 | R7 | R6,R7 (低字节) | R4~R7 | R1R2R3(R3为存储区， R2为高地址, R1为低地址)
2 | R5 | R4,R5 (低字节) | R4~R7 或存储区 | R1R2R3或存储区
3 | R3 | R2,R3 (低字节) | 存储区 | R1R2R3或存储区

## Slide 89: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
2、函数返回值的传递
当函数有返回值时，通过寄存器传递。
表4-11 C51函数返回值传递规则 |  | 
返回类型 | 使用的寄存器 | 说 明
bit | C(进位标志) | 由进位标志位返回
char或1字节指针 | R7 | 由R7返回
int或2字节指针 | R6，R7 | 高字节在R6，低字节在R7
long | R4～R7 | 高字节在R4，低字节在R7
float | R4～R7 | 32位IEEE格式
一般指针 | R1～R3 | R3为存储区，R1为低地址

## Slide 90: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
四、汇编语言文件及函数编写方法
汇编语言文件的构成主要有：定义模块名、函数声明、公共函数声明、引用函数声明、引用变量声明、函数定义等部分。
1、定义模块
对汇编语言文件定义模块名，一般一个文件为一个模块，也可以多个文件为同一个模块名。模块定义格式如下：
NAME 模块名
定义模块要放在文件的开始。
例如： NAME EXAMP

## Slide 91: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
2、函数声明
即对本模块定义的函数作声明，其格式为：
?PR?函数名?模块名 SEGMENT CODE
格式中的函数名规则如上面一所述。
例如：
?PR?DISPLAY?EXAMP SEGMENT CODE
?PR?_RIGHT?EXAMP SEGMENT CODE
?PR?_?MUSIC?EXAMP SEGMENT CODE
说明：函数的声明放在文件的前面，一般在模块定义之后，并且紧接着模块定义。

## Slide 92: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
3、公共函数声明
如果函数在其它文件（模块）中调用，必须作公共函数声明。声明格式为：
PUBLIC 函数名
例如：
PUBLIC DISPLAY
PUBLIC _RIGHT_SHIFT
PUBLIC _?MUSIC
声明公共函数应放在函数声明之后。

## Slide 93: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
4、引用函数声明
如果在汇编程序中引用了其它文件中的函数，必须作引用声明。声明格式为：
EXTRN CODE（函数名）
例如：
EXTRN CODE（KEY）
EXTRN CODE（_COUNT）
函数引用声明中的“KEY” 函数不传递参数；“_COUNT”函数通过寄存器传递参数。

## Slide 94: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
5、引用变量声明
如果在汇编程序中引用了其它文件中的变量，必须作引用声明。声明格式为：
EXTRN 存储区（变量名）
其存储区域类型如表4-2所示的7种类型。
例如：
EXTRN DATA（TIMER_SEC）
EXTRN IDATA（DIS_BUF）
ENTRN XDATA（SEND_BUF）

## Slide 95: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
6、函数编写格式
汇编语言函数的格式如下：
RSEG ?PR?函数名?模块名
函数名：
……
……
RET(或RETI)

## Slide 96: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
五、汇编语言文件编写举例
例4-6 编写一个完整的汇编语言程序文件，文件包含三个函数，分别是定时器/计数器T1产生方波信号的中断函数、循环右移多位函数和循环左移多位函数；
参数传递：T1的计数初值通过全局变量T1_H、T1_L传递。
左移、右移函数都有两个入口参数（被移位的数、移位的位数）和返回值（被移位后的数） ，要求通过寄存器传递。所有参数都是无符号字符型数据。

## Slide 97: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
程序如下：
NAME EXAMP ;定义模块名
?PR?T1_INT?EXAMP SEGMENT CODE
?PR?_RIGHT?EXAMP SEGMENT CODE
?PR?_LEFT?EXAMP SEGMENT CODE
PUBLIC _RIGHT ;公共函数声明
PUBLIC _LEFT
EXTRN DATA(T1_H) ;引用外部变量声明
EXTRN DATA(T1_L)

## Slide 98: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
CSEG AT 001BH ;设置T1中断入口
LJMP T1_INT
RSEG ?PR?T1_INT?EXAMP ;定义T1中断处理函数
T1_INT:
MOV TL1, T1_L
MOV TH1, T1_H
CPL P1.7
RETI

## Slide 99: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
RSEG ?PR?_RIGHT?EXAMP; 右移函数
_RIGHT : ;R7中为第1个参数，
MOV A, R7 ;为将被移位的数
RIGHT_LP: ;R5为第2个参数,移位的位数
RR A ;右移1位
DJNZ R5, RIGHT_LP
MOV R7, A ;保存返回值于R7中
RET ;为被移位后的数

## Slide 100: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
CSEG AT 001BH ;设置T1中断入口
LJMP T1_INT
RSEG ?PR?T1_INT?EXAMP ;定义T1中断处理函数
T1_INT:
MOV TL1, T1_L
MOV TH1, T1_H
CPL P1.7
RETI

## Slide 101: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
RSEG ?PR?_RIGHT?EXAMP; 右移函数
_RIGHT : ;R7中为第1个参数，
MOV A, R7 ;为将被移位的数
RIGHT_LP: ;R5为第2个参数,移位的位数
RR A ;右移1位
DJNZ R5, RIGHT_LP
MOV R7, A ;保存返回值于R7中
RET ;为被移位后的数

## Slide 102: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
RSEG ?PR?_LEFT?EXAMP ;左移函数
_ LEFT: ;R7为第1个参数，
MOV A, R7 ;为被移位的数
LEFT_LP: ;R5为第2个参数, 移位的位数
RL A ;左移1位
DJNZ R5, LEFT_LP
MOV R7, A ;保存返回值于R7中
RET ;为被移位后的数
END

## Slide 103: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
阅读本例注意以下几个方面：
1）函数的声明方法和定义方法
3）引用其它文件中的变量的声明方法和使用方法
4）声明公共函数的方法
2）对（中断处理）函数的定位方法
5）函数中入口参数的传递方法，返回参数的传递方法
6）外部函数的声明方法和使用方法

## Slide 104: 3.9.2 C51程序与汇编程序混合编程
六、在C51中调用汇编函数的方法
在C语言文件中调用汇编语言中的函数，必须先声明再调用，其声明方法与声明C语言函数完全一样，即：
extern 返回值类型 函数名(参数表) ;
例如：
extern unsigned char right_shift(char,char);
extern unsigned char left_shift (char, char);
对于汇编语言函数的调用方法，与调用C语言中的函数完全一样。